SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu MKS Chojniczanka” w Chojnicach

Opracowała:                                                                     Zatwierdził:

Instrukcja dla oferentów

- Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1 tel.52 3971800 zwany dalej zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony  na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu MKS „ Chojniczanka” w Chojnicach

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Termin realizacji zamówienia wymagany:  31 marzec 2004 r.

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia

  - formularz oferty na załączonym druku (zał. nr 1)

  - oświadczenie, że oferent spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zam.pub.(zał. nr 2)

  - oświadczenie, że oferent spełnia wymogi określone w art.22 ust.5 ustawy o zam. pub. (zał. nr 3)

  - kopię aktualnego wypisu z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem

  - Wycena prac projektowych

- Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

- Przy wyborze ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami.
 	cena- .100.%

Inne.....................

Sposób obliczenia punktów za cenę:

cena najniższa   :  cena badanego oferenta  x  ......%
 	Oferta powinna być zamieszczona w zamkniętej kopercie, która będzie zawierała nazwę oferenta, będzie zaadresowana do zamawiającego oraz będzie oznaczona napisem „przetarg –  Modernizacja stadionu MKS” Chojniczanka”

- Termin składania ofert upływa dnia 28.10.03 o godz. 11.00 Oferty składać można w pok. 607w siedzibie zamawiającego.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.03 o godz. 11.10 pok . 607

- Przed upływem terminu do składania ofert można dokonać zmiany lub wycofać oferty

- Oferent zostanie związany ofertą przez okres 45 dni .
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

- Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą i odpowiadać będzie wymogom określonym w ustawie o zam.pub. i niniejszej dokumentacji.

- Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

- Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Mirosława Stanisławska. pok.  tel.52 3971800

- Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim oferentom.
W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

## 15.Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie następujących robót :

- Przebudowa trybun

Trybunę główną dla widzów ( od strony wejścia) zaprojektować na 2500 miejsc

siedzących oraz 500   stojących.

Trybunę małą od strony północno-wschodniej zaprojektować na 500 miejsc siedzących oraz 200 miejsc stojących z wykonaniem strefy buforowej pomiędzy miejscami

siedzącymi i stojącymi.

Trybunę z miejscami stojącymi zaprojektować od strony budynku klubowego , wygrodzoną z przeznaczeniem dla kibiców przyjezdnych.( patrz zał. graficzny nr 1)

Konstrukcję trybun zaprojektować jako żelbetową ze spadkiem i odwodnieniem.

Pomiędzy rzędami siedzeń zaprojektować przejście poziome zgodnie z obowiązującymi

normami oraz z uwzględnieniem dyrektyw unijnych.

Płyta główna

Istniejąca płyta główna posiada wymiary: 100 m x 63 m

Należy pozostawić wymiary płyty bez zmian.

Zaprojektować odwodnienie płyty oraz nawierzchnię

nawierzchnię trawiastą naturalną z systemem nawadniania.

Bieżnia dla dystansu 400 m – 4-torowa w tym 100 m – 6-torowa .

Odcinek bieżni 100 m zaprojektować nawierzchnię poliuretanową ( tartan) pozostały odcinek żużlowy lub inny stosowany o koszcie nie odbiegającym w znaczy sposób od kosztu nawierzchni żuzlowej

Na zakolach umieścić stanowisko do skoku wzwyż , w dal oraz do pchnięcia kulą.

Od strony wschodniej  zaprojektować ogrodzenie z siatki , panelowe lub modułowe. Od strony ul. Okrężnej przebudować ogrodzenie z pozostawieniem terenu pod poszerzenie ul. Okrężnej ( pod ulicę dwukierunkową)

Ponadto należy zmodernizować system wejścia – wyjścia  wraz obiektem kasy.

Dokumentacja projektowana winna zawierać  rozwiązania komunikacyjne.

Przewidzieć likwidację istniejącego „ ogródka jordanowskiego” i zaprojektować parking dla samochodów osobowych z zachowaniem istniejących drzew.

Należy zaprojektować :

-     Pomieszczenie spikera z instalacją nagłośnienia na koronie stadionu.

- Toalety publiczne od strony trybuny głównej i małej wraz instalacją kan. sanitarnej i wodociągowej

- Oświetlenie  korony stadionu ( konwencjonalne)

## Budynek klubowy

Przewidzieć modernizację budynku  klubowego wraz z dobudową polegającą na :

- wykonanie  kotłowni gazowej oraz wymianą instalacji co wraz z

grzejnikami

- adaptacji istniejącego mieszkania na szatnie i natryski lub dobudowa pomieszczeń pełniących tą rolę.

- termomodernizację dachu  , elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Należy zaprojektować system monitorowania obejmujący trybunę główną oraz małą ze szczególnym uwzględnieniem miejsca dla widzów przyjeżdżających oraz  kasy i bramy wejściowe

`

Uwaga: Powyższe wymogi należy uwzględnić  w opracowaniu koncepcji modernizacji stadionu , którą należy przedstawić do zatwierdzenia.

Do koncepcji należy załączyć koszt realizacji w/ w zakresu

Po akceptacji w/w koncepcji można przystąpić do kontynuacji projektowania.

Zamawiający  dostarczy mapę sytuacyjno- wysokościową  numeryczną .

16 .Należy podać cenę brutto opracowania kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z załączonym zakresem poniżej:

- Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami          - 6 egz.

- Projekt architektoniczno-budowlany   przebudowy ewentualnie

dobudowy budynku socjalnego i trybun                                    - 6 egz.

- Projekt wykonawczy – część budowlana                                  -  2 egz.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna – część budowlana        -  2egz.

- Przedmiar robót                                                                          - 6 egz.

- Kosztorys inwestorski                                                                -  1 egz.

- Projekt budowlany płyty boiska                                                 - 6 egz.

- Projekt wykonawczy                                                                  - 2 egz.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna                                        - 2 egz.

- Przedmiar robót                                                                           - 6 egz.

- Kosztorys inwestorski                                                                 - 1 egz.

- Projekt budowlany odwodnienia stadionu                                 - 6 egz.

- Projekt wykonawczy odwodnienia stadionu                              - 2 egz.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna – odwodnienie stadionu- 2 egz.

- Przedmiar robót                                                                          - 6 egz.

- Kosztorys inwestorski                                                                 - 1 egz.

- Projekt budowlany systemu nawadniania płyty stadionu           - 6 egz.

- Projekt wykonawczy                                                                   - 2 egz

- Szczegółowa specyfikacja techniczna                                        - 2 egz.

- Przedmiar robót                                                                           - 6 egz.

- Kosztorys inwestorski                                                                 - 1 egz.

- Projekt budowlany oświetlenia terenu                                       - 6 egz.

- Projekt wykonawczy  oświetlenia terenu                                  - 2 egz.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna – oświetlenia terenu     -  2  egz.

- Przedmiar robót                                                                          - 6 egz.

- Kosztorys inwestorski                                                                -  1 egz.

- Projekt budowlany ogrodzenia terenu                                       - 6 egz.

- Projekt wykonawczy  ogrodzenia terenu                                  - 2 egz.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna – ogrodzenia terenu     -  2  egz.

- Przedmiar robót                                                                          - 6 egz.

- Kosztorys inwestorski                                                                -  1 egz.

- Projekt szaty roślinnej i zieleni                                                   -6 egz.

- Przedmiar robót                                                                           -6 egz.

- Kosztorys inwestorski                                                                - 1 egz.

- Materiały terenowo- prawne                                                      - 6 szt

- Kosztorys ofertowy zbiorczy                                                     - 3 egz.

- Specyfikacje istotnych warunków zamówienia                         - 3 egz.

Termin wykonania kompletnej  dokumentacji projektowej  wraz z pozwoleniem  na budowę    do   31 . 03. 2004 r.

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w oparciu o wydane przez UKFiT wytyczne funkcjonalno-programowe dla boisk i stadionów , dostępne w Departamencie Ekonomicznym MENiS.

Załączniki:

- Formularz oferty.

- Oświadczenie z art. 22 ust. 2.

- Oświadczenie z art. 22 ust. 5.

- Wzór umowy.