# SZCZEGÓŁOWA    SPECYFIKACJA

# TECHNICZNA

Tytuł opracowania:  Budowa kanalizacji deszczowej –

odwodnienia dla ulicy:

Sobierajczyka-Okrzei w Chojnicach

Adres budowy          Chojnice

ul. Sobierajczyka - Okrzei

Inwestor :                Gmina  Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1,    89-600  Chojnice

Projektanci - instalacje sanitarne:

Projektant    Barbara Jażdżewska

Asystent: mgr inż. Kamila Kłos

Sprawdzający  Jan Chudecki

### Specyfikację techniczną opracowała – Barbara Jażdzewska

Chojnice,  listopad 2008r.

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA       TECHNICZNA

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot szczegółowej  specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z budową kolektora deszczowego, mającego na celu zebranie wód

opadowych z utwardzonych ulicy: Sobierajczyka-Okrzei w Chojnicach

wraz z regulacją istniejących studzienek.

1.2.Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana  jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy realizacji umowy na roboty związane z

wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania

ogólne i zasady prowadzenia robót związanych z wykonaniem budowy

odwodnienia na ulicy Sobierajczyka-Okrzei tj.  w obiekcie będącym

przedmiotem opracowania:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

- kanalizacja deszczowa – wymagania ogólne

- kanalizacja deszczowa z rur  PCV fi 400

- przykanaliki   160 PCV

- studnie rewizyjne betonowe  1200 i PVC  425

- studzienki ściekowe  425

1.3.2. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu odtworzenie w terenie lokalizacji

projektowanych studni rewizyjnych i ściekowych zgodnie z dokumentacją

projektową.

1.3.3. Odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i osnowy

W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów

wysokościowych wchodzą: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i

wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojów

poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojów,

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem.

1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową

oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G.iK Oś trasy należy

wykonać nie rzadziej niż co 50 m oraz z punktach charakterystycznych

zależnych od ukształtowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od

dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów

należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do dokumentacji

projektowej. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby

posiadające wymagane w tym zakresie uprawnienia.

1.3.5.Budowa kanału deszczowego obejmuje zakres robót:

- roboty ziemne : - wykopy ręczne,

- wykopy mechaniczne

- transport nadmiaru urobku

- transport piasku – kruszywa do wymiany gruntu

- montaż kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, studzienek ściekowych,  przykanalików,

- regulacja istniejącego uzbrojenia

1.4.Określenia podstawowe

- Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruch pieszych wraz z wszystkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsunięty od jezdni dla ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona i posiadająca niezbędne uprawnienia, do kierowania budową, robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

- Dziennik budowy  - /zeszyt – książka/ opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę z  ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem, wykonawcą i projektantem.

- Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi przez Inżyniera

- Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie  pionowego przekroju w osi drogi.

- Odpowiednia /bliska/ zgodność – zgodność wykonanych robót   z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko  przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

- Podłoże grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

- Polecenie Inżyniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

- Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

- Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu,

- Pozostałe definicje zostały zawarte w warunkach ogólnych umowy.

1.4.1.Określenia podstawowego związane z budową kanalizacji deszczowej

- kanalizacja deszczowa –sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do

odprowadzenia ścieków opadowych

- kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia

ścieków

- kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków

opadowych

- przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z

siecią kanalizacji deszczowej

- studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów

- studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi kanału w planie, na załamaniach, spadku kanału oraz na odcinkach prostych

- studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy

- wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika

- wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz  ich

zgodność z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną i poleceniami

Inżyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże

Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową i uzgodnieniami

w niej zawartymi, pozwolenie na budowę, dziennik budowy. Na wykonawcy

spoczywa odpowiedzialność za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca

odtworzy i utrwali je na własny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w załączniku do protokołu przekazania placu budowy.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie

dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca

sporządzi brakujące rysunki i SST  na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi

do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową   specyfikacją

techniczną

Dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna oraz

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią

część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są

obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów

obowiązuje następująca kolejność ich ważności w umowie.

Wykonawca  nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach

umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową

i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  są  odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie  będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie

budowy, w sposób określony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania

realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi Inżynierowi do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem

zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w

okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki  widoczności w dzień i w nocy tych zapór

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane

przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie

przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem  oraz przez

umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic

informacyjnych.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie

przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

- wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:

a/ lokalizację miejsc postojowych sprzętu, magazynów, składowisk,

ukopów i dróg dojazdowych

b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub

substancjami toksycznymi,

-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

-  możliwością powstania pożaru

Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez

wody stojącej

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w

pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi

przepisami i z zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel

Wykonawcy.

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą

dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego

odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobatę

Techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po

zakończeniu ich szkodliwość zanika /np. materiały pylaste/ mogą być

używane pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych

wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiał szkodliwy dla otoczenia

zgodnie z specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie

środowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i

powiadomić Inżyniera i władze lokalne  o zamiarze rozpoczęcia robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwłocznie   powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu  napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez

Zamawiającego.

1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca

ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są

uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia

zakończenia przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa

lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu

odbioru ostatecznego.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba

utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów, wytycznych podczas prowadzenia

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni

odpowiedzialny za  wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie

informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń

i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi

przed rozpoczęciem robót szczegółowe informacje dotyczące proponowanego

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia

przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie

oznacza, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczanego źródła w sposób

ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.

W przypadku nie zaakceptowania  materiału ze wskazanego źródła lub jego

niezgodności z dokumentacją projektową,  Wykonawca jest zobowiązany

przedstawić do akceptacji Kierownika projektu materiały z innego źródła lub

zamienne.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później

zmieniony bez zgody  Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za

wykonaną pracę.

Humus i nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji

terenu po ukończeniu robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną

przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu

wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie

tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

2.2. Zastosowane materiały

- rury kanalizacyjne zewnętrzne o średnicy 160 PCV stosowane przy budowie  przykanalików

- rury kanalizacyjne zewnętrzne z PCV o średnicy 400 mm, zgodnie z  ZN-82/MPCh/TF-14 PN-85/C-89205

- pierścienie gumowe do rur zgodnie z ZN-90/1

- wpusty uliczne żeliwne, które powinny odpowiadać  wymaganiom PN-H-74080-01/12/ i PN-H-74080-04 /13/

- kręgi betonowe prefabrykowane zastosowane na studzienki ściekowe o średnicy 120 cm i wysokości 60 cm z betonu klasy B 25 wg KB1-22.2.6/6/[22]

- pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 60 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojone stalą StOS

- płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 151 cm i być wykonane z betonu wibrowanego  klasy B 20 zbrojonego stalą StOS

- płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15

- kruszywo na podsypkę  z tłucznia lub żwiru, użyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712[7], PN-B-11111[3], PN-B-11112[4]

- beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07[17]

- zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501[7]

2.3.Przechowywanie i składanie materiałów

Wykonawca,  zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem,

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez

Inżyniera. Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez  Wykonawcę.

Rury PCV składowane w stertach należy umieścić na równym podłożu, 
      na drewnianych łatach przy zastosowaniu bocznych wsporników drewnianych.

Rury o różnych przekrojach należy składować oddzielnie. W stercie nie

powinno się znajdować więcej niż siedem warstw do wysokości max. 1 m.

Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo. Kręgi

można składować poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokości 1,8 m. Przy

pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy

składowaniu rur – pierwsza warstwa na podkładach drewnianych,

zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszych i ostatni

element warstwy przed przesunięciem. Pokrywy żelbetowe należy składować

poziomo.

Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy

należy składować w magazynie zamkniętym. Kruszywa tj piasek i pospółkę

należy składować w pryzmach. Zaleca się składowanie materiałów

umożliwiający  dostęp do poszczególnych asortymentów.

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w

sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem  jakości, kartami

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami

i certyfikatami.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem

kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny

dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom

określonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod

względem typów i ilości jak również winien być uzgodniony i zaakceptowany

przez Inżyniera, któremu należy dostarczyć kopie dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

Sprzęt służący do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i

gotowości do pracy.

3.1.Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji deszczowej powinien

dysponować następującym sprzętem:

- żuraw budowlany samochodowy

- koparka przedsiębierna

- spycharka gąsienicowa lub kołowa

- sprzęt do zagęszczenia gruntu

- wyciągarka mechaniczna

- beczkowóz

4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości

przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj środków transportu powinna

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające

obowiązującym przepisom będą na polecenie Inżyniera usunięte z terenu

budowy.

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na koszt własny wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

Rury jak i kręgi betonowe należy transportować w sposób zabezpieczający je

przed uszkodzeniami. Na samochodach należy stosować podkładki

zabezpieczające materiały prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu,

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę

określoną w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów, oraz za wykonanie robót zgodnie z

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do

wyjaśniania wątpliwości należy każdorazowo powiadamiać Inżyniera.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie
 i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z

wymiarami i rzędnymi, określonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi przez Inżyniera, na piśmie, wpisem do dziennika budowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w

wytaczaniu lub wyznaczaniu robót, zostaną poprawione przez

Wykonawcę, na koszt własny. Sprawdzenia wytyczenia robót lub

wyznaczenia ich wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcę od

odpowiedzialności za ich dokładność.

- Decyzje Inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, muszą być oparte na  wymaganiach , sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także w obowiązujących normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty, normalnie występujące w produkcji i podczas badania materiałów, doświadczenie z przeszłości, wyniki badań polowych oraz inne wyniki, mogące wpływać na rozważaną decyzję.

- Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków

krawędziowych.  W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych,

Wykonawca  wbuduje repery tymczasowe / z rzędnymi sprawdzonymi przez

służby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże

Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania robót – wykopu /ręcznie lub mechanicznie / powinny być

dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz

posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do

których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie

ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego

głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez

Wykonawcę na odkład.   Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze

Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu

Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 20 cm.

Zdjęcie pozostawionej warstwy  20 cm gruntu powinno być wykonane

bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy

Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.4. Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo – piaszczystych i piaszczysto –

gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna

wykopu.  W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie robót/ podłoże

należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do

20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o

średnicy powyżej0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać

fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

W gruntach skalistych, gliniastych  lub stanowiących zbite iły należy wykonać

podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla

przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy wykonać fundament betonowy

zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określeniami w SST.

5.5. Roboty montażowe

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość

posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne

prędkości przepływu tj od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

-  dla kanałów o średnicy do 0,4m– 3 %o

-  dla kanałów i kolektorów przelotowych – 1%o / wyjątkowo dopuszcza się

spadek 0,5 %o /

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych

prędkości przepływu.

- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref

przemarzania gruntów, od 1,o m do 1,3 m /zgodnie z Dziennikiem

Budownictwa nr 1 z 15.03.1971r./

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego

ocieplenia kanału. Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału

na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu zapewnienia

możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy

kanale.

5.6. Rury kanałowe

Połączenia kanałów stosować należy zawsze  w studzience lub w komorze /

kanały o średnicy do 0,4 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę

krytą – ślepą. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i

odpływowego – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90 o

Rury należy układać w temperaturze powyżej ooC. Przed zakończeniem dnia

roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce

ułożonego  kanału przed zamuleniem.

5.7.Przykanaliki

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu

przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie / z

wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do

syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego/.

- przekrój przewodu przykanalika wynosi 0,16 m

- długość przykanalika od studzienki ściekowej /wpustu ulicznego/ do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m

- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej /tzw ślepej/ lub wpustu bocznego.

- Spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 %o do max 400 %o z tym, że przy spadkach większych od 250 %o należy stosować rury żeliwne

- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,

- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o max. 90o /optymalnym 60o/

- włączenie przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane w odległości min. 1,o m od siebie.

5.8. Studzienki kanalizacyjne

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu

studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach / max do 50,o m przy średnicy kanału do 0,50m i 70 mb przy średnicach powyżej 0,50 m lub na zmianie kierunku kanału.

- Studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych

- Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś /w studzienkach krytych/

- Studzienki należy wykonać w uprzednio wzmocnionym /warstwą tłucznia lub żwiru/ dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- Studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych / przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp./ w wykopie wzmocnionym,

- W przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki  spadowo – kaskadowe,

- Sposób wykonania studzienek /przelotowych, połączeniowych/ przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7,6,8,/ [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23]

Studzienki rewizyjne  składają się z następujących części:

- komory roboczej

- komina włazowego

- dna studzienki

- włazu kanałowego

- stopni złazowych

Komora robocza powinna mieć wysokość min. 2,o m. W przypadku studzienek płytkich /kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokość/ dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,o m

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żeliwnych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08[20].  Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej  skrzynkę włazową wg PN-H-74051[9].

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej części / do wysokości równej połowie średnicy kanału/ powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi /lub innych narażonych na obciążenia dynamiczne miejscach/ powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02[11]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01[10].

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast na trawniku, zieleńcu górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 5 cm ponad poziom terenu.

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m

5.9.Studzienki  ściekowe

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z

jezdni dróg i placów powinny być z wpustem  ulicznym żeliwnym i

osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu

przykanalika 1,65 /wyjątkowo – min. 1,50 m i max. 2,05 m/

- głębokość osadnika 0,95 m

- średnica osadnika /studzienki/ 0,50 m

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym

wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.

Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede

wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej  spadku

podłużnego.  Należy przyjmować, że na jedną  studzienkę powinno przypadać

od 400 do 800 m2  nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3%o powinien

wynosić od 40 do 50 m od 3-5%o powinien wynosić od 50 d0 70 m,

a od 5-10%o od 70 do 100 m.

Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy

krawężnikach prostych w odległości minimum 2,o m od zakończenia łuku

krawężnika.  Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w

nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniżej warstwy

ścieralnej.

Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki

rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej /tzw. Ślepej/ lub wyjątkowo za

pomocą wpustu bocznego. Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać.

Gdy zachodzi konieczność  zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w

wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. W przypadkach

kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi

urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min.

0,60 m nie stosując osadnik. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza

kolizyjnym urządzeniami połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również

z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna

przekraczać 3,0 m

5.10. Izolacje

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być

zabezpieczone przed korozją zgodnie z zasadami  zawartymi w „Instrukcji

zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych”  opracowanej przez

Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.

Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i

wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę

techniczną , wydaną przez upoważnioną jednostkę. Dopuszcza się stosowanie

innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.

W środowisko słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki

należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz  trzykrotne

posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-

96177[8]

W środowisku silnie agresywnym / z uwagi na różnorodność i bardzo duży

przedział natężenia czynnika agresji/ sposób zabezpieczenia rur  przed korozją

Wykonawca uzgodni z Inżynierem

5.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm

Materiał zasypkowy  powinien być równomiernie układany i zagęszczany po

obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić

0.97.   Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów winien być

zgodny z dokumentacją projektową lub uzgodniony przez Wykonawcę z

Inżynierem.

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.Program Zapewnienia jakości /PZJ/

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do

aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on

zamierzony sposób realizacji robót, swoje możliwości techniczne, kadrowe, i

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją

projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami

przekazywanymi przez Nadzór.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a/ część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, problemy BHP,

- system /sposób i procedurę/  proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, laboratorium Wykonawcy,

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania na

budowie i urządzenia pomiarowo – kontrolne,

-    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania w

czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z robotami i materiałami  nie odpowiadającymi wymaganiom.

Jeżeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie wprowadza konieczności przedłożenia PZJ, wszystkie powyższe zagadnienia będą omówione i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót jest takie  sterowanie ich przygotowaniem i

wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót. Wykonawca jest

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów,

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne  do

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz

robót, z częstotliwością zapewniającą możliwość stwierdzenia, że roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej i obowiązujących normach.

Inżynier projektu musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń

laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty związane ze

zorganizowaniem i przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola,  pomiary  i  badania  w czasie  robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w

niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do

podanych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego  lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

- sprawdzenie prawidłowości  ułożenia i uszczelnienia przewodów

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych /kratek/ i pokryw włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczeń przed korozją,

6.2.2.Dopuszczalne  tolerancje  i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż +- 5 cm

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 3 cm

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekroczyć +- 5 cm

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekroczyć +- 5mm

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać – 5 % projektowanego spadku /przy zmniejszonym spadku/ i  + 10 % projektowanego spadku / przy zwiększonym spadku/,

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z obowiązującymi normami w tym zakresie,

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do +- 5 mm

6.3.Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Inżynier musi mieć możliwość udziału w

pobieraniu próbek.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z

wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,

Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub

badań, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.

Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien być

uwzględniony w cenie  jednostkowej każdej pozycji, której dotyczy.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania

materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.

6.5.Raporty z badań

Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z

wynikami badań nie później niż w terminie określonym w programie

zapewnienia jakości.

6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania próbek  i  badania materiałów w źródle ich wytwarzania.  Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne  od Wykonawcy, na swój koszt. I w przypadku stwierdzenia, że  wyniki  badań Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub  sam zleci niezależnej jednostce powtórne lub dodatkowe badania na koszt  Wykonawcy.

6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń

Każda partia materiałów dostarczona do robót musi mieć atest określający

jej cechy. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości to takie

materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. DOKUMENTY  BUDOWY

do dokumentów budowy zalicza się:

- dziennik budowy

- księga obmiarów

- dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę

- protokół przekazania terenu budowy

- protokoły odbioru robót zanikających

- dokumenty badań laboratoryjnych

- protokoły z narad

6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i

powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy musi być zaopatrzony w jego datę

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i

nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy muszą być czytelne,

dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem

Wykonawcy oraz Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inżyniera

- daty zarządzenia o wstrzymaniu robót z podaniem powodu

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz częściowych i końcowych odbiorów robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturę powietrza / dla robót, na które mają wpływ warunki pogodowe

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczące czynności geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót

- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, wymagają pisemnego ustosunkowania się przez Inżyniera.  Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska.  Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2.Księga Obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót

przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w przedmiarze

robót i wpisuje się do księgi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze i

kontrolne wyniki badań Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń

programu zapewnienia jakości /PZJ/. Stanowią one załącznik do protokołu

odbioru.

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne  zasady  obmiaru robót

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych

w przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inżyniera o

zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek

błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie

indziej  w specyfikacji technicznej, nie zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji

Inżyniera, przekazanej Wykonawcy na piśmie.

Obmiar gotowych robót powinien być przeprowadzany z częstością wymaganą

w celu uruchomienia miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym

czasie  określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi charakterystycznymi

elementami powinny być obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i wyrażone

w metrach.  Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danego rodzaju robót,

nie wymaga tego inaczej, objętości należy wyliczyć w m3,  jako długość

pomnożona przez  średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo,

należy ważyć w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.

Powierzchnia ułożonych warstw nawierzchni winna być wyrażona w metrach

kwadratowych.

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót,

powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt, wymagają badań

atestujących to Wykonawca winien  posiadać ważne świadectwo legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywać w

dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające

wymaganiom specyfikacji. Muszą one w sposób ciągły umożliwiać

zachowanie dokładnych pomiarów.

7.5.Czas przeprowadzania obmiarów

Obmiary powinny być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym

odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach

lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza

się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia

powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  Wymiary

skomplikowanych powierzchni lub objętości zaleca się uzupełnić

odpowiednimi  szkicami umieszczonymi w załącznikach księgi obmiaru. W

razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego

załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Zasady  ogólne

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w miarę możliwości w czasie

umożliwiającym dokonanie napraw wadliwie wykonanej części lub całości

robót, bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub

ulegających zakryciu.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,

szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje  odbioru robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez

Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- przejęcie odcinka robót lub części

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny.

8.2.1.Odbiór robót zanikający i ulegających zakryciu

Przedmiotowy odbiór [polega na  finalnej ocenie  ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier, może być w obecności autora projekt.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do

dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż trzy dni

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie

dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w

parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.2.1.1. Przy budowie kanalizacji deszczowej odbiorowi robót zanikających i

ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika

- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne

- wykonane komory

- wykonana izolacja

- zasypany, zagęszczony wykop

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi powinna być mniejsza od 50 m

8.2.2.Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót

oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, wraz z ustaleniami należnego

wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru

końcowego.

8.2.3.Odbiór  końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru powinna

być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera i

Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbiór końcowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w

obecności Inżyniera i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań

i pomiarów, zgodności ich z dokumentacją projektową, specyfikacją

techniczną i umową. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających

i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót

uzupełniających komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru

końcowego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega

od wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z

uwzględnieniem tolerancji i jeśli nie ma to większego wpływu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń oceniając

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych

w dokumentach Zamówienia.

8.2.4.Odbiór  ostateczny

Przedmiotowy odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w

okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Po

podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wypełnienia Gwarancji,

Wykonawca przedkłada Inżynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w

ustalonym terminie Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Końcowe

Świadectwo Płatności.

8.3. Dokumenty do przyjęcia końcowego odbioru robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół

końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować

następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami.

- specyfikację techniczną

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- dziennik budowy, księgi obmiaru

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodnie z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakości,

- sprawozdanie techniczne

- dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną z wszystkimi danymi technicznymi dotyczącymi ilości – potwierdzonymi przez geodetę

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności obiektu – budowli  z wszystkimi wymaganiami

- oświadczenia Kierowników robót o zgodności robót branżowych z wymaganiami

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonanych robót

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego

- uwago dotyczące warunków realizacji robót

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót

W przypadku gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności,

wymagania  i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej

roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.2.1.robociznę bezpośrednią

9.2.2.wartość zużytych materiałów,

9.2.3.wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie

sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na

stanowisku pracy/.

9.2.4.koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty ogólne budowy i

koszty działalności gospodarczej: płace personelu i kierownictwa

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i

eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,

energii, dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania robót,

wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych  robót,

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.

9.2.5.zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych

wydatków mogących występować w czasie realizacji robót i w okresie

gwarancyjnym,

9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania  dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wydatków omówionych w warunkach umowy.

10. TABLICE  INFORMACYJNE

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną,

która powinna zawierać:

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres

- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu Nadzoru Budowlanego

- nazwę,  adres i numer telefonu Inwestora

- nazwę, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawców robót budowlanych

- nazwisko i imię oraz numer telefonu Kierownika budowy, robót, Inżyniera, Projektanta

- numery telefonów alarmowych

- numer telefonu Okręgowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.  Tablicę informacyjną  umieszcza się w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m

11. WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA NA BUDOWIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.

- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiącym   rozporządzenie wykonawcze

do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczęciem budowy Kierownik

udowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY  ZWIĄZANE

Przyjmuje  się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z treścią oraz

wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm związanych

z  wykonywaniem prac objętych umową.