OPIS TECHNICZNY

- Instalacja wodno-kanalizacyjna w węzłach sanitarnych

Istniejącą instalację kanalizacyjną (żeliwną), ze względu na duże zwężenie światła przewodów oraz liczne awarie należy zdemontować. W jej miejsce odtwarzamy instalacje z rur PCV. Średnice rur oraz trasy należy zachować.

Instalację wodną na odcinkach poziomych należy wkuć w ściany. Wpusty posadzkowe ulegają wymianie na nowe. Wszystkie piony instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania należy obudować płytami gipsowo-kartonowymi na stelażu metalowym.

- Remont węzłów sanitarnych

Drewniane ściany kabin demontujmy i murujemy z cegły pełnej grubości 6,5 cm i wysokości
2,05 m. Do kabin montujemy ościeżnice stalowe szerokości 80 cm (skrzydło drzwiowe 70 cm),
a w piwnicy szerokości 70 cm.

W ściankach, co drugą warstwę zbroimy prętem ø6. Na ostatniej warstwie, pokrywającej się
z górą ościeżnic (3 szt.), układamy 2 pręty ø12, kotwimy je po ok. 5 cm w ścianach nośnych
i obetonowujemy.

W łazienkach układamy na ścianach glazurę, a na posadzce gresy. Narożniki zewnętrzne na ścianach wykańczamy listwami PCV. Wymianie podlega także stolarka drzwiowa. Należy zastosować drzwi płycinowe, pełne, a okucia (klamki) muszą być dostosowane do obiektów szkolnych. Kolorystykę gresów, glazury, stolarki oraz malowania ścian, uzgodnić z Dyrekcją Szkoły. Ściany powyżej glazury oraz sufity należy 1x przeszpachlować i przeszlifować. Wymianie podlegają także grzejniki. W przedsionkach, przed kabinami WC, montujemy grzejniki stalowe, dwupłytowe (np. „Purmo”), a w pomieszczeniach z umywalkami drabinkowy (powyżej umywalek, tuż pod oknem). W WC montujemy muszle ze spłuczkami typu Compact. Montujemy także umywalki
z bateriami stojącymi oraz pisuary z zabudowanymi syfonami.

Przedmiar obejmuje węzeł sanitarny chłopców i dziewcząt na jednej kondygnacji.