OPIS TECHNICZNY

- Roboty rozbiórkowe

W obiekcie rozbiórce podlegają posadzki z mozaiki parkietowej w świetlicy oraz salach lekcyjnych nr 15 i 16. Zdemontowaną mozaikę należy zutylizować.

- Posadzki

W salach lekcyjnych oraz świetlicy należy ułożyć gresy (w świetlicy- gresy antypoślizgowe).

W bibliotece i czytelni należy podkleić luźną mozaikę, a następnie przykryć ją wykładziną dywanową rulonową. Kolorystykę wykładziny należy uzgodnić z użytkownikiem. Listwy podłogowe wykonujemy z PCV i wypełniamy wykładziną lub drewniane.

W małej sali gimnastycznej posadzkę z parkietu szlifujemy i lakierujemy. Po dokładnym odkurzeniu posadzki, gruntujemy ją kilkakrotnie lakierem podkładowym bezbarwnym (cienkie warstwy i większa ilość warstw)). Lakierowanie kończmy lakierem nawierzchniowym- min. 2 warstwy.

- Roboty malarskie

Ściany i sufity po zeskrobaniu starej farby należy jednokrotnie przeszlifować

i przeszpachlować. Następnie je malujemy dwukrotnie farba emulsyjną wewnętrzną. Przed szpachlowaniem istniejący tynk wzmacniamy środkiem gruntującym( np. Unigrunt). Elementy stalowe np. rury c.o., grzejniki rurowe, żeliwne malujemy dwukrotnie farbą olejną „odporną na gorąco”. Stolarkę drzwiową malujemy dwukrotnie farbą olejną.