OPIS TECHNICZNY

- Węzeł sanitarny

Wyburzamy ścianki działowe zgodnie z załączonym rzutem. Tynk słaby i nierówny należy skuć. Następnie murujemy nowe ścianki i wykonujemy tynk kat. III z zaprawy cementowo –wapiennej. Ścianki między kabinami WC murujemy na wysokość 2,1m z cegły pełnej grubości 6,5cm. Ścianki zbroimy prętami Ø 6  w co 2 spoinie poziomej. .Na ścianach do wysokości

2, 1m układamy glazurę. Ściany powyżej i sufity szpachlujemy i malujemy farbą emulsyjną. Płytki lastrykowe skuwamy i układamy gresy. Przed rozpoczęciem robót należy zdemontować wszystkie instalacje i armaturę sanitarną. W ich miejsce montujemy nowe instalacje, nowy osprzęt sanitarny,  nowe lampy i osprzęt elektryczny. Wszystkie instalacje należy wkuć w ścianę . Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót.