Chojnice, dnia 08-06-2009r.

Km 341 – 2 /4 /09

O D P O W I E D Z I     N A     P Y T A N I A

dot.: przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż automatycznej toalety 	publicznej przy ul. Mickiewicza w Chojnicach”

Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska udziela odpowiedzi na zadane pytania dnia 04.06.2009r.”

1. 	Pytanie nr 1: „Czy dopuszczają Państwo odchylenie wymiarów zewnętrznych 	przedmiotu zamówienia od założonych 3,50 x 2,40m. Jeśli tak, to czy 	odpowiednim wymiarem będzie 3,80 x 2,20 m”

Odpowiedzi na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza odchylenie wymiarów 	zewnętrznych toalety, jednak powierzchnia obiektu nie może być mniejsza niż 	7,50m2

2. 	Pytanie nr 2: „Czy dopuszczają Państwo zwiększenie ilości pomieszczeń 	technicznych. Jeśli tak, to czy jest możliwe zastosowanie dwóch pomieszczeń 	technicznych”

Odpowiedz na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości 	pomieszczeń technicznych.

3. 	Pytanie nr 3: „Czy dopuszczają Państwo wykorzystanie innego materiału niż 	beton do wykonania podłogi w przedmiocie zamówienia”

Odpowiedz na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi z innego 	materiału wodoodpornego niż beton.

4.	Pytanie nr 4: „Czy dopuszczacie Państwo możliwość podłączenia do sieci 	elektrycznej 380V  toalety zasilanej napięciem 230V”

Odpowiedz na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza podłączenie do sieci 	elektrycznej 380 V toalety zasilanej napięciem 230V.

5. 	Pytanie nr 5: „Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie innych , niż granitowe 	płyty, materiałów okładzin elewacyjnych, typu: HPL, Swisspearl, Euronit”

Odpowiedz na pytanie nr 5: Zamawiający nie dopuszcza wykonanie elewacji 	toalety z innych materiałów niż czarne płyty granitowe.