Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: BI. 341- 26  / 09

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Chojnice

Adres:

ul. Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

REGON: 000523459                    NIP: 555-10-02-262

Telefon: 052/3971800                 faks:  052/3972194

e-mail:  wydz.budowlany@miastochojnice.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na:

„Budowę  kanalizacji deszczowej  w  ul. Mastalerza w Chojnicach”

O wartości  zamówienia  poniżej  5.150.000  euro  dla robót budowlanych

Kod CPV   główny przedmiot       45232411-6      roboty budowlane w zakresie

rurociągów  wody  ściekowej

SPIS TREŚCI :

Rozdział I	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział II	Termin wykonania zamówienia;

Rozdział III	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
		spełniania tych warunków;

Rozdział IV	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Rozdział V	Informuje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Rozdział VI	Wymagania dotyczące wadium

Rozdział VII	Termin związania ofertą

Rozdział VIII	Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdział IX	Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

Rozdział X	Oferty wspólne;

Rozdział XI	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Rozdział XII	Jawność postępowania

Rozdział XIII	Opis sposób obliczenia ceny

Rozdział XIV	Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział XV	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział XVI	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Rozdział XVII   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział XVIII  Wymagania Zamawiającego

Rozdział XIX     Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – wzór umowy;

Załącznik nr 3 – oświadczenie z art. 22 ust. 1 i 2 oraz z art. 24 ust. 1 pzp;

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych  robót budowlanych;

Załącznik nr 5 – wykaz osób kierujących budową;

Załącznik nr 6 – tabela elementów scalonych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2008r. nr 171, poz. 1058), zwana dalej ustawą.

ROZDZIAŁ I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oznaczone nazwą:

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mastalerza w Chojnicach”.

1.Zakres zamówienia obejmuje:

Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mastalerza w Chojnicach zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, technologią, projektem budowlanym oraz warunkami udzielonego pozwolenia na budowę.

Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mastalerza

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót  (które mają formę pomocniczą) dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz udzielonym pozwoleniem na budowę przez Starostę Chojnickiego Nr AB.7351-988/08 z dnia 25 lutego 2009 r.

2.  Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i wnieść ewentualne uwagi na

etapie  i w terminie ogłoszonego przetargu.

3. Zakres zamówienia obejmuje budowę :

Sieci kanalizacji deszczowej o średnicach PCV o 200 mm o długości 189,0 m; PCV o

250 mm o długości 207,0 m; PCV o 315 mm  o długości 81,0 m oraz PCV o 400 mm

o długości 234,0 m wraz ze studzienkami - 17 szt.. i wpustami ulicznymi - 24 szt.,

przykanalikami   Ø 160   97,1 mb oraz przebudowę odcinka sieci  w ul. 18 Pułku

Ułanów z Ø 250 na 315 na długości 63,0 mb wraz z odtworzeniem 	nawierzchni drogi –

z kostki betonowej „polbruk 8” z zagęszczeniem gruntu.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa przyłączy Ø 160-230 mb do posesji

w pasie drogi.

Badania geotechniczne wykazały, iż na terenie budowy kanalizacji deszczowej jest

niejednorodność gruntów, obejmujących grunty słabonośne.

Wobec czego należy wycenić wymianę istniejącego gruntu na piaszczysto – żwirową

wraz z zagęszczeniem.

4. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie

ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami

nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

5. Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie.

Włączenia i wyłączenia urządzeń, niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska

we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.

6.  Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać

aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania

w budownictwie.

7. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych

terenu budowy  i przechowywanych tam materiałów budowlanych.

8. Wykonawca jest zobowiązany przygotować na dzień odbioru robót, dokumentację

powykonawczą, w tym inwentaryzację geodezyjną z danymi technicznymi w 3 egz.,

aprobaty, certyfikaty, gwarancje  itp. oraz inne dokumenty wymagane przez Prawo

budowlane.

W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest

zobowiązany we własnym zakresie uzyskać zgodę Projektanta i aprobatę

Zamawiającego.

9. Oferta oraz kosztorys ofertowy, uproszczony muszą uwzględniać wszystkie koszty

związane z prawidłową realizacją zamówienia.

10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty w wymiarze 5 lat,

licząc od dnia pozytywnego ich odbioru.

11. Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z terenem planowanej

inwestycji.

12. Materiały drogowe – płyty betonowe ułożone na odcinku drogi należy protokolarnie

przekazać do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

13. Dla materiałów, których nie można pozyskać dla realizacji dalszej budowy, należy przy

odbiorze przedstawić dokument jego składowania lub utylizacji.

14. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego nie jest wymagane.

15. Należy wykonać i przekazać w dniu odbioru technicznego, badania zagęszczenia gruntu

– co 20 mb.

16. Należy zapewnić codzienne dojście i dojazd mieszkańcom przyległych posesji i

podmiotów zlokalizowanych przy ul. Mastalerza. Jeżeli  zajdzie taka

potrzeba należy przewidzieć objazdy i dojazdy tymczasowe. O bieżących zamierzeniach

i mogących wystąpić utrudnieniach Wykonawca jest zobowiązany poinformować

podmioty i mieszkańców ul. Mastalerza.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż podstawą sporządzenia uproszczonego kosztorysu

ofertowego jest projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Natomiast przedmiar robót stanowi opracowanie wtórne w stosunku do wyżej wymienionej dokumentacji i obrazuje on skalę zamierzenia budowlanego i ułatwia Wykonawcom oszacowanie kosztów realizacji inwestycji. Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej.

Zapis ten należy odnieść również do art.632 $ 1 kc. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru

lub kosztów prac”.

ROZDZIAŁ II. Termin wykonania zamówienia.

Roboty należy wykonać nie później niż do 30.11.2009 r., a rozpocząć po przekazaniu

placu budowy.

Zamawiający przedłuży termin wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia w

następujących przypadkach:

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych bądź uzupełniających, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,

- wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny (np. warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych i inne zdarzenia losowe).

ROZDZIAŁ III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz

opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest spełnić następujące warunki:

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp tj.

      - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej trzy roboty budowlane ( w ciągu ostatnich       5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie ) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia.

c. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego

zamówienia tj.

- Kierownik budowy - posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych + aktualna przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

d.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

e.    posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności;

f.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

g.  udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 60

miesięcy.

Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający oceni spełnianie w. w. warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawców.

ROZDZIAŁ IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

- Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 i 2 ustawy, oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. – załącznik nr 3.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, w. w. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, w.w. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

Uwaga: Za aktualny odpis lub zaświadczenie należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert lub potwierdzony przez organ wydający, stosowną pieczątką lub zaświadczeniem, w terminie jak powyżej (z treści pieczęci lub zaświadczenia winno wynikać potwierdzenie zgodności przedłożonego dokumentu ze stanem faktycznym).

3.  w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie:

a.  Wykazu osób (załącznik nr 5), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

oraz dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia  posiadają:

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń sanitarnych + aktualna przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

( kierownik budowy)

b. Wykazu wykonanych robót budowlanych – min. 3 (w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Mastalerza, z podaniem wartości oraz daty 
i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 4 do SIWZ.

c.    W celu potwierdzenia, że posiada aktualne ubezpieczenie Wykonawca musi dołączyć do oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

d.   Wykonawca w celu potwierdzenia okresu gwarancyjnego złoży oświadczenie na

formularzu oferty.

Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy:

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

2. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu

Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych

lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy pzp

3. Tabela elementów scalonych – załącznik Nr 6 do SIWZ

4. Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony według własnych indywidualnych

kalkulacji z podaniem składników cenotwórczych

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87 poz. 605 ze zm. )

Nie spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale IV bądź nie dołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

ROZDZIAŁ V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest

Danuta Ruhs

telefon: 052/3971800 wew. 43  faks:  052/3972194

e-mail. wydz.budowlany@miastochojnice.pl

Zgodnie z art. 27 ustawy Zamawiający informuje, że przyjętą formą porozumiewania się z Wykonawcami jest forma pisemna i faks.

2. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane uzupełnienie zostanie przesłane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

5. W przypadku, gdy zostanie złożony wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze notatkę
z tej czynności.

ROZDZIAŁ VI. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  15.000,-  PLN

Słownie: piętnaście tysięcy  złotych

Wadium należy wnieść  -  przed upływem terminu składania ofert

tj. do dnia 12.08.2009r.  do godz. 1000

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto  Urzędu Miejskiego w Chojnicach  Bank Spółdzielczy w Chojnicach

nr 69 8146 0003 0000 0304 2000 0010.

- Wadium może być wnoszone również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy

z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokument wadium należy dołączyć do oferty.

Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony.

Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:

- Odmówi podpisania umowy, na warunkach określonych w ofercie

- Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

ROZDZIAŁ VII. Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Na ofertę składają się:

oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty 
     (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V i VI specyfikacji istotnych

warunków zamówienia (siwz).

- Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.

- Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem (czytelnie).

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

- Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod

uwagę.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

- Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana na

Zamawiającego, zawierać oznaczenie  „Budowa kanalizacji deszczowej w

ul. Mastalerza  w Chojnicach”, nazwę i adres Wykonawcy oraz „ nie otwierać przed  dniem 12.08. 2009 r. godz. 1010”

ROZDZIAŁ IX. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty.

1.   Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed

terminem składania ofert.

- w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale VIII pkt 12 z dopiskiem „wycofanie”

- w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć .Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonych jak w rozdziale VIII pkt, 12 przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu

składania ofert.

- Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

ROZDZIAŁ X. Oferty wspólne.

- Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.

- Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

- Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;

2)   sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22.

- dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

- Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 2 niniejszego rozdziału.

- Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości.

ROZDZIAŁ XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1,

89-600 Chojnice, Biuro Podawcze pok.  306 – parter, w terminie do dnia

12. 08.2009r.   do godz. 1000.

2.  Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

3.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  12.08.2009r. o godz. 1010 w Urzędzie Miejskim

w Chojnicach pok. 607, III piętro.

4.  Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się z udziałem Wykonawców.

5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami 
    i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także

informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania zamówienia.

6. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu, zamieszczając ogłoszenie w miejscu

publicznie dostępnym w swojej siedzibie, wysyłając do wszystkich Wykonawców, którzy

ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ XII. Jawność postępowania.

- Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

- Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu  udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 
z późniejszymi zmianami)” – art. 8 ust. 3 PZP

- W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

ROZDZIAŁ XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena musi zostać podana w PLN.

- Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

- Cena netto, podatek VAT oraz cenna brutto muszą być wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. (Zasada zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić końcówkę w górę).

- Cena podana w ofercie jest ceną  ryczałtową  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Za wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie roboty i czynności usługowe wynikające zarówno z dokumentacji projektowej oraz dokumentów składających się na umowę, jak też roboty i usługi bezpośrednio z nich wynikające,  służące wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem.

- Cena ryczałtowa oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją robót, wynikające wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak i również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania ( roboty przygotowawcze, porządkowe, urządzenie placu budowy, koszt obsługi geodezyjnej – wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą, koszty utrzymania, w tym koszt mediów/woda, energia elektryczna/, ubezpieczenia budowy, koszty bhp, badań, sprawdzeń, włączeń i wyłączeń itp.

UWAGA: Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia.

7.  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, sposobu oceny ofert.

1.  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

2.  Zamawiający wybierze ofertę która uzyska największą ilość punktów

Cena najniższa = 100% pkt.

Zamawiający obliczy punkty za cenę ryczałtową w formularzu oferty wg wzoru:

Cena najniższa

x  100 = … punktów

Cena badanego wykonawcy

Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku i mieści się w przedziale
od 0 do 100 pkt. Wygrywa ta oferta, która uzyska największą ilość punktów.

3.   Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają

wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający odrzuci jego ofertę.

Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców niewykluczonych z

postępowania nie podlegają odrzuceniu.

4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu.

5.  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

ROZDZIAŁ XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne

    - W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie.

    - O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia

umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych

w załączonym projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

2.  Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

4.   Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, niekorzystne

warunki atmosferyczne np. okres zimowy, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje,

wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem

i kontrolą układających się stron.

Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków

Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami

W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

5.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy

wówczas Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta otrzymała w

kolejności najwyższą ilość punktów.

6.  Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w

przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

- Termin i miejsce zawarcia umowy.

a)   Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania

ofertą, nie wcześniej niż w 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.

b)  Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, jeżeli w postępowaniu

o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy, Zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  w Biuletynie zamówień publicznych.

8.   Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia robót uzupełniających.

ROZDZIAŁ XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, najpóźniej w dniu zawarcia  umowy.

2. Zabezpieczenie może być wniesione w formie: pieniądza, poręczenia bankowego, gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także z tytułu pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może – w uzgodnieniu z Zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. Kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

ROZDZIAŁ XVIII. Wymagania Zamawiającego.

1. Teren budowy należy zabezpieczyć, oznakować i uniemożliwić korzystanie z placu budowy osobom trzecim.

2. Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski i autorski, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach Wykonawcy zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

3. Wykonawca jest zobowiązany urządzić plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać Zamawiającemu na dzień technicznego odbioru robót m.in.

- atesty, świadectwa, certyfikaty na wykonane materiały

- badania, opinie, ekspertyzy jeśli są wymagane

- protokoły odbiorów technicznych od gestorów sieci, urządzeń itp.

- instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z danymi technicznymi

5. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej ( jeżeli ich opisanie w dokumentacji nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, za zgodą projektanta i  pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.

6. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za roboty dodatkowe uznaje się wyłącznie te roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

ROZDZIAŁ XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 
Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP

lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje włącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego :

- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia Wykonawcy z postępowania

- odrzucenia oferty

Odwołanie wnosi się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia

doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania

Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest

równoznaczne z jego wniesieniem do prezesa Urzędu.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

S p o r z ą d z i ł a :			  		Z a t w i e r d z a m :

Danuta Ruhs

A p r o b a t a