|  |  | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| --- | --- | --- |

Projekt pn.:  „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”

Nr projektu: WND-RPPM.05.02.00-00-001/09

Nr Umowy: UDA-RPPM.05.02.00-00-001/09-00

Chojnice, dnia 04 grudnia 2009r.

PRiWZ 0717-341-11/09

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz 1655 ze zmianami), Urząd Miejski w Chojnicach, udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w dniu 19.11.2009r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 215315-2009 przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie zadania pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”.

Pytanie nr 4

W przedmiarze dotyczącym mostu M2 i M3 dla robót palowych zaniżone są dwukrotnie ilości robót palowych. Długość pali dla M2 jest 32 mb a winno być 64 mb a dla M3 jest 36mb a winno być 72mb. Proszę o stosowną korektę.

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkami na moście nr 2 zaprojektowano osiem 8,0 metrowych pali o łącznej

długości 64,0 m, natomiast w moście nr 3 zaprojektowano osiem 9,0 metrowych pali o łącznej długości 72,0 m :

- w przedmiarze powinno być

Dla mostu nr 2 łączna długość pali powinna wynosić 64,0 m

Dla mostu nr 3 łączna długość pali powinna wynosić 72,0 m

Pytanie nr 5

Uprzejmie proszę o sprecyzowanie co ma być ujęte w Tabeli cenowej pod pozycją nr 6 „Zakup urządzeń napowietrzających”. Proszę o podanie zakresu robót, typu urządzeń i miejsca lokalizacji.

Odpowiedź:

W pozycji Nr 6 przewidziany jest zakup loco plac budowy agregatów napowietrzająco- fontannowych o następujących parametrach i wyposażeniu:

- Platforma pływająca typu Maxi kotwiona w dnie wyposażona w następujące urządzenia:

- pompa wodna – pobór mocy 11,0 kW

- 9 reflektorów po 3 szt. ze światłem w kolorze białym, niebieskim, zielonym,  pobór mocy 75 W każdy

- dysza typ „Mgławica” o wysokości podnoszenia słupa wody H ≈ 9,7m – 1 szt.

- kable zasilająco- sterujące wodoodporne długości L= 100 m.

- Platformy pływające 6 kompletów typu Midi kotwione w dnie, z których każda wyposażona jest w następujące urządzenia:

- pompa wodna pobór mocy 0,4 kW

- 6 reflektorów pobór mocy 75 W każdy – po 2 szt. ze światłem białym , zielonym, niebieskim

- 1 dysza typ „Kielich” o wysokości podnoszenia H= 1,8 m

- kable zasilająco- sterujące, wodoodporne o długości 100 m.

- Szafka zasilająco-sterująca w wersji zewnętrznej (zamykana, zabezpieczona na działania atmosferyczne), zasilająca i sterująca prace wszystkich w/w 7 agregatów.

Kabel zasilający energią elektryczną szafkę zasilająco sterującą urządzeniami napowietrzająco- fontannowymi ujęty jest w części elektrycznej projektu budowlano- montażowego.

- Urządzenie napowietrzające należy zamontować na Zbiorniku nr 1.