Załącznik nr 4

# INWESTYCJA: RENOWACJA SZKOŁY MUZYCZNEJ 
W CHOJNICACH

CHOJNICE 07.07.2007R.

## TECHNOLOGIA:

## W ZAKRES REMONTU SZKOŁY MUZYCZNEJ WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE PRACE:

- SKUCIE LUŹNYCH TYNKÓW I ICH UZUPEŁNIENIE

- NA OGRODOWEJ ELEWACJI PRZEBUDOWA OTWORÓW OKIENNYCH WG PROJEKTU ELEWACJI.

- MONTAŻ OBRAMIEŃ OKIENNYCH, PARAPETÓW I GZYMSÓW PASMOWYCH WYKONANYCH ZE STYROPIANU POWLEKANYCH SIATKĄ ZATOPIONĄ W MASIE BETONOWEJ – WG. PROJEKTU ELEWACJI (WSZYSTKIE GZYMSY, PARAPETY I OBRAMIENIA SZPACHLOWANE NA GŁADKO I MALOWANE FARBĄ SILIKATOWĄ) – MAIS 13- PRÓBNIK CAPAROLCOLOR.

- GZYMS PASMOWY IDENTYCZNY Z ISTNIEJĄCYM NA ELEWACJI FRONTOWEJ MIĘDZY PARTEREM I PIĘTREM.

- ŚCIANY WZMACNIANE MASĄ KLEJOWĄ I MALOWANE FARBĄ SILIKATOWĄ : MAIS 15- PRÓBNIK CAPAROLCOLOR

- COKÓŁ WZMACNIANY MASĄ KLEJOWĄ I MALOWANY FARBĄ : SAVANNE 12- PRÓBNIK CAPAROLCOLOR

- WYMIANA OKIEN NA NOWE DREWNIANE W KOLORZE CIEMNY DĄB Z PROFILOWANYMI POPRZECZKAMI I SŁUPKAMI (W UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM MIEJSKIM)

- RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU Z ZACHOWANIEM W MIARĘ MOŻLIWOŚCI KOLORYSTYKI CIEMNY DĄB LUB MALOWANE FARBĄ OLEJNĄ W KOLORZE RAL 8014.

- MONTAŻ WSZYSTKICH OPIERZEŃ, RUR SPUSTOWYCH I RYNIEN Z BLACHY CYNKOWEJ (ZACHOWUJĄC ISTNIEJĄCE OPIERZENIA CYNKOWE).