Chojnice, dnia 8 marca 2010r.

PRiWZ 341- 4/10

Odpowiedzi na pytania

dot. przetargu nieograniczonego na

„Budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej w Chojnicach – Etap I

ogłoszonego dnia 24.02.2010 r.

w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 51702 – 2010

Zgodnie z art. 38 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity) Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej udziela odpowiedzi na pytania:

1. Pytanie z dn. 04.03.2010:

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu SBR przeznaczonego do stosowania w nawierzchniach sportowych, składającego się z mieszaniny kauczuku pierwotnego oraz z recyklingu?

Zamawiający w odpowiedzi z dnia 3.03.2010 wskazuje na granulat SBR jako czysty odpad z zakładów sektora gumowego, granulat taki jest znacznie droższy od granulatu SBR z recyklingu, posiadając przy tym tożsame własności użytkowe, zarówno pozytywne jak sprężystość, jak i negatywne tj. nieprzyjemny zapach.”

Odpowiedź na 1 pytanie:

Zamawiający zmienia odpowiedź z dnia 3.03.2010 r. o treści: „Zamawiający wymaga zastosowania i wyceny granulatu SBR, jako czysty odpad produkcyjny pochodzący z zakładów przemysłowych z sektora gumowego. Nie dopuszcza się zastosowania materiału pochodzącego z odzysku, z używanych elementów.”

na następującą:

Do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej należy zastosować granulat na bazie kauczuku EPDM w kolorze szarym pochodzącym z recyklingu. Materiał powinien być zgodny z normą PN-EN 15330-1:2008 oraz posiadać atest Polskiego Instytutu Higieny dopuszczający do stosowania  dla budowy nawierzchni sportowych.