SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Profilowanie dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Chojnice

z wałowaniem i bez wałowania

MARZEC 2010

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie mechanicznego profilowania nawierzchni dróg gruntowych naturalnych i ulepszonych oraz innych terenów o nawierzchni gruntowej w granicach administracyjnych miasta Chojnice.

Profilowanie dróg ma polegać na uzyskaniu prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni dróg gruntowych umożliwiających bezpieczne poruszanie się pojazdów i właściwe odprowadzenie wód opadowych.

Zakres prac przy profilowaniu nawierzchni dróg gruntowych obejmuje:

- usunięcie przy pomocy równiarki kolein, zagłębień i wybojów,

- wyprofilowanie nawierzchni za pomocą równiarki,

- zagęszczenie nawierzchni za pomocą walca ogumionego,

ewentualne ubytki w nawierzchni wykonawca winien uzupełnić gruntem uzyskanym przy równaniu równiarką lub materiałem zapewnionym przez zamawiającego.

- INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Terenem budowy są drogi gruntowe na terenie miasta Chojnice.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z ustalonymi terminami.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca przystępujący do wykonania remontu dróg gruntowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarki samobieżnej;

- wału samobieżnego ogumionego;

- spycharki;

- samochód samowyładowczego.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia złoży oświadczenie o możliwości korzystania ze sprzętu umożliwiającego wykonanie zamówienia. (na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 oraz załącznik nr 5 do SIWZ)

- TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Zakres remontu dróg gminnych obejmuje:

  - mechaniczne profilowanie drogi gruntowej (usuwanie warkoczy, kolein, zagłębień i wybojów)

  - wyprofilowanie nawierzchni za pomocą równiarki,

  - zagęszczenie nawierzchni za pomocą walca ogumionego wyprofilowanych nawierzchni – w zależności od potrzeb i uzgodnień z Zamawiającym

  - usunięcie z drogi kamieni, cegieł, drutów itp. i ich wywóz.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- jakość wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami,

- zabezpieczenie terenu budowy w robotach przed ruchem,

- ochronę środowiska w czasie wykonywania robót,

- bezpieczeństwo i higienę pracy,

- ochronę własności publicznej i prywatnej.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowania, a także wykonanie, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Istotne dokumenty budowy:

- protokoły odbioru robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczowego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego.

- ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zleconej części zamówienia.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

- OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach z zakresie ochrony środowiska.

- OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń niezbędne informacje o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

- OPIS SPOSOBU ODBIORU I ROZLICZENIA ROBÓT.

Po zakończeniu robót Wykonawca na piśmie poinformuje Zamawiającego o zakończeniu robót objętych umową. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności będzie wystawiona faktura VAT wystawiona po sporządzeniu protokołu odbioru.