Załącznik 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

INFORMACJE WSTĘPNE

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach”.

- Celem postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowej służącej odnowie, poprawie estetyki krajobrazu oraz różnorodności gatunkowej zieleni na terenie Parku 1000-lecia w Chojnicach.

- Opracowanie obejmuje projekt kompleksowego zagospodarowania terenu Parku 1000-lecia w Chojnicach – docelowo pełniącego funkcje rekreacyjne, kulturalne, sportowe i edukacyjne.

- Zagospodarowanie dotyczy gruntownych zmian związanych z przebudową układu komunikacyjnego (alejek parkowych, ciągów pieszych), oświetlenia i monitoringu alejek parkowych oraz miejsc przeznaczonych na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe (np. amfiteatr*, plac zabaw z siłownią terenową, skatepark z funkcją lodowiska, górka saneczkowa, boisko sportowe, wybieg dla psów, przestrzeń dla gier terenowych typu boule, mała architektura**), a także urządzeniem przestrzeni zielonych, uporządkowaniem i nadaniem kształtu terenowi, stworzeniem naturalnego ogrodzenia przy użyciu zieleni i wykorzystując naturalne ukształtowanie obszaru inwestycji.

*Amfiteatr: scena, teren pod widownię, budynek zaplecza

**Mała architektura: ławki parkowe, kosze na śmieci, pomniki, pomost, altany parkowe, zdrój,

- Projekt powinien zostać sporządzony w oparciu o Rysunkową Koncepcję Zagospodarowania Parku stanowiąca Załącznik nr 1. Tworząc projekt przebudowy Parku, należy zachować układ przestrzenny parku zaproponowany w Koncepcji, ewentualne zmiany należy uzgadniać z Zamawiającym.

- Park powinien zachować funkcję parku miejskiego o bogatym programie i treści rekreacyjno-sportowej, służącego wypoczynkowi mieszkańców i turystów.

- Obszar objęty opracowaniem znajduje się w obrębie Parku 1000-lecia w Chojnicach, zlokalizowanym w pobliżu Śródmieścia przede wszystkim pomiędzy ulicami: Parkowa, Sukienników, Prochowa, Aleja Brzozowa. Stanowi obszar ok. 17 ha i obejmuje działki przede wszystkim o numerach: 1722/13; 1722/14; 1717/5; 1752/65; 1759; 1752/93; 1752/97; 1752/94; 1752/96; 1769; 1752/95; 1752/79; 1752/77; 1752/122; 1752/123; 1752/124; 1752/125; 1752/126. W trakcie projektowania nie wyklucza się konieczności objęcia opracowaniem obszaru  innych działek.

- Właścicielem terenu Parku jest Gmina Miejska Chojnice. Użytkownikiem wieczystym działek nr 1752/94; 1752/96 są Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.

- Obszar objęty opracowaniem został wskazany na mapie, która stanowi Załącznik nr 2.

- Przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien dokonać dokładnych oględzin obszaru, sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia.

- Rozwiązania projektowe należy planować w sposób maksymalnie ograniczający liczbę drzew koniecznych do wycinki.

- Zastosowane materiały należy opisać za pomocą parametrów technicznych, bez wskazania znaków towarowych lub producenta, patentów lub pochodzenia w jakiejkolwiek  części opracowania.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO PARKU

Park powstał ok. 1927 r. z inicjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta Chojnic na obszarze osuszonego jeziora Zakonnego. Północny fragment parku, od strony ul. Sukienników stanowił dotychczas wejście główne. W 2009r. w miejscu tym powstał parking. Od strony ul. Parkowej i Krasickiego otoczony zabudową jednorodzinną, od strony ul. Aleja Brzozowa sąsiaduje z zespołem łąk, będących zlewnią wód zasilającą systemem rowów staw parkowy.

Z uwagi na wielkość, położenie i charakter, obszar parku 1000-lecia ma duże znaczenie zarówno dla mieszkańców jak i turystów przebywających w mieście Jest licznie odwiedzany zarówno przez mieszkańców miasta, turystów, klientów przylegającego do parku targowiska miejskiego i punktów handlowych. Ważną grupę użytkowników stanowią dzieci i młodzież, szczególnie uczęszczająca do zlokalizowanych w obrębie przedszkoli i szkół, które wykorzystują park jako miejsce spacerów, zabaw, sportu i zajęć dydaktycznych. Przez teren parku przebiega ważny ciąg komunikacyjny łączący centrum z południowym obrzeżem miasta.

Obszar parku jest miejscem do którego spływają wody z naturalnej 11,0 km² zlewni Strugi Jarcewskiej. Niewydolny system odprowadzania wód deszczowych i przepływów powodziowych spowodował, że przez zwiększą część roku na terenie parku utrzymywały się wymokliska z płytkim zalewaniem wód i terenów. W rezultacie teren parku przybrał charakter obszaru silnie zdewastowanego, narażonego na postępującą degradację. Stanowi nieuporządkowaną przestrzeń o niskiej wartości ekologicznej i estetycznej. Układ zieleni w parku jest chaotyczny, nieczytelny i ubogi gatunkowo. Jego centralna część to niezagospodarowane, nadmiernie zacienione tereny podmokłe. Przeważająca część Parku ma nieuporządkowany charakter. Zadrzewienie jest przypadkowe na całym jego terenie. Drzewostan jest mało zróżnicowany i stanowi go roślinność mało szlachetna. Są to głównie samosiejki drzew liściastych. Duża monotonia występuje także wśród pozostałej roślinności średnio- i niskopiennej. Całość drzewostanu wymaga intensywnych prac hodowlano-pielęgnacyjnych (zgodnie z oceną wystawioną w ekspertyzie o wpływie inwestycji pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej na stan zachowania istniejącego drzewostanu w Parku 1000-lecia w Chojnicach. - załącznik nr 6).

W 2009r. rozpoczęto działania mające na celu poprawę bilansu wodnego poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Stosowne prace budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy układu rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych oraz budowy urządzeń hydrotechnicznych, podczyszczających wodę, budowy mostków i kładek, podwyższenia terenu i drenażu oraz wykonania kompensujących nasadzeń drzew rozpoczęły się w styczniu br. i zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą, zostaną ukończone do 31.08.2010r. Ponadto dokonano wycinki ok. 350 szt. drzew z ogólnej zinwentaryzowanej liczby 1766 szt., kolidujących z przyjętymi rozwiązaniami. W ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania uszczegółowienia Projektu nasadzeń drzew (Załącznik nr 4).

Opracowanie objęte niniejszym zamówieniem powinno uwzględniać i nawiązywać do realizowanych obecnie rozwiązań projektowych, zatwierdzonych pozwoleniem na budowę nr AB. 7351-697/09 z 29.10.2009r. (w załączeniu projekt zagospodarowania terenu – Załącznik nr 3).

PRZECZOWY ZAKRES OPRACOWANIA

Tematyczny podział projektów budowlanych i wykonawczych:

- Układ komunikacyjny (1.a. i 1.b.)

- Oświetlenie i zasilanie (2.a. i 2.b.)

- Monitoring

- Budynek zaplecza amfiteatru.

- Pozostałe obiekty i mała architektura.

- Architektura zieleni.

- Kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa i gazowa

1. Układ komunikacyjny

1.a. Układ komunikacyjny – układ alejek parkowych.

Na układ komunikacyjny składają się:

  - alejki parkowe - ciągi pieszo-jezdne, po których odbywać będzie się ruch pieszy i rowerowy,

  - przestrzeń planowana pod budowę amfiteatru, określić rodzaj nawierzchni

  - utwardzenie nawierzchni „wyspy” na zbiorniku nr 1 – zabezpieczenie linii brzegowej stylowymi barierkami, określić rodzaj nawierzchni biorąc pod uwagę planowaną lokalizację w tym miejscu ogródków letnich.

Ciągi pieszo-jezdne należy zaprojektować w szczególności w oparciu o istniejące alejki. Zgodnie z Rysunkową Koncepcją planowane jest także utworzenie nowych alejek - aleje biegnące po wschodniej i zachodniej stronie zbiorników nr 1 i nr 2.

Szerokość alejek w zależności od przewidywanego natężenia ruchu wynosić powinna 5 m, 4 m, 3 m. Przebieg ciągów pieszo-jezdnych należy planować w sposób maksymalnie ograniczający liczbę drzew i krzewów niezbędnych do wycinki.

Wymagania dotyczące nawierzchni alejek parkowych:

- W Szczegółowej Koncepcji Zagospodarowania należy podać propozycje rodzaju nawierzchni.

- Nawierzchnia utwardzona, wykonana z materiałów przyjaznych dla środowiska.  Nawierzchnia odporna na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych o wysokiej odporności na ciężar, ścieranie, nie brudzący.

- Kolor nawierzchni beżowo-złoty.

- Alejka prowadząca od ul. Parkowej do amfiteatru powinna mieć na tym odcinku wzmocnioną podbudowę, zapewniając wjazd pojazdów obsługujących imprezy w amfiteatrze.

- Główna alejka biegnąca w kierunku północ-południe – nawierzchnia gładka (np. klinkierowa), umożliwiająca komfortową jazdę na rolkach. Wzmocniona podbudowa na całej długości alejki, zapewniająca możliwość przejazdu samochodu bez ryzyka uszkodzenia nawierzchni. Przebieg alejki zapewniający skomunikowanie planowanych parkingów przy ul. Sukienników i Al. Brzozowej z planowanym miejscem powstania skateparku.

1.b. Parkingi

Trzy strefy parkingowe dla samochodów osobowych na obrzeżach Parku:

- od strony Alei Brzozowej

- od strony ul. Krasickiego w części południowej Parku

- o strony ul. Krasickiego w części zachodniej Parku

Nawierzchnia parkingu z materiałów dostosowanych do parkowego krajobrazu, spójnych wizualnie z nawierzchnią parkingu od strony ul. Sukienników, np. z płyt ażurowych.

W każdej z powyżej wymienionych stref należy przewidzieć miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Każda strefa parkingowa winna być  objęta monitoringiem oraz oświetlona.

Lokalizację poszczególnych miejsc parkingowych należy planować w sposób maksymalnie ograniczający liczbę drzew i krzewów niezbędnych do wycinki.

- Oświetlenie i zasilanie.

Oświetlenie układu komunikacyjnego oraz miejsc przeznaczonych na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe (m.in.. amfiteatr, plac zabaw z siłownią terenową, skatepark z funkcja lodowiska, ogród kwiatowy, ogrody botaniczne, obszar dla gier terenowych typu boule).

Krótka charakterystyka stanu istniejącego:

Na obszarze Parku 1000-lecia występuje lokalnie oświetlenie parkowe, które podlega zinwentaryzowaniu i włączeniu do nowoprojektowanych obwodów oraz zasilania obiektów planowanych do zlokalizowania na obszarze Parku.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.a. Projekt oświetlenia. Oświetlenie alejek spacerowych oraz m.in. amfiteatru, pomostu, „wyspy”, ogrodu kwiatowego, ogrodów botanicznych, pomników (2 szt.), podświetlenie wejścia głównego do Parku od strony ul. Sukienników, szczytu górki saneczkowej, boiska sportowego, wybiegu dla psów, zasilanie i ewentualne podświetlenie źródełka wody w ogrodzie kwiatowym w północnej części parku. Oświetlenie (rodzaj, moc itp.) dobrać odpowiednio do funkcji poszczególnych miejsc. W miejscach gdzie to możliwe (np. strefy przeznaczone na funkcje rekreacyjno-sportowe) zaprojektować oświetlenie zasilane w skojarzeniu z energią słoneczną.

Informacje istotne do przygotowania przedmiotu zamówienia:

- Przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien dokonać dokładnych oględzin terenu Parku, sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia oraz dokonać inwentaryzacji istniejących słupów, urządzeń podziemnych, w przypadku konieczności sporządzić projekt demontażu starego oświetlenia oraz inne opracowania branżowe, itp.

- Liczbę punktów świetlnych należy zoptymalizować w zależności od przewidywanego natężenia ruchu.

- Przy planowaniu liczby i lokalizacji punktów oświetleniowych należy unikać kolizji z istniejącym drzewostanem.

- Dla utrzymania standardu dla oświetlenia w Chojnicach należy przyjąć latarnie typu parkowego - wzór należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Projekt oświetlenia parkowego winien być wykonany w sposób umożliwiający podzielenie realizacji na etapy obejmujące zasadność i ciągłość w terenie:

  - uzyskanie warunków technicznych zasilania i budowę nowych szaf sterowania oświetleniem parkowym dla projektowanego zadania.

  - włączenie istniejących obwodów oświetleniowych do nowych SOU.

2.b. Projekt nowego zasilania miejsc przeznaczonych na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe:

- amfiteatr  - projekt zasilania sceny i muszli koncertowej, widowni, instalacja w budynku zaplecza.

- plac zabaw z siłownią terenową,

- skatepark z funkcja lodowiska,

W ramach opracowania zapewnić zasilanie w/w miejsc, ale także przewidzieć niezbędną ilość punktów świetlnych oraz dokonać wstępnej kalkulacji kosztu wykonania oświetlenia w/w miejsc.

Informacje istotne do przygotowania przedmiotu zamówienia:

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien dokonać dokładnych oględzin obiektu, sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia oraz dokonać inwentaryzacji istniejących  urządzeń elektrycznych.

- Dla nowoplanowanych obiektów należy wystąpić o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznych.

- Przyłącza dla zasilania urządzeń przenośnych przy imprezach plenerowych winny być zaprojektowane jako ukryte (np. element ławki, kosza na śmieci itp.)

- Monitoring.

Wykonanie projektu sieci monitoringu wizyjnego obszaru parku. Monitoringiem planuje się objąć cały obszar Parku, w szczególności układ komunikacyjny, ogrody botaniczne i kwiatowe, miejsca przeznaczone na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe oraz parkingi.

W ramach opracowania należy przewidzieć:

- kompletną sieć, instalację oraz urządzenia dla układu komunikacyjnego, parkingów, pomostu, ogrodów kwiatowych i botanicznych,

- doprowadzenie sieci CCTV do miejsc przeznaczonych na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe oraz parkingów, zabezpieczenie zasilania. W kolejnych etapach urządzania Parku planowane jest objęcie monitoringiem amfiteatru wraz z budynkiem zaplecza, placu zabaw wraz z siłownią terenową, skateparku z funkcją lodowiska, labiryntu zieleni,

Informacje istotne do przygotowania przedmiotu zamówienia:

- Przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien dokonać dokładnych oględzin obiektu, sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia.

- Planowane rozmieszczenie punktów monitoringu wizyjnego jest na tym etapie orientacyjne. Rozmieszczenie układu rur i studzienek winno zapewnić racjonalną możliwość dalszej rozbudowy systemu przyszłości.

- W ramach instalacji telewizji dozorowej CCTV należy przewidzieć: kamery szybkoobrotowe, kamery zewnętrzne z obudową wandaloodporną oraz konieczność rozbudowy urządzeń systemu monitoringu we Wszechnicy Chojnickiej, umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie całego systemu.

- Sygnał z kamer wraz z możliwością manipulacji winien być przesyłany poprzez istniejący światłowód zlokalizowany w obrębie parkingu w północnej części Parku. do Centrum Monitoringu we Wszechnicy Chojnickiej jako punktu łączącego całą sieć monitoringu miasta. Urządzenia muszą być kompatybilne z funkcjonującymi w centrum monitoringu wizyjnego. Szczegółowe rozwiązania dotyczące parametrów technicznych instalacji i urządzeń podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym i ze Strażą Miejską w Chojnicach.

- Budynek zaplecza amfiteatru

- Budynek zaplecza przy amfiteatrze – budynek służący do obsługi imprez plenerowych. Budynek zaplecza amfiteatru pełnić będzie 2 funkcje: magazynu i przebieralni z toaletą. Składający się z co najmniej dwóch niezależnych pomieszczeń przeznaczonych na  przebieralnie i części magazynowej z niezależnym wejściem o powierzchni zapewniającej przechowywanie min. 300 krzeseł oraz inne elementy wyposażenia sceny. Budynek ogrzewany – zaproponować warianty instalacji grzewczej (w tym wariant z instalacją ogrzewania gazowego), przedstawić kosztorys i uzgodnić z Zamawiającym. Wewnątrz budynku winny znajdować się toalety przeznaczone wyłącznie na potrzeby użytkowników budynku, niedostępne dla osób odwiedzających Park. Architektura budynku do uzgodnienia z Zamawiającym. Zapewnić przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej.

- Toaleta samoobsługowa – 1 szt. przylegająca (wbudowana) do budynku zaplecza. Prefabrykowana w pełni automatyczna toaleta publiczna, przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w celu przewijania niemowląt. Automatyczna toaleta publiczna winna składać się co najmniej z dwóch pomieszczeń, w tym z kabiny toalety oraz pomieszczenia technicznego.

- Pozostałe obiekty  i mała architektura

Opracowanie winno obejmować:

- Wyznaczenie i aranżacja wejścia głównego do Parku od strony ul. Sukienników – szczegółowe rozwiązania należy przedstawić w projekcie zieleni. Należy uwzględnić, iż Zamawiający planuje wykorzystać to miejsce do ustawienia tablicy informującej o historii i przemianach w Parku 1000-lecia w Chojnicach. Zapewnić zasilania dla ewentualnego późniejszego oświetlenia.

- Ławki i kosze na śmieci - należy utrzymać stylistykę dotychczas stosowaną w Chojnicach. Wzory ławek i koszy należy uzgodnić z Zamawiającym. Liczbę ławek i koszy należy zoptymalizować w zależności od przewidywanego natężenia ruchu w danej części Parku.

- Amfiteatr - scena z muszlą koncertową oraz widownią na min. 300 osób. Zaproponować formę/model sceny przy założeniu lokalizacji na linii brzegowej Zbiorniku nr 1. Określić rodzaj nawierzchni. Muszla koncertowa „o lekkiej konstrukcji” w stylistyce zgodnej z krajobrazem parkowym, „czasza” muszli wykonana z materiału przepuszczającego światło – architektura do uzgodnienia z Zamawiającym. Dla porównania przedstawić również wariant muszli możliwej do demontażu. W miejscach odsłoniętych scena zabezpieczona barierkami uniemożliwiającymi wpadnięciem do wody. Podłoże widowni opracować w ramach Projektu układu komunikacyjnego. Przewiduje się, iż miejsca siedzące będą przechowywane w magazynie budynku zaplecza i rozstawiane wyłącznie na czas imprez. Pod sceną zaprojektować przestrzeń magazynową. Zapewnić możliwość montażu ekranu kinowego oraz projektora dla projekcji w okresie letnim. Zapewnić zasilanie dla urządzeń przenośnych do obsługi sprzętu (w tym nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, projektora filmów).

- Pomnik Kopernika – istniejący pomnik betonowy. Odrestaurowanie pomnika,  popiersia Kopernika oraz jego oświetlenie/podświetlenie. Aranżacja kopca, na którym został ustawiony.

- Pomnik Oswobodzenia z Niewoli Krzyżackiej - istniejący monument w formie głazu, na którym zamontowano pamiątkową tablicę. W opracowaniu należy przewidzieć odrestaurowanie pomnika, jego oświetlenie/podświetlenie oraz płyty, na której został ustawiony. Wymiana tablicy pamiątkowej – treść należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Altany parkowe – min 8 szt. Drewniane altany mieszczące min. 10 osób. Zadaszone i wyposażone w stół i miejsca siedzące. Lokalizacja obiektów oraz architektura do uzgodnienia z Zamawiającym. Jedną altanę umieścić po wschodniej stronie zjazdu z górki saneczkowej, zapewnić oświetlenie i zasilanie dla późniejszego ewentualnego montażu wyciągu narciarskiego.

- Pomost z platformą p. poż. - od strony ul. Parkowej na zbiorniku nr 1 zaprojektować pomost o nawierzchni drewnianej oraz przylegającą do niego platformę do czerpania wody przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w uzgodnieniu ze Strażą Pożarną. Pomost pełnić będzie funkcje spacerowo-widokowe. Na pomoście przewidzieć oświetlenie oraz ławki i kosze na śmieci.

- Zdrój - źródełko wody pitnej w centrum ogrodu kwiatowego w północnej części Parku. Zapewnić przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ewentualne podświetlenie.

- Górka saneczkowa – naturalnie usypana, przewidzieć element konstrukcyjny zabezpieczający skarpę przed erozją i osuwaniem się ziemi (np. wzmocnienie murkiem oporowym). Przewidzieć bezpieczne wejście na szczyt górki ograniczone poręczami. Na szczycie górki oświetlenie, ławki i kosze na śmieci. Znaczącą część górki przeznaczyć na zjazdy sankami, a na fragmencie zaprojektować ściankę wspinaczkową.

- Wybieg dla psów – zapewnić miejsce przeznaczone na spacery dla psów. Lokalizację wyznaczyć w taki sposób, by wybieg był jak najmniej uciążliwy dla użytkowników i mieszkańców przyległych posesji. Obszar winien być ogrodzony siarką i naturalnie odizolowany nasadzeniami zieleni, o nawierzchni gruntowej, pokryty częściowo darnią. Wyposażenie placu: ozdobne słupki do przywiązywania zwierząt, ławki dla opiekunów psów, samozamykające się bramki przy wejściach na place oraz tablice na regulamin użytkowania wybiegu. Na placu zainstalować kosze na psie odchody, na zewnątrz placu zainstalować zestawy higieniczne składające się z dystrybutorów do sprzedaży jednorazowych torebek na psie odchody oraz specjalnie oznakowanych koszy na zużyte torebki.

- Boisko sportowe – boisko sportowe o nawierzchni naturalnej z wyznaczonym polem gry do piłki nożnej i siatkowej, nie ogrodzone, ale z piłkochwytami o wysokości h=5 m w strefie bramek. Uwzględnić niezbędne wyposażenie (bramki, siatki, słupki, tuleje, itp).

- „Wyspa” na zbiorniku nr 1 - utwardzona nawierzchnia, oświetlona, linia brzegowa zabezpieczona stylowymi barierkami. Określić rodzaj nawierzchni biorąc pod uwagę planowaną lokalizację w tym miejscu ogródków letnich. Podłoże widowni opracować w ramach Projektu układu komunikacyjnego. Zapewnić doprowadzenie kanalizacji sanitarnej i energii.

- Toaleta samoobsługowa – 1 szt. przy placu zabaw. Prefabrykowana w pełni automatyczna toaleta publiczna, przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w celu przewijania niemowląt. Automatyczna toaleta publiczna winna składać się co najmniej z dwóch pomieszczeń, w tym z kabiny toalety oraz pomieszczenia technicznego.

- Ściana graffiti – przewidzieć na obszarze Parku ogólnodostępną ścianę przeznaczoną na graffiti.

- Obszar dla gier terenowych typu boule - utwardzona wyrównana nawierzchnia, obszar oświetlony.

- Architektura zieleni.

6.1. Informacje wstępne:

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu architektury zieleni w Parku 1000-lecia w Chojnicach w oparciu o układ przestrzenny i funkcjonalny zaproponowany w  Rysunkowej Koncepcji Zagospodarowania parku (załącznik nr 1), w tym:

- w terminie 45 dni od daty podpisania umowy - przedstawienie (w ramach Szczegółowej Koncepcji Zagospodarowania) wstępnego projektu architektury zieleni, zawierający m.in. uszczegółowienie projektu nasadzeń drzew w liczbie 350 szt. (patrz Złącznik nr 4 do Załącznika nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Nasadzenia kompensujące wykonane zostaną w 08.2010r. w ramach realizowanego obecnie zadania „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” (pkt Opis stanu istniejącego Parku).

- do 30 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego Koncepcji wskazanej  w pkt a) – ostateczny projekt nasadzeń drzew (wraz z przedmiarem i kosztorysem) na bazie zaakceptowanej koncepcji oraz projekt gospodarki istniejącym drzewostanem oraz nowymi nasadzeniami, zweryfikowany wizytą w terenie,

- Założenia projektowe w fazie realizacji należy na bieżąco uzgadniać (konsultować) z Zamawiającym.

- Dopuszcza się modyfikację założeń zaproponowanych w koncepcji rysunkowej (zał. nr 1) na etapie projektowania, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Dokumentacja winna być kompletna, tj. uzgodniona ze wszystkimi jednostkami, których dotyczą zaproponowane rozwiązania.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich innych pozwoleń, opinii i uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, np. decyzji w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew.

  - Wytyczne projektowe dla przebudowy zieleni

- Park powinien zachować funkcję parku miejskiego o bogatym programie i treści rekreacyjno-sportowej, służącego wypoczynkowi mieszkańców i turystów.

- Należy uwzględnić funkcje przewidziane w koncepcji zagospodarowania parku (zał. Nr 1) dające możliwość rekreacji czynnej i wypoczynku biernego.

- Należy przeprowadzić szczegółową analizę załączonych do przetargu materiałów, w tym: inwentaryzacji i ekspertyz oraz dokonać ich ewentualnego uzupełnienia i weryfikacji w terenie w celu opracowania projektu gospodarki istniejącym drzewostanem.

- W projekcie gospodarki drzewostanem należy opracować m.in. plan usunięcia drzew i krzewów chorych, uszkodzonych oraz tych, które na skutek deformacji utraciły wartość dekoracyjną, bądź drzew i krzewów, które wskutek dużego zwarcia w grupie powodują deformację okazów cennych. Ponadto należy przewidzieć usunięcie lub wymianę roślinności w celu odtworzenia powiązań widokowych i uczytelnienia otwarć widokowych. Zakładając usunięcie zdrowej roślinności należy przeprowadzić wnikliwą analizę pod kątem możliwości ich przesadzenia w inne miejsce. Kwalifikując poszczególne egzemplarze do określonego rodzaju zabiegów należy kierować się potrzebą poprawy stanu sanitarnego, odmłodzeniu zadrzewień, poprawy warunków bezpieczeństwa użytkowników oraz podniesienia walorów estetycznych szaty roślinnej i poprawy relacji przestrzennych. Wszystkie zabiegi sanitarne i pielęgnacyjne powinny być wykonane zgodnie z zasadami nowoczesnego drzewoznawstwa;

- Uwzględnić ewentualny montaż instalacji nawadniającej w sektorach parku wymagających intensywniejszego podlewania;

- Uwzględnić ewentualną wymianę i użyźnienie gleby przeznaczonej pod nasadzenia;

- W projekcie architektury zieleni należy uwzględnić m.in.:

- podkreślenie krajobrazowego charakteru kompozycji roślinnych;

- zastosowanie wytrzymałych, sprawdzonych odmian, funkcjonujących w naszym krajobrazie;

- zróżnicowanie nasadzeń pod kątem roślin ozdobnych z kwiatostanów i przebarwiających się liści;

- nadanie istniejącym i projektowanym elementom małej architektury właściwej oprawy;

- w kompozycji roślinnej dążyć do podkreślenia panoramicznych osi widokowych;

- przy doborze gatunkowym krzewów oprzeć się częściowo na zachowanych grupach, pamiętając o ich odmłodzeniu oraz wprowadzić gatunki szlachetniejsze, łączące w sobie elementy naturalistyczne z ogrodowymi;

- zastosowanie materiału roślinnego dostatecznie dojrzałego, by zapewnić szybki efekt oraz ochronę przed zniszczeniem – zdeptaniem, złamaniem itp.

- zachowanie stref ostoi przyrody, tzn. miejsc które będą utrzymane w stanie bardziej naturalnym niż pozostała część parku w celu zapewnienia kontynuacji bytowania występującej obecnie fauny – np. zbiornik wodny nr 3 z otoczeniem;

- dydaktyczną ścieżkę dendrologiczną obejmującą głównie nasadzenia rodzime;

- aranżację wejścia głównego do parku – od strony ul. Sukienników;

- wypełnienie zacienionych terenów zieleni odpowiednio cieniolubną roślinnością okrywową;

- uzupełnienie przerzedzonych żywopłotów;

- podkreślenie kontrastów barwnych i regularności form w gatunkach zastosowanych roślin;

- „osłonięcie” obiektów zlokalizowanych na obszarze bądź w bezpośrednim sąsiedztwie parku, zakłócających estetykę krajobrazu;

- kreowanie nowych form, np. tematyczne ogrody kwiatowe  itp., zielony labirynt itp.

- miejsca „utrzymywanego trawnika” pod kątem ich użytkowego przeznaczenia;

- wydzielenie i oznaczenie stosowną tabliczką informacyjną miejsca przeznaczonego na „wybieg dla psów”;

- nasadzenia zieleni wodnej - aranżacja stawów, kanałów i rowów;

  - Część graficzna projektu powinna zawierać:

- projekt architektury zieleni dla całego obszaru parku objętego opracowaniem w skali 1:1000 i 1:500.

- projekt nasadzeń charakterystycznych miejsc wymienionych poniżej oraz innych wskazanych przez projektanta w skali 1:500 lub większej skali dostosowanej do potrzeb (na osobnych planszach) oraz ich wizualizacja na formacie A2:

- Zbiorniki wodne  nr 1 i 2 z otoczeniem (po stronie wschodniej parku)

- Zbiornik wodny  nr 3 z otoczeniem ( po zachodniej stronie parku)

- Sektory oznaczone w koncepcji jako ogród botaniczny w centralnej części parku

- Zielony labirynt

- Otoczenie terenu przeznaczonego w koncepcji pod plac zabaw;

- Otoczenie zdroju i pomnika w północnej części parku

- Ścieżka dendrologiczna

- Wybieg dla psów

  - Część opisowa powinna zawierać:

- opis pracy projektowej

- podstawę opracowania

- obszar opracowania

- przyjęte kryteria dla przebudowy zieleni wraz z uzasadnieniem

- uwarunkowania realizacyjne wraz z harmonogramem prac

- wymagania jakościowe co do materiału roślinnego wraz ze spisem roślin projektowanych (gatunek, odmianę, obwód pnia, wysokość szczepienia, ilość, pojemność pojemnika)

- szczegółowy kosztorys inwestorski

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

- komentarz autorski.

Opracowanie należy złożyć w formie papierowej wykonanej dowolną techniką oraz w wersji cyfrowej – w formacie pdf.  i dwg.

WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

- Uzyskać pełny zakres wymaganych prawem niezbędnych uzgodnień i opinii.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy inwentaryzację stanu istniejącego, mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową dot. zadania pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”, którego realizacja obecnie trwa a zakończenie planowane jest na sierpień 2010 r. - na wniosek i w zakresie wskazanym przez Wykonawcę

- Dokumentacja projektowa powinna obejmować ewentualne konieczne przebudowy kolizji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

- Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej uzyska decyzję o pozwoleniu na i/lub dokona zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; a także uzyska wszelkie inne dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, a niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji, np. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzję o zezwoleniu na usunięcie drzew, pozwolenie wodno-prawne.

- Niezbędne decyzje administracyjne Wykonawca winien uzyskiwać etapowo, w kolejności uzgodnionej z Zamawiającym.

- Każde opracowanie musi mieć komplet wstępnych uzgodnień z administratorami urządzeń oraz komplet uzgodnień międzybranżowych projektantów.

- Dokumentację budowlaną i wykonawczą należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z:

      - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 r. z późn. zmian.),

      - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

      - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmian.),

      - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

ZAŁĄCZNIKI

- Rysunkowa Koncepcja Zagospodarowania Parku 1000-lecia w Chojnicach

- Mapa - obszar parku na planie miasta

- Projekt zagospodarowania terenu – zatwierdzony decyzją o pozwolenie na budowę Nr AB.7351-697/09 z 29.10.2009r.

- Projekt nasadzeń drzew w Parku 1000-lecia

- Inwentaryzacja drzewostanu – Park 1000-lecia, sierpień 2007

- Ekspertyza o wpływie inwestycji pn.: Poprawa bilansu wodnego w mieści Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej na stan zachowania istniejącego drzewostanu w Parku 1000-lecia w Chojnicach.

- Decyzja Os. 6131/43/08/09 z 26.02.2009r. – zezwolenie na wycinkę drzew;

- Decyzja Os. 6131/36/09 z 11.11.2009r. – zezwolenie na wycinkę drzew;

- Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew z dnia 02 lutego 2010r.

- Decyzja Nr GP.7331-37/2009 z 11.05.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzja Nr GP.7331-161/2009 z 14.07.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzja Os.6223/19/09 z 10.09.2009r. - pozwolenie wodno-prawne

- Decyzja Km 7639-31/09 z 18.09.2009r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

- Zaświadczenie nr RDOŚ-22-PN-I-6660-2-816/09/ organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

- Decyzja nr AB.7351-697/09 z 29.10.2009r.

- Dokumentacja geotechniczna – 05.2008 r.

- Techniczne badania podłoża gruntowego – 10.2008 r.