Chojnice, dnia 1 kwietnia 2010r.

PRiWZ 341- 6/10

Odpowiedzi na pytania

dot. przetargu nieograniczonego na

„Budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej w Chojnicach – Etap I

ogłoszonego dnia 25.03.2010 r.

w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 85922 – 2010

Zgodnie z art. 38 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity) Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1 z dn. 31.03.2010:

Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię z trawy syntetycznej, której w badaniu labosport jako wypełnienie podana jest guma z recyklingu?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Zagospodarowanie terenu. SST-30 Nawierzchnie syntetyczne boisk i wyposażenie boisk, pkt. 2.3. Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, Zamawiający wymaga zastosowania granulatu na bazie kauczuku EPDM w kolorze szarym pochodzącym z recyklingu.

Pytanie 2 z dn. 31.03.2010:

Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię z trawy syntetycznej o parametrach:

Wysokość włosa: 60 mm; Gęstość: 8262 pęczków; 132 192 włókien; Ciężar całkowity: 2519 gr/m2; Ciężar: 12.700 dtex; Budowa: 100% polietylen; Grubość: 220 mikronów; Włókna: proste monofilowe, wzmocnione rdzeniem, przekrój diamentu; Ciężar włókna: 1.310 gr/m2; Podkład: poliuretan; Wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy SBR?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający utrzymuje wymagane minimalne parametry trawy syntetycznej określone 
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zagospodarowanie terenu. SST-30 Nawierzchnie syntetyczne boisk i wyposażenie boisk, pkt. 2.3. Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej.

Pytanie 3 z dn. 31.03.2010:

Powierzchnia boiska na rysunku PZT wynosi 8.159,37 m2 natomiast wg kilkunastu pozycji przedmiaru  8.171,73 m2. Jaki obszar należy przyjąć w kalkulacji?

Odpowiedź na pytanie 3:

Powierzchnia nawierzchni trawiastej boiska wynosi 73,5mx111,18m = 8171,73m2 i taką należy przyjąć do wyceny.

Pytanie 4 z dn. 31.03.2010:

W przedmiarze Zamawiający określił wyposażenie boiska w bramki treningowe 4 szt., natomiast 
w SIWZ brak tego wymogu. Proszę o sprostowanie i ewentualnie korektę przedmiaru

Odpowiedź na pytanie 4:

Zapis o bramkach treningowych szt. 4 znajduje się w EET-30 pkt 2.4 d) o następującej treści 
„4 bramki treningowe o konstrukcji aluminiowej o wymiarach 5,0x2,0m wraz z siatką. Profile owalne malowane proszkowo. Słupki bramek wsuwane w tuleje osadzone na stałe w podłożu”.

Pytanie 5 z dn. 31.03.2010:

W dziale 5 Przedmiaru dot. zagospodarowania terenu brakuje nakładów na wykonanie podbudowy betonowej B20 gr 5 cm pod nawierzchniami z kostki 8 cm – łącznie 55,9+196,18+73,40m2. Proszę 
o korektę przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 5:

Nakłady dotyczące podbudowy z betonu B20 gr. 5 cm zawiera zastosowana pozycja kosztorysowa dotycząca ułożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm. Rozbite składniki materiałów odpowiadają klasie betonu B20.

Pytanie 6 z dn. 31.03.2010:

Proszę o określenie ważności poszczególnych składników dokumentacji przetargowej w przypadku rozbieżności pomiędzy nimi.

Odpowiedź na pytanie 6:

Rozdział 2. SIWZ, pkt 11.1:

Podstawą sporządzenia uproszczonego kosztorysu ofertowego jest projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Natomiast przedmiar robót stanowi opracowanie wtórne 
w stosunku do wyżej wymienionej dokumentacji i obrazuje on skalę zamierzenia budowlanego i ułatwia Wykonawcom oszacowanie kosztów realizacji inwestycji. Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art.632 $ 1 kc. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.

Pytanie 7 z dn. 31.03.2010:

Czy inwestor dopuści do przetargu jako równoważną nawierzchnię z trawy syntetycznej 
o następujących parametrach:

Trawa syntetyczna o wys. 6 cm, ilość pęczków 8750/m2, grubość monofilamentu 270 μm, ilość włókien 105.000/m2, ciężar całkowity nawierzchni 2242g/m2, ciężar włókna 12000 dtex.

Trawa posiada aktualny certyfikat FIFA 1 Star i jest montowana na profesjonalnych boiskach piłkarskich.

Odpowiedź na pytanie 7:

Odpowiedź jak na Pytanie nr 2.

Pytanie 8 z dn. 31.03.2010:

Czy inwestor dopuści wypełnienie trawy syntetycznej granulatem gumowych SBR?

Odpowiedź na pytanie 8:

Odpowiedź jak na Pytanie nr 1.