ZAŁĄCZNIK NR 12

Chojnice, 19 maj 2010 r.

Wytyczne i potrzeby w zakresie funkcjonowania 
Chojnickiego Centrum Kultury

Moduł I. Charakterystyka nieruchomości.

Położenie nieruchomości

Nieruchomość położona w Chojnicach.

- od zachodu przylega do ulicy gminnej lokalnej (ul. Swarożyca);

- od północy przylega do ulicy gminnej zbiorczej z cechami ulicy głównej (ul. Gdańskiej);

- od południa przylega do gminnej ulicy dojazdowej. Teren na południe od tej ulicy objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług przy ulicach Swarożyca i Gdańskiej w Chojnicach – uchwała Nr XXXVII/435/10 z dnia 29 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Chojnicach (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 69, poz. 1121 z dnia 
11 maja 2010 r.);

- od strony wschodniej graniczy z nieruchomością gminną, na której istnieje kompleks zieleni parkowej na Wzgórzu Ewangelickim. Przed 1939 rokiem na tym terenie znajdował się cmentarz ewangelicki, który został zlikwidowany w zakresie objętym budową Chojnickiego Centrum Kultury. Aktualnie teren ten podlega ochronie konserwatora zabytków.

Opis nieruchomości:

W skład nieruchomości wchodzą działki:

- nr 1555/3 o powierzchni 0,5082 ha;

- nr 1555/11 o powierzchni 0,1351 ha.

- na działce nr 1555/3  usytuowany jest budynek Chojnickiego Centrum Kultury 
o powierzchni netto 1476,90 m2 i kubaturze 7399 m3. Znajdują się tam ponadto urządzenia związane z budynkiem, w tym nawierzchnie dojazdów i chodników oraz schody i zieleń.

- na działce 1555/11 jest urządzona skarpa i schody.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu usług przy ulicach Swarożyca i Gdańskiej w Chojnicach - uchwała Nr XXXVII/435/10 z dnia 
29 marca 2010 r. przez Rady Miejskiej w Chojnicach (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 69, poz. 1121 z dnia 11 maja 2010 r.).

Moduł II. Architektura obiektu.

W granicach wynikających z ustaleń planu miejscowego dopuszcza się dowolność stylu architektonicznego, konstrukcji obiektu oraz aranżacji wnętrz.

Moduł III. Funkcje i parametry pomieszczeń pod działalność Chojnickiego Centrum Kultury.

1. Sala widowiskowa.

Planowane funkcje: sala kinowa, estradowa, koncertowa.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 350 m², dostosowana do ilości 350 miejsc siedzących, rzędowy układ siedzeń,

- Powierzchnia sceny: ok. 175 m²,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- Likwidacja schodów na widowni,

- Centralnie wydzielona przestrzeń dla akustyka i oświetleniowca wraz 
z doprowadzeniem niezbędnych instalacji elektrycznych/technicznych oraz montażem sprzętu,

- Rzędy foteli składanych z miękkim siedziskiem i oparciem,

- Nawierzchnia podłogi sceny: drewno matowe, deska dębowa, pokrycie oleowosk,

- Wytłumienie ścian: płytami akustycznymi,

- Oświetlenie sali z możliwością regulacji, tzw. oświetlenie ogólne sali

- Instalacja dodatkowego oświetlenia (na potrzeby sali wykładowej),

- Instalacja świateł bezpieczeństwa i przystopniowych,

- Oświetlenie sceny:

    - 3x rampa oświetleniowa (przód-środek, tył-scena) z możliwością podwieszenia światła padającego z przodu, tyłu i z góry; przystosowana do montażu min 45 szt. reflektorów scenicznych o mocy 1000W (po 7 szt. strona lewa/prawa, 9 szt. góra/przód, 13 szt. góra/centrum sceny, 9 szt. tył),

    - instalacja 6 szt. światła punktowego o min. mocy 1000W 
i sterowanego elektronicznie wysięgnika pod projektor multimedialny – do uzgodnienia na etapie projektowania,

- Instalacja nowoczesnego, profesjonalnego sytemu dźwiękowego, typowego dla nagłośnienia sali kinowej/estradowej, wielokanałowy system nagłośnienia minimum w technologii Dolby Digital Surround Ex– do uzgodnienia na etapie projektowania,

- Zestaw do projekcji kinowej - ekran projekcyjny do uzgodnienia na etapie projektowania,

- Kulisy, kurtyny, sztankiety - regulowane elektronicznie, wykonane z materiału niepalnego - konsola mobilna umieszczona w zamykanej szafce, obsługująca także oświetlenie sceniczne:

    - Kulisy pionowe – 8 szt., czarne, regulowane poziomo na scenie,

    - Kulisy poziome – 4 szt.,

    - Kurtyna czarna bezpośrednio przed ekranem,

    - Kurtyna główna, dopasowana kolorystycznie do wystroju sali,

    - Sztankiety teatralne do montażu dekoracji– 6 szt.

1.a. Pomieszczenie magazynowe, przyległe do sceny sali widowiskowej.

Planowane funkcje: składowanie sprzętu,

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 100 m²

1.b. Kabina projekcyjna, usytuowana u szczytu sali widowiskowej.

Planowane funkcje: miejsce magazynowania i projekcji filmów, stanowisko tłumacza

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 45 m², wydzielona powierzchnia dla tłumacza ok. 3 m²

- Pomieszczenie dźwiękoszczelne,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja elektryczna 230V+ siła i prostowniki,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Możliwość zainstalowania obecnie funkcjonującego sprzętu do projekcji filmów,

- Instalacja dla potrzeb sprzętu do projekcji filmów w technologii cyfrowej – do uzgodnienia na etapie projektowania.

2. Sala konferencyjna.

Planowane funkcje: organizacja konferencji tematycznych.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 70 m²,

- Wydzielone dźwiękoszczelne stanowisko dla tłumacza - ok. 3 m²,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna z możliwością wielostanowiskowego dostępu do Internetu,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Zestaw projekcyjny: ekran ścienny zwijany – do uzgodnienia na etapie projektowania.

- Instalacja pod montaż projektora multimedialnego – do uzgodnienia na etapie projektowania.

3. Sala taneczna.

Planowane funkcje: wielofunkcyjna, z możliwością dodania funkcji. Sala warsztatowa - praca studyjna nad pokazami tańca; prowadzenie kursów tańca towarzyskiego; praca z solistami, duetami, grupami, przeprowadzanie warsztatów np. z zaproszonymi gośćmi, kursy tańca + zajęcia dla dzieci i dorosłych, zajęcia baletu dla dzieci, rytmika.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 220 m², wysokość: 4 m – uwzględnienie możliwości montażu oświetlenia podwieszanego,

- Najdłuższa ściana pokryta lustrami, od samej podłogi, wzmocniona obudowa na podkładach,

- Oświetlenie: imitujące światło dzienne,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Instalacja pod montaż systemu nagłaśniającego,

- Ściany: Boazeria dębowa do wysokości 2,5 m w kolorze naturalnego dębu,

- w tym: wydzielone pomieszczenia na garderobę i pomieszczenie magazynowe o łącznej powierzchni ok. 50 m².

4. Sala teatralna.

Planowane funkcje: wielofunkcyjna, z możliwością dodania funkcji. Sala warsztatowa 
i pokazowa - praca studyjna nad spektaklami teatralnymi oraz prezentacja kameralnych spektakli; organizacja koncertów kameralnych, spotkań poetyckich, konkursów recytatorskich, prowadzenie warsztatów teatralnych dla młodzieży szkół np. z zaproszonymi gośćmi.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 220 m², wysokość: 4 m,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Instalacja pod montaż systemu nagłaśniającego,

- Wydzielenie strefy sceny i strefy widowni umożliwiającej ustawienie 100 szt. krzeseł składanych,

- Wysuwane ze ściany trybuny na 100 miejsc,

- Przestawiane wieloelementowe podwyższenie/podest o wysokości 0,7m od podłogi, długość i szerokość podestu zależna od kształtu i wymiarów pomieszczenia (do uzgodnienia na etapie projektowania),

- Rampa na reflektory podwieszana od sufitu w strefie wydzielonej na scenę - możliwość podwieszenia reflektorów od góry; kratka stalowa 
z zainstalowanymi gniazdkami elektrycznymi

- Mini-konsola obsługująca 12 reflektorów,

- Przejściówka: 230V – siła

- Oświetlenie: imitujące światło dzienne,

- Pomieszczenie wytłumione – ściany akustyczne,

- Wydzielone pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 50 m² (przy założeniu jak największej powierzchni magazynowej) na:

      - garderobę – z bezpośrednim dyskretnym dojściem do sceny,

      - pomieszczenie magazynowe - wielkość pomieszczenia dostosowana do umieszczenia: 150 krzeseł (z możliwością łączenia w rzędy), składanych podestów, szafa z możliwością zamknięcia i powieszenia kostiumów, oświetlenie zwykłe żółte z góry, regały na rekwizyty, dyskretne wejście do magazynu 
z sali teatralnej.

5. Sala wystawowa.

Planowane funkcje:  częściowo przeszklona sala z przeznaczeniem na wystawy eksponatów - rzeźba, fotografia, malarstwo, rysunek, itp.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 200 m², wysokość: 4-5 m,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Oświetlenie: białe, imitujące światło dzienne, centralnie podwieszane i bocznie przesuwalne, listwy dla przesuwanego oświetlenia,

- Urządzenia i montaż urządzeń do zawieszania obrazów,

- w tym: wydzielone pomieszczenie magazynowe o powierzchni ok. 50 m²,

- Zabezpieczenie antywłamaniowe sali.

6. Sala plastyczna – dwa równe pomieszczenia o niezależnych wejściach z holu komunikacyjnego.

Planowane funkcje: zajęcia z  różnych technik plastycznych - malarstwo, rysunek, rzeźba itp.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: każde pomieszczenie ok. 130 m² , wysokość: 3 m,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Instalacja 1 pieca ceramicznego,

- Instalacja w pomieszczeniu 2 dużych zlewozmywaków z dostępem do zimnej 
i ciepłej wody,

- Instalacja elektryczna 230V+ siła,

- Wydzielone pomieszczenie magazynowe o powierzchni ok. 50 m² do przechowywania materiałów plastycznych,

- Urządzenia do ekspozycji prac,

- Przy sali rzeźbiarskiej wydzielone pomieszczenia o powierzchni ok. 20 m² na suszarnię,

- Wydzielone pomieszczenie o powierzchni 20 m² na materiały plastyczne,

- Wydzielone pomieszczenie (zimne) o powierzchni 10 m² na materiały, np. glinę.

7. Sala muzyczna – dwa pomieszczenia o niezależnych wejściach z holu komunikacyjnego.

Planowane funkcje: działalność warsztatowa -  muzyczna: big band, chór, zespół wokalny, orkiestra dęta, itp.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie 1. ok. 70m², pomieszczenie 2. ok. 50m²,

- Wytłumienie pomieszczeń – zarówno ściany jak i sufity,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna.

8. Szatnia.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 50m²,

- Pojemność szatni – min 300 wieszaków,

- Stała lada z półkami,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie.

9. Kasa biletowa.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 10m²,

- Jednostanowiskowa,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna.

10. Biuro Dyrektora.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 25m²,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna.

11. Sekretariat.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 25m²,

- Instalacja teletechniczna teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Wbudowana szafa pancerna.

12. Księgowość.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 25m²,

- Instalacja teletechniczna teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna.

13. Biuro Menedżera.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 20m²,

- Instalacja teletechniczna teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna.

14. Biuro grafika.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 40m²,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna.

15. Pomieszczenie instruktorów.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 60m²: wyodrębnione 2 pomieszczenia po

30 m²,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna.

16. Pomieszczenie socjalne.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 20m²,

- Instalacja w pomieszczeniu zlewozmywaka z dostępem do zimnej i ciepłej wody,

- Instalacja elektryczna przewidująca montaż licznych urządzeń AGD.

17. Pomieszczenie gospodarcze.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 20m²,

- Instalacja w pomieszczeniu zlewozmywaka z dostępem do zimnej i ciepłej wody,

- Możliwość podłączenia pralki, suszarki elektrycznej.

18. Archiwum.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 20m²

19. Pomieszczenie gospodarcze/warsztat.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 20m², wentylowane mechanicznie.

20. Hol przyległy do sali widowiskowej, korytarze.

Minimalne Wytyczne do holu:

- Powierzchnia: ok. 200m²

21. Toalety.

22. Portiernia

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 20m²

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Przystosowane do pełnienia funkcji centrum monitoringowego dla CHCK.

23. Kawiarnia

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 150m²,

- Oddzielne rozliczenie mediów (prąd, woda, c.o.)

Informacje dodatkowe:

  - Branże niezbędne dla funkcjonowania ChCK - uzgodnienia na etapie projektowania:

- sanitarna (wodociągowo - kanalizacyjna);

- elektryczna (w tym specjalistycznego oświetlenia pomieszczeń, siła);

- radiowo - telewizyjna i satelitarna;

- klimatyzacyjna;

- wentylacyjna;

- teletechniczna CCTV (monitoringowa - umożliwić połączenie z centrum monitoringu we Wszechnicy Chojnickiej);

- nagłaśniająca (w tym specjalistyczne nagłośnienie sali widowiskowej, minimum 
w technologii Dolby Digital Surround);

- przeciwpożarowa;

- teleinformatyczna, (telekomunikacja, internet, sieć komputerowa);

- alarmowa antywłamaniowa;

- oraz systemu projekcji filmów.

- Inne szczegóły do uzgodnienia w fazie projektowania.

Moduł IV. Komunikacja i parkingi.

Proponowany układ komunikacyjny powinien uwzględniać możliwość dojazdu/dojścia ulicami: Swarożyca, Rolbieckiego, Świętopełka i Gdańskiej.

Należy umożliwić dojazd do obiektu ciągnikiem siodłowym z naczepą oraz wyznaczyć miejsce jego bezkolizyjnego rozładunku.