Chojnice, dnia 18 stycznia 2011r.

PRiWZ 341- 1/11

Odpowiedzi na pytania

dot. przetargu nieograniczonego na

„Budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej w Chojnicach – Etap I – dokończenie robót

ogłoszonego dnia 13.01.2011 r.

w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 16115 – 2011

Zgodnie z art. 38 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity) Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1. z dnia 14.01.2011r.

Proszę o dopuszczenie nawierzchni syntetycznych z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym na typowym wypełnieniu jakim jest SBR. Zamawiający ma prawo do żądania zastosowania innego rodzaju zasypki, jednak badania laboratoryjne przeprowadzane są przez większość producentów nawierzchni syntetycznych z użyciem standardowej zasypki czyli SBR. Zastosowanie lepszego wypełnienia tylko poprawi jakość boiska. Natomiast żądanie odpowiednio wykonanego badania dla systemu, nasuwa podejrzenie o kierowanie się parametrami i dokumentami konkretnego producenta.

Jak zapewne zamawiający wie jest wiele rodzajów granulatów – SBR, EPDM pierwotny i recyklingu, TPE itd. Do tego każdy z tych granulatów posiada kilka kolorów. To powoduje, iż możliwości wybrania rodzaju granulatu użytego do zasypania nawierzchni jest kilkanaście. Żaden producent nawierzchni syntetycznych nie wykonuje dla każdego swojego produktu badań z użyciem każdego z rodzajów granulatu. W 95% badania wykonywane są z użyciem podstawowego granulatu SBR (także na fakt, iż na tym granulacie otrzymuje się najlepsze parametry nawierzchni). Jest kilka produktów na rynku z przeprowadzonym badaniem laboratoryjnym wykonanym na innym granulacie niż SBR. Lecz takie badanie połączone z charakterystycznymi dla danej nawierzchni parametrami technicznymi powoduje, iż produkt taki jest „unikalny” na rynku, a co za tym idzie wręcz niedostępny dla wszystkich zainteresowanych firm. Zamawiający stawiając takie wymagania łamie zasady uczciwej konkurencji a co za tym idzie łamie prawo a konkretnie Ustawę o Zamówieniach Publicznych.

Zamawiający postępując w ten sposób uniemożliwia wystartowanie w tym przetargu innym oferentom, co sugeruje iż środki publiczne nie są użytkowane w sposób uczciwy i jasny.

Zamawiający ma prawo wymagać użycia innego granulatu niż SBR. Jednak żądanie przedstawienia badania laboratoryjnego wykonanego na granulacie innym niż SBR jest ograniczeniem zasad uczciwej konkurencji. Dlatego proszę o usunięcie zapisu, iż badanie laboratoryjne ma być wykonane na system nawierzchni.

Mając powyższe na uwadze, proszę o pozytywne ustosunkowanie się do moich wniosków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisu „iż badanie laboratoryjne ma być wykonane na system nawierzchni”. Podtrzymujemy wymagania w tym zakresie, które były umieszczone w dokumentacji projektowej:

- Do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy  należy zastosować granulat na bazie kauczuku EPDM w kolorze szarym pochodzącym z recyklingu. Materiał powinien być bezzapachowy  zgodny z normą PN-EN 15330-1:2008 oraz posiadać atest Polskiego Instytutu Higieny dopuszczający do stosowania  dla budowy nawierzchni sportowych.

- Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1,

- lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB,

- lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe

- Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni,

- lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

Pytanie nr 2. z dnia 14.01.2011r.

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej proszę o określenie wymaganych parametrów trawy syntetycznej. W opisie do wykonawczego planu zagospodarowania Zamawiający podaje:

„Minimalne wymagania dla trawy syntetycznej:

- materiał 100% PE monofilowe włókno, stabilizowane U.V wzmocnione rdzeniem

- wysokość włókna min 55mm

- Dtex włókna min. 12000/6

- Ilość włókien min. 98280/M2

- ciężar całkowity nawierzchni min. 2900g/m2

- waga włókna min. 1200g/m2”,

Wymagane wypełnienie to szary granulat EPDM z recyklingu.

W dokumencie „Plan zagospodarowania Projekt Wykonawczy” parametry te są następujące:

„Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej wys. min. 6 cm wykonaną z tworzywa PE lub PP-PE. Trawa wypełniona po zamontowaniu piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym o frakcji i ilości zgodna z kartę techniczną (…) minimalne wymagania dla trawy syntetycznej:

- wysokość włókna 60 mm

- ilość pęczków min. 8400/m2

- ilość włókien min. 100800/m2

- ciężar całkowity nawierzchni min. 2300g/m2”

Ponadto w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 30 występują sprzeczne naszym zdaniem zapisy dotyczące rodzaju wypełnienia. Czy Zamawiający wymaga wypełnienia zgodnego z kartą techniczną, czy wypełnienia granulatem EPDM?

Prosimy o sprecyzowanie wymagań Zamawiającego odnośnie nawierzchni i wypełnienia.

Odpowiedź:

Prostując rozbieżności dotyczących parametrów trawy należy przyjąć parametry podane w opisie do „Projektu  zagospodarowania terenu projekt wykonawczy etap I z wyłączeniem robót wykonanych” o treści:

Minimalne wymagania dla trawy syntetycznej :

-materiał 100% PE monofilowe włókno, stabilizowane U.V wzmocnione 	rdzeniem

-wysokość włókna min 55mm

-Dtex włókna min.12000/6

-ilość włókien min. 98280/m2

-ciężar całkowity nawierzchni min. 2900 g/m2

-waga włókna min. 1200g/m2

Do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej należy zastosować granulat na bazie kauczuku EPDM w kolorze szarym pochodzącym z recyklingu. Materiał powinien być bezzapachowy zgodny z normą PN-EN 15330-1:2008 oraz posiadać atest Polskiego Instytutu Higieny dopuszczający do stosowania  dla budowy nawierzchni sportowych.

Pytanie nr 3. z dnia 17.01.2011r.

W Specyfikacji Technicznej, Zamawiający określił w rozdz. 8 pkt. 1.1.2: „wykonawca musi wykazać, że… wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 1,4 mln zł brutto każda, dotyczące budowy kompleksów sportowych, których elementami były boiska piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej…”.

Pytamy czy z uwagi na to, iż powierzchnia budowanego boiska ma powierzchnię ponad 8 000 m², to czy zamawiający dołączy, że wykonawca powinien mieć doświadczenie w budowaniu boisk piłkarskich ze sztucznej trawy o powierzchni większej niż 7 000 m² ? To pozwoli wyłonić wykonawców posiadających doświadczenie i wiedzę w budowie większych obiektów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza dodatkowego warunku weryfikującego posiadane doświadczenie polegającego na budowie boisk piłkarskich ze sztucznej trawy o powierzchni większej niż 7 000 m². Treść rozdziału 8 pkt 1.1.2. SIWZ  pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4. z dnia 17.01.2011r.

W przedmiocie zamówienia określono minimalne wymagania dla trawy syntetycznej. Nie określono konieczności załączenia atestów potwierdzających parametry tej trawy. Pytamy czy zamawiający zażąda do dołączenia następujące dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1,  lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labsport.

- Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy, że do dokumentacji ofertowej należy dołączyć wykazane dokumenty potwierdzające jakość oferowanych materiałów oraz próbkę trawy o wym. min.10x10cm