Chojnice, dnia 20 stycznia 2011r.

PRiWZ 341- 1/11

Odpowiedzi na pytania

dot. przetargu nieograniczonego na

„Budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej w Chojnicach – Etap I – dokończenie robót

ogłoszonego dnia 13.01.2011 r.

w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 16115 – 2011

Zgodnie z art. 38 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity) Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 5. z dnia 18.01.2011r.

Proszę o dopisanie w wymaganych do dołączenia dokumentach dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej:

Badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1, lub badań za zgodność z normą EN

Bowiem nasze badania są wykonywane w zgodzie z normami europejskimi o czym świadczy zapis PN-EN

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zapisu o zgodność z normą EN

Pytanie nr 6. z dnia 19.01.2011r.

Zamawiający, jako jeden z wymogów wobec granulatu gumowego – wypełnienia sztucznej trawy, określił zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008. Pragnę podnieść iż norma ta nie dotyczy granulatu gumowego – jak należy rozumieć postawiony wymóg?

Odpowiedź:

Wymóg należy rozumieć w kontekście zastosowanych materiałów do budowy nawierzchni sportowych.

Pytanie nr 7. z dnia 19.01.2011r.

Mając na uwadze odpowiedzi Zamawiającego z dnia 18/01/2011, dotyczące wymogów dokumentowych dla nawierzchni sztuczna trawa, w szczególności:

Odpowiedź na pytanie 1/

1.  Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1,

lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB,

lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe

- Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni,

lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

Odpowiedź na pytanie 4/

- Próbka trawy syntetycznej 10x10 cm

- Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labsport

- Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

Zwracam uwagę iż powyższe odpowiedzi, dotyczące tej samej kwestii są rozbieżne – który zapis należy traktować jako wiążący? Pragniemy podnieść, iż mnożenie wymagań (w szczególności wymaganie certyfikatu FIFA wydawanego dla kompletnego obiektu sportowego, nie zaś dla samej sztucznej trawy) prowadzi do nieuzasadnionego zawężenia grona wykonawców mogących wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu a jednocześnie uniemożliwia stosowanie nowych, innowacyjnych produktów o jakości potwierdzonej badaniami akredytowanych laboratoriów do poziomu FIFA 2 Star.

Odpowiedź:

Za wiążący należy traktować zapis zgodny z odpowiedzią na pytanie nr 1. Powyższe wymogi rozszerzono o próbkę trawy syntetycznej 10x10cm.

Pytanie nr 8. z dnia 19.01.2011r.

Czy wobec określenia minimalnych parametrów sztucznej trawy jako:

- materiał 100% PE monofilowe włókno, stabilizowane U.V wzmocnione rdzeniem

- wysokość włókna min 55mm

- Dtex włókna min. 12000/6

- Ilość włókien min. 98280/M2

- ciężar całkowity nawierzchni min. 2900g/m2

- waga włókna min. 1200g/m2

za równoważną zostanie uznana nawierzchnia o parametrach

- materiał 100% PE monofilowe włókno, stabilizowane U.V

- wysokość włókna 60 mm

- Dtex włókna 12000

- Ilość włókien 100 800/m2

- ciężar całkowity nawierzchni 2610 g/m2

- waga włókna 1450g/m2

Zwracam uwagę iż pomimo niższej wagi całkowitej 9na którą składa się waga podkładu, warstwy pokrywającej i samego włókna), waga włókna jest zdecydowanie wyższa od wymaganej. Podobnie brak rdzenia w poszczególnych włóknach trawy, w żaden sposób nie wpływa na walory techniczne i użytkowe, zaś jednorodna grubość włókien wyżej opisanej nawierzchni – 240 mikronów, gwarantuje dochowanie standardu opisanego dokumentacją.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy syntetycznej o podanych parametrach

Pytanie nr 9. z dnia 19.01.2011r.

Czy Zamawiający określi wymóg minimalnej grubości włókna sztucznej trawy? Zwracam uwagę iż grubość włókna należy do grupy tych parametrów, cechujących nawierzchnię ze sztucznej trawy (podobnie jak waga całkowita włókna, dtex) które najlepiej opisują jakość nawierzchni, jej trwałość i podatność na zużycie.

Odpowiedź:

Zamawiający w specyfikacji podał minimalne wymagania dla trawy syntetycznej.