Chojnice, 06.06.2011 r.

BI. 271.17.2011

Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano – Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 02.06.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 140870-2011 przetargu nieograniczonego na „Wymianę stolarki okiennej w budynku Ratusza w Chojnicach – etap II”

Pytanie nr 1

Zgodnie z Opisem technicznym Zamawiający wymaga aby w skrzydłach zewnętrznych zastosować szybę o budowie 4 mm/10mm/4mm o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1. Współczynnik przenikania ciepła szyby o takiej budowie wynosi 1.5

Szyba z ramką 16 mm (czyli o budowie 4 mm/16mm/4mm) posiada wymagany przez Zamawiającego współczynnik U=1,1.

Prosimy o wyjaśnienie jaką szybę zastosować w skrzydłach zewnętrznych.

Odpowiedź

Wymagany jest współczynnik U=1,1. Można zastosować ramkę szer. 16 mm                                 tj. 4mm/16mm/4mm.

Pytanie nr 2

Zastosowanie funkcji uchylania i rozszczelniania możliwe jest tylko w skrzydłach zewnętrznych.

Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź

Tak, funkcja rozszczelnianie i uchylanie dotyczy skrzydeł zewnętrznych.

MW

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster