PRZEDMIAR

| Nr | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Stadionu wraz z Urządzeniami Budowlanymi w Chojnicach |
| 1. Ogrodzenie boiska – ława żelbetowa o wysokości 180 cm |
| 1 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat. gr. IV) | m3 | 1,9*0,6*84,7=95,56 |
| 2 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Beton B-10 | m3 | 0,5*0,1*84,7 =4,235 |
| 3 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane. o śr. 8 mm | t | 12*84,7*0,617 *0,001=0,627 |
| 4 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie o śr. 6 mm. | t | 311,75*3,25*0,22*0,001=0,223 |
| 5 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0,6 m Beton B-20 połączyć z hydrobetem | m3 | 0,3*1,8*84,7=45,74 |
| 6 | Izolacje przeciwwilgoc. Pozioma – jedna warstwa papy asfaltowej pierwsza warstwa. | m2 | 0,3*84,7= 25,41 |
| 8 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m kat. gr. III – IV – szerokość 0,8 – 1,5 m | m3 | 0,15*1,8*84,7*2= 45,738 |
| 2. Ogrodzenie boiska – ława żelbetowa o wysokości 80 cm |
| 9 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat. gr. IV) | m3 | 0,9*0,5*212,3=95,53 |
| 10 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym – beton B-10 | m3 | 0,5*0,1*212,3=10,615 |
| 11 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane. 0 śr. 8 mm | t | 6*212,3*0,617*0,001=0,786 |
| 12 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie o śr. 6 mm | t | 600,75*2,25*0,22*0,001=0,297 |
| 13 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0,6 m w połączeniu z hydrobetem – beton B-20 | m3 | 0,8*0,3*212,3=50,952 |
| 14 | Izolacje przeciwwilgoc. Pozioma –jedna warstwa papy asfaltowej. – pierwsza warstwa. | m2 | 0,3*212,3*2= 127,38 |
| 16 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m kat. gr. III – IV – szerokość 0,8 – 1,5 m | m3 | 0,1*0,8*212,3=16,984 |
| 3. Ogrodzenie z bloczków betonowych |
| 17 | Ściany z bloczków betonowych ze spoinowaniem o wym. 25*38*14 gr. 25 cm | m2 | 297*2,5 = 742,5 |
| 18 | Czapka betonowe wg projektu | m | 297 |
| 19 | Słupy murowane z bloczków betonowych o wym. 0,38*0,77 o wys. 2,65 wraz z czapkami | szt | 90 |
| 20 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane. | t | 1,154 |
| 21 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie. | t | 0,318 |
| 22 | Spoinowanie ścian zaprawą cement. niebarwiona | m2 | 1485 |