Załącznik nr 7 do SIWZ

Wymagane minimalne parametry sprzętu komputerowego oraz jego serwis:

w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” o numerze POIG.08.03.00-22-061/10   realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

TABELA I – komputery stacjonarne 225 szt.

|  | Parametr | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie (z możliwością wykonywania przynajmniej czterech niezależnych wątków), min. 4MB pamięci cache L3. Osiągający wynik 200 pkt w programie SYSMARK 2007 Preview Rating. |
|  | Pamięć RAM | Minimum 4 GB DDR3, Możliwość rozbudowy do 16 GB, 4 gniazda pamięci, w tym min 2 wolne, |
|  | HDD | Minimum 500GB Serial ATA 7200rpm kompatybilny z technologią SMART II lub SMART III |
|  | Kontroler dysku twardego | Dwukanałowy kontroler SATA300, Obsługa RAID 0/1 |
|  | Sloty rozszerzeń | 2xPCI, 1xPCI-Express x16, 1xPCI-Express x4 |
|  | Bios | W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS. Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI, adresu MAC karty sieciowej oraz numeru Asset-Tag Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń oraz włączenia i wyłączenia MENU pozwalającego wybrać urządzenie, z którego ma być uruchomiony system operacyjny. Możliwość wyłączenia/włączenia ze zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość zmiany napięcia zasilającego dla CPU i pamięci Możliwość niezależnego włączania i wyłączania portów USB: tylko z przodu obudowy tylko z tyłu obudowy wszystkich portów USB Możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych aktualnych temperatur poszczególnych rdzeni procesora, opóźnień pamięci oraz częstotliwości pracy procesora i magistrali. |
|  | Napęd optyczny | DVD +/- RW z możliwością zapisu dwuwarstwowego |
|  | Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana zgodna z DirectX 10 |
|  | Porty | Min. 10 x USB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy, co najmniej 6 z tyłu), 1x VGA (DB-15), 1xDVI 1xHDMI 1x Display Port 1 x RJ45, 1 x wejścia audio 1 x wyjścia audio, 1 x mikrofon 1xRS232 (dopuszcza się złącze wewnętrzne płyty z możliwość wyprowadzenia z tyłu komputera) 1xLPT ( dopuszcza się złącze wewnętrzne płyty z możliwość wyprowadzenia z tyłu komputera ) 2xPS/2 (klawiatura i mysz) |
|  | Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan, zgodna ze standardami PXE 2.0, ASF2.0 |
|  | Obudowa | Minitower, wyposażona w: 2x zewnętrzna wnęka 5,25” 2x zewnętrzna wnęka 3,5” złącze Kensington lock ucho na kłódkę możliwość beznarzędziowego otwierania obudowy możliwość beznarzędziowego montażu napędów oraz kart rozszerzeń; Zasilacz o mocy maks. 250W zgodny znormą 80PLUS GOLD. |
|  | Klawiatura | Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US |
|  | Mysz | Mysz optyczna ze scrolem minimum 400dpi, minimum dwa przyciski |
|  | Dodatkowe oprogramowanie, wspierające administrację oferowanych komputerów oraz ich diagnostykę | zdalny odczyt konfiguracji sprzętowej komputera oraz: Informowanie administratora o otwarciu obudowy oraz aktualnym stanie czujnika otwarcia obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, zdalne uaktualnianie BIOS zdalne włączenie, wyłączanie oraz restart komputera w sieci, monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych z możliwością wysyłania do administratora powiadomień o przekroczeniu monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie zestawień zainstalowanych typów programów (freeware, shereware itp.). - Oprogramowanie ma umożliwiać zdalne oraz automatyczne odinstalowywanie wybranych aplikacji względem stanowisk lub grup stanowisk - Oprogramowanie ma umożliwiać przesyłanie raportów oprogramowania (lista programów zainstalowanych na stacji, informacje odczytywane z rejestru systemowego) na wskazany adres e-mail. - Oprogramowanie ma umożliwiać odczyt informacji sieciowych w zakresie adresu IP, adresu MAC, nazwy sieciowe, trybu DHCP oraz WINS. - Oprogramowanie ma umożliwiać automatyczne wykrywanie zmian w konfiguracji sprzętowej komputerów. Należy podać nazwę i wersję ww. oprogramowania. Interfejs komunikacyjny ww. oprogramowania musi być w języku polskim. W celu zapewnienia pełnej kompatybilności ww. oprogramowania z komputerem, ww. oprogramowanie musi być wyprodukowane w całości przez producenta komputera lub przez jednego producenta oprogramowania. Nie dopuszcza się zaoferowania ww. oprogramowania, składającego się z kilku różnych programów, wyprodukowanych przez różnych producentów, które sumarycznie spełniałby ww. wymagania. |
|  | Funkcje bezpieczeństwa | a) Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v1.1 lub 1.2). b) Komputer musi posiadać wbudowaną technologię służącą do zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym umożliwiającą zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone), spełniającą wymogi: monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD, itp, wersje BIOS, płyty głównej, zdalna konfiguracja BIOSu, zdalny update BIOSu, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z dysku sieciowego, wirtualnego CD ROM, wbudowana pamięć nieulotna, pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji (zainstalowane updaty, sygnatury wirusów, itp.) zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji, zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Remote Control (Keyboard, Video, Mouse) c) wymienione w pkt b funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym / uszkodzonym systemie operacyjnym Komputer powinien być wyposażony w moduł diagnostyczny informujący o problemach z pamięcią RAM, kartą graficzną, dyskami twardymi, sumami kontrolnymi BIOS |
|  | Monitor | Producent monitora ten sam co matrycy, Format obrazu – 16:9 Przekątna ekranu – min. 18,5 cale Kontrast minimum – 50000:1 Czas reakcji matrycy – min. 5 ms Kąt widzenia w pionie – min. 160 stopni Kąt widzenia w poziomie – min. 170 stopni. |
|  | Atesty i certyfikaty | Do oferty należy dołączyć certyfikat ISO9001 wystawiony dla producenta oferowanej jednostki centralnej komputera. Do oferty należy dołączyć certyfikat ISO14001 wystawiony dla producenta oferowanej jednostki centralnej komputera. Do oferty należy dołączyć certyfikat ISO27001 wystawiony dla producenta oferowanej jednostki centralnej komputera. Głośność jednostki centralnej nie może być większa niż 30 dB (pomiar zgodny z normą ISO 7779 i ISO 9296). Oferowane komputery muszą być zgodne z normą Energy Star 5.0. Do oferty należy dołączyć stosowne potwierdzenie w ww. zakresie, tj. wydruk ze strony Energy Star, na której znajduje się oferowany model komputera. Do oferty należy dołączyć certyfikaty CE wystawione dla oferowanych urządzeń. Do oferty należy dołączyć certyfikat ISO27001 wystawiony dla producenta oferowanej jednostki centralnej komputera lub dla autoryzowanego serwisu ww. producenta, który będzie świadczył bezpośrednio usługi serwisowe w ramach tego zamówienia. W przypadku realizacji serwisu poprzez autoryzowany serwis producenta jednostki centralnej, ww. firma serwisowa musi mieć w sumie min. 5 własnych ośrodków serwisowych rozlokowanych na terenie kraju. W ofercie należy podać nazwę autoryzowanego serwisu a także adresy: centrali oraz poszczególnych oddziałów serwisowych. |
|  | Gwarancja na cały zestaw komputerowy | Minimum 3 lata Czas reakcji 48 godz. Czas skutecznej naprawy 5 dni. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta oferowanego zestawu komputerowego o przyjęciu obowiązków gwarancyjnych, w przypadku odstąpienia oferenta od ich wypełnienia lub zobowiązanie się do wskazania innej firmy przejmującej te obowiązki. |
|  | Dokumentacja | Do zestawu komputerowego muszą być dołączone instrukcje obsługi i opis zainstalowanego systemu operacyjnego w języku polskim. |

TABELA II – system operacyjny 225 szt.

|  | Parametr | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL, lub inny równoważny system operacyjny z zainstalowaną przeglądarką Internetową w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, - uruchomienie i bezproblemową pracę programów: uwzględnionych w tabeli III, IV, V i VI Formularza oferty. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego, Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik wraz z licencją. |

TABELA III – pakiet biurowy Office 2010 lub równoważny (gospodarstwa domowe)-  50 szt.

|  | Parametr | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie | Microsoft Office 2010 lub równoważny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację, który posiada: (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), - możliwość zdalnej instalacji komponentów, -całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, - możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, - w systemach pocztowych - możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, - możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, - wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, - możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, - automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, - automatyczne wypisywanie hyperlinków, - możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik wraz z licencją |

TABELA IV – pakiet biurowy Office 2010 lub równoważny (jednostki organizacyjne)-  175 szt.

|  | Parametr | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie | Microsoft Office 2010 lub równoważny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację, który posiada: (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), - możliwość zdalnej instalacji komponentów, -całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, - możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, - w systemach pocztowych - możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, - możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, - wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, - możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, - automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, - automatyczne wypisywanie hyperlinków, - możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik wraz z licencją |

TABELA V – oprogramowanie antywirusowe (gospodarstwa domowe)-  50 szt.

|  | Parametr | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie antywirusowe | Program antywirusowy musi spełniać wymogi: Pełne wsparcie dla systemu operacyjnego wskazanego w tabeli II Formularza oferty Wersja programu dla stacji roboczych dostępna w języku polskim. Pomoc w programie (help) w języku polskim. Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje np. ICSA labs lub Check Mark. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń). Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu wchodzącego w skład pakietu wskazanego w tabeli III i IV Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie. Aktualizacje modułów analizy heurystycznej. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. Interfejs programu powinien oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały interfejs wyświetlany jest w formie formatek i tekstu. Program powinien umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS i POP3S. Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła. Program powinien mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie, powinna także istnieć opcja dezaktywacji tego mechanizmu. Po instalacji programu, użytkownik powinien mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów. Program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń. Aktualizacja dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD lub napędu USB, a także przy pomocy protokołu HTTP z dowolnej stacji roboczej (program antywirusowy z wbudowanym serwerem HTTP). Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja). Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik wraz z licencją. Minimalny okres trwania licencji – 36 miesięcy |

TABELA VI – oprogramowanie antywirusowe (jednostki organizacyjne)-  175 szt.

|  | Parametr | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie antywirusowe | Program antywirusowy musi spełniać wymogi: Pełne wsparcie dla systemu operacyjnego wskazanego w tabeli II Formularza oferty Wersja programu dla stacji roboczych dostępna w języku polskim. Pomoc w programie (help) w języku polskim. Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje np. ICSA labs lub Check Mark. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń). Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu wchodzącego w skład pakietu wskazanego w tabeli III i IV Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie. Aktualizacje modułów analizy heurystycznej. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. Interfejs programu powinien oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały interfejs wyświetlany jest w formie formatek i tekstu. Program powinien umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS i POP3S. Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła. Program powinien mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie, powinna także istnieć opcja dezaktywacji tego mechanizmu. Po instalacji programu, użytkownik powinien mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów. Program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń. Aktualizacja dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD lub napędu USB, a także przy pomocy protokołu HTTP z dowolnej stacji roboczej (program antywirusowy z wbudowanym serwerem HTTP). Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja). Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik wraz z licencją. Minimalny okres trwania licencji – 36 miesięcy |

TABELA VII – drukarki – urządzenia wielofunkcyjne kolorowe – 50 szt.

|  | Parametr | Wymagalny, minimalny parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Podstawowe funkcje | Drukarka, Kopiarka, Skaner |
|  | Technologia druku | Atramentowa |
|  | Jakość druku | 1200x1200 dpi |
|  | Optyczna rozdzielczość skanera | 1200x1200 dpi |
|  | Szybkość wydruku | 20 str./min. mono 15 str./min. kolor |
|  | Standardowy podajnik papieru | Minimum na 50 arkuszy |
|  | Obsługiwane formaty nośników | Podajnik 1: A4, A5, B5, papier foto |
|  | Złącze zewnętrzne | USB, czytnik kart pamięci |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Wskazane w tabeli II formularza oferty |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Kabel USB do podłączenia drukarki z komputerem |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |

TABELA VIII – drukarka sieciowa kolorowa  -  11 szt.

|  | Parametr | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Podstawowe funkcje | Drukarka, Kopiarka, Skaner ADF |
|  | Technologia druku | Atramentowa lub laserowa |
|  | Pamięć | Min. 128 MB |
|  | Jakość druku | 4800x1200 dpi |
|  | Optyczna rozdzielczość skanera | 4800x4800 dpi |
|  | Szybkość wydruku | 30 str./min. mono 30 str./min. kolor |
|  | Standardowy podajnik papieru | Minimum na 150 arkuszy |
|  | Obsługiwane formaty nośników | Podajnik 1: A3, A4, A5, B5, papier foto |
|  | Złącze zewnętrzne | Sieć Ethernet, czytnik kart pamięci |
|  | Funkcje dodatkowe | Print |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Wskazane w tabeli II formularza oferty |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |

TABELA IX – usługa serwisowa 225 komputerów

|  | Nazwa usługi |
| --- | --- |
|  | Gwarantowane 2 h miesięcznie serwisowe do wykorzystania |
|  | Pomoc zdalna w godzinach od 09:00 do 15:00 (e-mail, telefon) od poniedziałku do piątku. |
|  | Gwarantowana 1 wizyta serwisowa u beneficjenta ostatecznego w miesiącu, |
|  | Usługa serwisowa polegać ma w szczególności na: bieżącym optymalizowaniu konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego; awaryjnym odtwarzaniu, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych; weryfikowaniu stosowanych zabezpieczeń przed wtargnięciem tzw. „wirusa komputerowego”;. reinstalację oprogramowania, dokonywanie dodatkowych instalacji oprogramowania na wniosek Zamawiającego; możliwość konsultacji telefonicznych. |
|  | Czas reakcji serwisanta do 24 godzin |
|  | Minimalny okres związania umową serwisową – 36 m-cy |