Chojnice, dnia 17 sierpnia 2011r.

##### Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: KM.271.1.5.2011

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Zamieście poprzez utwardzenie płytami drogowymi typu MON”

Zamawiający zmienia następujące rozdziały SIWZ:

ROZDZIAŁ I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Zamieście poprzez utwardzenie płytami drogowymi typu MON. Odcinek przeznaczony do przebudowy o istniejącej nawierzchni gruntowej utwardzonej od nawierzchni asfaltowej przy posesji Zamieście 9 do skrzyżowania z ulicą Prusa (wg. rys.).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Przedmiar robót  (forma pomocnicza)

Wykonanie robót obejmuje następujące zadania:

- oznakowanie miejsca robót

- wykonanie koryta, średnia głębokość 23,0 cm z transportem gruntu poza teren budowy

- wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm

- regulacja urządzeń podziemnych, między innymi studni, zaworów, itp.

- ułożenie nawierzchni jezdni szerokości 3,00m z płyt drogowych betonowych typu MON o wym. 300x150 cm i grub. minimum 15cm

- na odcinku  639,0m płyty powierzone przez inwestora

- na odcinku 626,0m płyty nowe zapewnione przez wykonawcę

- wypełnienie nawierzchni miejsc usytuowania studni rewizyjnych lub zasuw wodociągowych należy uzupełnić polbrukiem.

- wykonanie profilowania z zagęszczeniem pobocza na szerokość 0,75m po każdej stronie jezdni z płyt

- wykonanie zjazdów szerokości 2,5m z kruszywa  naturalnego łamanego 0/31,5mm dostosowane do wysokości nawierzchni płyt,

- Dane techniczne drogi:

- Profil podłużny

Przebieg trasy w profilu podłużnym w pełni dostosowano do ukształtowania terenu, i zjazdów na posesje.

- Profil poprzeczny

Droga ma jezdnię szerokości 3,0m.

- Konstrukcja nawierzchni jezdni

- Nawierzchnia z płyt MON grubości 15cm

- podsypka piaskowa grubości 10cm

- Odwodnienie

Odwodnienie ulicy nastąpi poprzez spadki poprzeczne i podłużne

Wymagania Zamawiającego

- Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu.

- Należy zapewnić codzienne dojście – dojazd do przyległych nieruchomości. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy przewidzieć objazdy i dojazdy tymczasowe. O bieżących zamierzeniach i mogących wystąpić utrudnieniach, Wykonawca jest zobowiązany poinformować mieszkańców i podmioty gospodarcze zlokalizowane przy przebudowywanej ulicy

- Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami  nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

- Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane.

- Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.

- Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych na  teren budowy  
i przechowywanych  tam materiałów budowlanych.

- Oferta musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi towarzyszące inwestycji jak: transport płyt na terenie miasta, badania, sprawdzenia, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą itp. Natomiast przedmiar robót stanowi opracowanie wtórne i obrazuje on skalę zamierzenia budowlanego i ułatwia Wykonawcom oszacowanie kosztów realizacji inwestycji. Dlatego przedmiarowi nie przypisuje się decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej.

- Materiał drogowy, który można odzyskać, należy przewieźć na wskazane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska miejsce na terenie miasta – do 5 km.

- Dla materiałów budowlanych, których nie można pozyskać dla realizacji dalszej budowy, należy przy odbiorze przedstawić dokument jego składowania lub utylizacji i ponieść koszty z tym związane

- Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy (gwarancja nie dotyczy materiału powierzonego przez inwestora w postaci płyt).

- Wykonawca jest zobowiązany posiadać na dzień technicznego odbioru końcowego robót wymaganą i niezbędną dokumentację powykonawczą (certyfikaty, atesty, karty techniczne, autoryzacje) łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (w 2 egz.), która winna zawierać dane techniczne (wielkości) oraz dokumenty wymagane przez Prawo budowlane.

- Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach Wykonawcy zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za roboty dodatkowe uznaje się wyłącznie te roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

ROZDZIAŁ III. Termin wykonania zamówienia.

Od podpisania umowy do dnia 28.10.2011r.

ROZDZIAŁ IX. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem zgodnie z wymaganiami SIWZ

- Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie:

- oryginałów (oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oferta), ośw. dot. art. 24 ust. 1;

- oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty),

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone oznaczeniem „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione, (podpis z  imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy).

- Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. W przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców oferta musi być podpisana przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo i oferta musi zawierać zakres upełnomocnienia. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa – musi ono być potwierdzone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”:

  - przez osobę udzielającą pełnomocnictwa,

  - przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub

  - przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

- W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

- Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

- Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do wykonania zlecenia.

- W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

- Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa: oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i należy wpisać na końcu oferty do Formularza Oferty. Oznacza to, że przedmiotowe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dokumenty te powinny być odrębną częścią nie złączoną w sposób trwały z ofertą.

W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania, zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Opakowanie i adresowanie oferty

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

(ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat: 		Gmina Miejska Chojnice

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

OFERTA NA:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Zamieście poprzez utwardzenie płytami drogowymi typu MON”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj. 25.08.2011 r. godz. 10.30

Uwaga,

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

- kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  1 do SIWZ) – niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego),

- Zmiana / wycofanie oferty

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale IX niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Zwrot oferty

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

ROZDZIAŁ X. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

- Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

- Podana cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia; zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, warunkami umowy; w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty i nie będzie podlegała zmianie.

UWAGA: Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

ROZDZIAŁ XI. Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, sposobu oceny ofert

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

- Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają  wykluczeniu. 
W przypadku wykluczenia Wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu

- Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

- Zamawiający wybierze ofertę która uzyska największą ilość punktów. Najniższa cena = 100 pkt.

Zamawiający obliczy punkty wg wzoru:

Cena najniższa

x  100 = … punktów

Cena badanego wykonawcy

Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku i mieści się w przedziale od 0 do 100 pkt.

Maksymalnie wykonawca może uzyskać 100 pkt.

ROZDZIAŁ XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, Biuro Podawcze pok. nr 306 w terminie do dnia 25.08.2011r. do godz. 10.00

- Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 25.08.2011r., o godz.10.30 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach pok. 611.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się z udziałem Wykonawców.

- Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia.

- Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu, zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, wysyłając do wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz na stronie internetowej. Po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Biuletynu Zamówień Publicznych

ROZDZIAŁ XVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

ROZDZIAŁ XIX. Wykaz załączników.

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – wzór umowy;

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych

w art. 22 ust.1;

Załącznik nr 4 – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1;

Załącznik nr 5 – wykaz osób odpowiedzialnych za techniczną realizację przedmiotu zamówienia.