Chojnice, 17.01.2012 r.

BI. 271.2.2012

Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano – Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 05.01.2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 6068-2012 przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie Parku 1000 – lecia  w Chojnicach – część II ”

Pytanie nr 1

Czy jest możliwość udostępnienia przedmiarów dotyczących budowy skateparku w formacie ath.?

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza na stronie www.miastochojnice.pl przedmiary w formacie ath.

Pytanie nr 2

Czy nawierzchnie betonowe mają być w jakiś sposób zaimpregnowane ?

Odpowiedź

Nawierzchnia z betonu musi spełniać wymogi i atesty wyznaczone w opisie projektu i szczegółowej specyfikacji technicznej.

Pytanie nr 3

Z jakiego betonu ma zostać wykonana nawierzchnia ( opis techniczny mówi że B25, a rysunki B30 ) ?

Odpowiedź

Opis techniczny pkt 4.4 podaje C25/30, a nie B25. Wartości C25/30 i B30 są tożsame.

Pytanie nr 4

Czy na całej powierzchni nawierzchni betonowej łącznie z elementami pochyłymi                            i pionowymi projektuje się podsypkę kwarcową ?

Odpowiedź

Podsypka kwarcowa jest projektowana na całej powierzchni betonowej skateparku.

Pytanie nr 5

Proszę o uszczegółowienie rozwiązania dylatacji, z jakich dokładnie materiałów ma zostać wykonana ?

Odpowiedź

Dylatacje należy wykonać zgodnie z opisem i specyfikacją szczegółową projektu. Dylatacje wypełnione masą elastyczną, taką jak stosuje się przy posadzkach przemysłowych.                    Masa odporna na działanie czynników zewnętrznych.

Pytanie nr 6

Czy do zadań wykonawcy należy również nawiezienie ziemi ( teren skateparku jest około 2,0 m ponad okalającym go terenem )? Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie bilansu mas ziemnych.

Odpowiedź

Do zadań wykonawcy należy wykonanie robót ziemnych. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego wykonania bilansu mas ziemnych.

Pytanie nr 7

Na rzucie skateparku w środkowej części widnieje rzędna 154,15, czy w tym miejscu występuje takie przewyższenie czy to jest błąd?

Odpowiedź

Rzędna 154,15 jest błędna, prawidłowa wysokość w tym miejscu wynosi 148,16.

Pytanie nr 8

Proszę o podanie technologii szlifowania nawierzchni betonowej.

Odpowiedź

Szlifowanie betonu należy wykonać ręcznie na betonie w fazie wiązania poprzez wyrównanie powłoki, na podobne układania posadzek przemysłowych z posypką.

Pytanie nr 9

Rysunki elementu „Bowl Duży” na rzucie przyziemia i w projekcie wykonawczym są niespójne. Proszę o wyjaśnienie który rysunek jest prawidłowy ?

Odpowiedź

Na rzucie przyziemia został umieszczony „widok górny” DUŻEGO BOWLA zawierający rzędne, natomiast rys. Nr 10 przedstawia szczegółowe ułożenie, promienie i długości RS stanowiących krawędź elementu betonowego.

Pytanie nr 10

Czy przekrój T-T jest prawidłowo zaznaczony na rzucie przyziemia?

Odpowiedź

Prawidłowy przekrój T-T został zamieszczony w załączonym pliku pdf na stronie                   www.miastochojnice.pl

Pytanie nr 11

Zamawiający w projekcie Wykonawczym Skatepark oznaczony cyfrą 6 – część rysunkowa wskazuje na wykonanie specjalistycznego wyposażenia np. rampa przez wykonanie urządzeń skateparku na placu budowy z betonu. Informujemy, że specjalistyczne urządzenia                        w szczególności, te które narażają użytkowników na kontuzje i ich ryzyko wymagają atestów.

Atestowanie wykonanych urządzeń użytkowych na placu budowy jest znacznie utrudnione wręcz niemożliwe. Biorąc pod uwagę zapisy umowy tj. § 3 pkt 2 Obowiązki wykonawcy ppkt 5 Zamawiający wymaga „… certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu ” oraz ppkt 14 „Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń….:

Biorąc powyższe pod uwagę pytamy czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania gotowe atestowane urządzenia skateparku?

Odpowiedź

Skatepark jest to budowla, a nie urządzenie. Zamawiający będzie wymagał atestów na poszczególne wbudowane materiały.

Skatepark ma być wykonany w technologii żelbetowej wykonywanej na budowie.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający uzna za wystarczające wykonanie przez Wykonawcę :

- 2 roboty ogólnobudowlane o wartości minimum 500.000,00 zł każda

- 1 robota budowlana w której skład wchodziło wykonanie skateparku z gotowych urządzeń                    ( modułów ) o wartości minimum 1.300.000,00 zł ?

Odpowiedź

Zamawiający uzna za wystarczające wykonanie przez Wykonawcę :

- 2 roboty ogólnobudowlane (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 500.000,00 zł każda,

- 1 robota budowlana - skatepark o konstrukcji żelbetowej (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 500.000,00 zł.

MW

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Domozych

Dyrektor Wydziału

Budowlano - Inwestycyjnego