Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

PROGRAM   FUNKCJONLO – UŻYTKOWY

dla zadania pod nazwą:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu

wieży sędziowskiej w m. Charzykowy

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień obejmuje: CPV 45223100-7

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu

wieży sędziowskiej wraz z robotami towarzyszącymi w m. Charzykowy

Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i remontu istniejącej wieży sędziowskiej znajdującej się na północnym pomoście  przystani dla jachtów w m. Charzykowy..

- Charakterystyczne parametry określające zakres robót.

DANE OGÓLNE

Podstawę wieży stanowi słup żelbetowy o wymiarach rzutu 0,60 x 2,26 m i wysokości 4,10 m

Platforma widokowa o wymiarach rzutu 6,05 x 4,00 m wykonana jako płyta żelbetowa                        o grubości 10 – 25 cm usztywniona dwiema żelbetowymi belkami  o przekroju 20 x 30 cm

Na platformie usytuowany przeszklony kiosk komisji regatowej o konstrukcji stalowej                         z odeskowanym i opapowanym zadaszeniem .

Wokół platformy ażurowa balustrada z elementów stalowych .

Wejście na platformę umożliwiały trzy-biegowe schody o konstrukcji stalowej zdemontowane z uwagi na znaczne  skorodowanie dolnych części konstrukcji .

ZAKRES OFERTY

Projekt remontu wraz z wykonaniem następujących robót :

- Demontaż kiosku  komisji regatowej

- Wymiana  posadzki platformy osadzeniem zakotwień do nowego zadaszenia kiosku sędziowskiego i wykonaniem warstwy antypoślizgowej

- Wymiana istniejących tynków na cienkopowłokowe  z 3 cm warstwą styropianu                    wraz z wykonaniem warstwy elewacyjnej

- Wymiana  schodów  (  konstrukcja ze stali szlachetnej , stopnie i podesty                                        z krat ażurowych wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego )

- Wymiana balustrad  ( stal szlachetna )

- Zakup i montaż uchwytów i masztów do flag ze stali kwasoodpornej z materiałem – 30 szt

15 szt na pomoście południowym  i 15 szt na pomoście północnym

7. Montaż z wykonaniem  bramek wejściowych na trap z płotkiem przed pomostem –

3 kpl

8. wykonanie nabrzeża czołowego przy pomoście południowym – 35 m

Oraz przy pomoście północnym -15 m

Zakres  robót:

- roboty rozbiórkowe,

- złożenie płyt drogowych na miejscu wskazanym przez przyszłego użytkownika

w  odległości nie większej niż 1 km

- zasypanie wykopu tłuczniem kamiennym

-Ułożenie 2 warstw geowłókniny

- Umocnienie skarp i dna kanałów płytami  żelbetowymi , prefabrykowanymi

- Ułożenie krawężników betonowych.

Projekt przebudowy ma spełniać wymagania określone w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr  207, poz. 2016 z późń. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z późń. zm.)

- inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

- Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie niezbędne projekty branżowe i inne opracowania wymagane przepisami w celu uzyskania stosownych decyzji  - decyzji  o pozwoleniu na budowę , jeżeli taka będzie wymagana..

- Raport oddziaływania na środowisko (jeżeli zachodzi taka konieczność),

- Kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.),

- Przedmiar robót – szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń ilości poszczególnych pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy.

- Nadzór autorski,

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w oparciu o ogólne specyfikacje .