| Inwestor: Gmina Miejska Chojnice ul Stary Rynek 1 89-600 Chojnice | Wykonawca: Usługi Projektowo-Wykonawcze ELK-KOMP Zenon Łupkowski ul Wybudowanie 30 85-793 Bydgoszcz |
| --- | --- |

Przedmiar Nr:	3/2006

Nr. Umowy: BI. 2222-33/06

Kod CPV: 45310000-3

Data Oprac.: 2006-09-30

Umowa z dnia: 2006-07-07

Nazwa budowy: Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta

Adres budowy: ul Plac  Kościelny   5, 89-600 Chojnice

Tytuł / Rodzaj robót: Instalacja  elektryczna

Załączniki:

Podstawa opracowania:	KNR 5-08, KNR 2-01, KNR 5-10, KNNR 5, KNR 5-08W, KNR 4-03, KNR 5-05, KNR 5-06

| Sporządził: mgr inż Z. Łupkowwski |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Zasilanie w energie elektryczną/wg warunków technicznych/

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-050-020 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żył typ YKY 3x4mm2 | szt | 2,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-090-020 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żył typ YKY 5x6mm2 | szt | 4,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-020-101 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 3 | odcinek | 1,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-040-101 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5 | odcinek | 2,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50403-030-020 | Szafka pomiarowo- rozdzielcza mocowane na fundamentach prefabrykowanych | szt | 1,00 |

2. Roboty ziemne kablowe -podświetlenia Bazyliki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Rozdzielnice-prefabrykaty |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080401-08-020 | Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe | szt | 3,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080404-09-020 | Rozdzielnica T-PB wg rys 2 /zakrystia kościoła/ | szt | 1,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080404-09-020 | Rozdzielnica T-PW wg rys 6/wieża kościoła/ | szt | 1,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080404-02-020 | Skrzynka pośrednia SP-1 wg rys | szt | 1,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0902-05-108 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | pomiar | 13,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0902-06-108 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | pomiar | 13,00 |

4. Wewnętrzne linie zasilające /zasilanie T-PW,SP1/

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080214-03-040 | Przewody kabelkowe typ YKY 3x4mm2 ,w korytkach /zasilanie SP1/ | m | 100,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080214-03-040 | Przewody kabelkowe typ YKY5x6mm2,w korytkach /zasilanie T-PW/ | m | 91,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-050-020 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żył typ YKY 3x4mm2 | szt | 2,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-090-020 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żył typ YKY 5x6mm2 | szt | 4,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-020-101 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 3 | odcinek | 2,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-040-101 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5 | odcinek | 1,00 |

5. Instalacja elektryczna-Układanie kabli i przewodów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080705-07-040 | Montaż korytek typu "U575" o szerokości 100 mm. Przykręcanie do gotowych otworów | m | 320,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080705-08-040 | Montaż korytek typu "U575" o szerokości 200 mm. Przykręcanie do gotowych otworów | m | 60,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080705-09-040 | Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek "U575" o szerokości 100 mm | m | 320,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080705-10-020 | Wykonanie łuku na korytku o szerokości 100 mm | szt | 20,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080214-03-040 | Przewody kabelkowe typ YKY 3x1,5mm2 na korytku kablowym | m | 120,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080214-03-040 | Przewody kabelkowe typ YKY 3x2,5mm2 na korytku kablowym | m | 70,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100114-02-040 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel YVKSLLY-Nr 3x1,5mm2 | m | 243,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100114-02-040 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel YVKSLY-Nr 3x2,5mm2 | m | 682,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080210-03-040 | Kabel YVKSL-Nr 3x1,5mm2 w bruzdzie /fudze/ | m | 90,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080210-03-040 | Kabel YVKSLY-Nr 3x2,5mm2 w bruzdzie/fudze/ | m | 226,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031001-05-040 | Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły | m | 316,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031012-01-040 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 316,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080214-03-040 | Przewody kabelkowe typ OLFLEX ROBUST 200 3x1,5 na korytku | m | 1 700,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080813-01-020 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 2,5 mm2 | szt | 447,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080811-01-020 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji i przewodów | szt | 103,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031003-21-020 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm | szt | 100,00 |

6. Montaż opraw oświetleniowych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51008-030-090 | Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, Oprawa SILL480 1015 36 +8480 00100 IP67 żródło światła HIT-CE 150 W G12 /oznaczenie 1 na rys / | kpl | 16,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51008-030-090 | Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia Oprawa SILL480 1007 36+ 8480 00100 IP67 żródło swiatła HIT-CE 70W G12/oznaczenie nr2 na rys/ | kpl | 1,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51008-040-090 | Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków Oprawa BEGA 8616 +674+183 IP67 +żródło światła HIT-DE 150W RS7s/oznaczenie nr3 na rys/ | kpl | 5,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51008-040-090 | Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków Oprawa BEGA 6443 IP44 + żródło światła TC-TEL 42W GX24-Q4/oznaczenie nr4 na rys/ | kpl | 5,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51008-040-090 | Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków Oprawa SILL 030 1 007 36 IP67 +żródło światła HIT-CE 70W G12/oznaczenie nr 5 na rys/ | kpl | 30,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51008-040-090 | Montaż projektorów oświetleniowych na parapetach okien BLENDY Oprawa LINE-LED-DMX /wg rys 8/ | kpl | 52,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080701-16-020 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 15 kg przykręcanych. Montaż na ścianach, do czterech mocowań/pod oprawy nr5/ | szt | 30,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080802-01-020 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w cegle | szt | 120,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080809-04-020 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach. Montaż na ścianach | szt | 120,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080301-02-020 | Przygotowanie podłoża ceglanego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych | szt | 27,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080303-04-020 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego IP-65przykręcanych z wymiennymi wylotami z podłączeniem. 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5 mm2 Puszka z zaciskami | szt | 27,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080303-04-020 | Montaż na gotowym podłożu Puszka hermetyczna zaciskowa IP-67 /w studzience do mocowania opraw/ | szt | 22,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50412-040-020 | Pozycja zastępcza Studzienka prefabrykat fi 40x40dł /do mocowania opraw w ziemi/ | szt | 22,00 |

7. Sterowanie instalacji podświetlenia

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080401-08-020 | Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe | szt | 20,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080403-08-020 | Urzadzenie sterujące DPNE 8161 | szt | 1,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080403-08-020 | Urządzenie sterujące DTK 932 V7 /na scianie w wieży/ | szt | 1,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080403-04-020 | Urządzenie sterujące DDRC 1210FR /na rozdzielnicy T-PB/ | szt | 1,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080403-04-020 | Urzadzenie sterujące DDRC 0410 FR/na rozdzielnicy T-PW/ | szt | 1,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080403-02-020 | Zasilacz 360/24VDC | szt | 3,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080403-02-020 | Wzmacniacz sygnału SLAVE - SAG-FAS-S-072W/24 | szt | 13,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080403-02-020 | Master - SAG-FAS-DMX-M-072W/24 | szt | 1,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080214-03-040 | Przewody kabelkowe typ FTP 4x2x0,5 na korytku | m | 340,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080214-02-040 | Przewody kabelkowe typ RG 058/3/C/U na korytku | m | 180,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-050203-04-020 | Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 5x2 | szt | 100,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060501-01-111 | Uruchomienie zespołów realizacji programów. | zespół | 103,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060502-01-111 | Uruchomienie zespołów emisji programów. | zespół | 103,00 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |