Załącznik Nr 7 -   Elementy systemu

| WYPOSAŻENIE | Ilość szt. | Specyfikacja |
| --- | --- | --- |
| Serwer centralny | 1 | Procesor czterordzeniowy, 8GB RAM, 2 x 1TB z kontrolerem RAID, Karta sieciowa - 1 Gb |
| UPS (dla serwera centralnego) | 1 | Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: minimum15 lub więcej. Moc skuteczna 700W, Interfejs RJ-11,RJ-45, Ilość gniazd wyjściowych 6 szt. |
| Radiolinia (2 urządzenia): 1.Transmisja danych pomiędzy serwerem a węzłem komunikacyjnym przy ul. Okrężnej dla kibiców przyjezdnych (2 urządzenia). | 2 | Antena wykorzystująca częstotliwość 5GHz, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 15kV do toru RF oraz portów Ethernet, Rzeczywista przepustowość rzędu 100Mbps+ Port Ethernet z zasilaniem PoE, Inteligentny zasilacz PoE |
| Laptopy (do kas) | 2 | Laptop z 2-rdzeniowym procesorem Intel Pentium I3 i 4GB pamięci RAM lub więcej, 15-calowym ekranem lub więcej, Wbudowanym portem LAN oraz min 3 porty USB z 64 bitowym systemem operacyjnym Linux |
| Czytnik Kart RFID (do laptopów – do kas) | 3 | Czytnik/Programator kart RFID MIFARE Plus S 1k z interfejsem USB |
| Drukarka sublimacyjna z programatorem kart oraz modułem ethernet’owym. | 1 | Drukarka przystosowana do druku oraz programowania kart zbliżeniowych MIFARE, z portem LAN |
| Drukarka termiczna (do druku biletów) | 1 | Drukarka termiczna z gilotyną, przystosowana do druku biletów, prędkość druku min. 200 mm/s., wyposażona w port LAN. |
| Szuflada kasowa | 2 | Przedział na banknoty do 5 szt., przegrody na bilon do 9 szt. |
| Kamera do robienia zdjęć (podczas wyrabiania kart kibica) | 1 | Przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS Aptina pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 1280 x 960 przy max. 15 kl/s Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni |
| Czytnik wejściowy dla kibiców klubowych | 3 | Czytnik wejściowy wyposażony w czytnik RFID, wyświetlacz informujący o uprawnieniu kibica do wejścia, zajmowanym miejscu przez kibica) oraz skaner kodów kreskowych oraz kodów QR, Czytnik wejściowy powinien mieć możliwość działania w trybie off-line (w przypadku utraty komunikacji z serwerem) oraz on-line (z wymianą informacji dotyczących wejść kibiców w czasie rzeczywistym). Czytnik ma również możliwość identyfikacji za pomocą nadanych kart RFID dla pracowników ochrony, służb bezpieczeństwa lub pracowników przechodzących przez punkty kontroli z możliwością wyświetlenia informacji o osobie przechodzącej. |
| Czytnik wejściowy dla kibiców przyjezdnych i skaner dowodów osobistych | 1 | Czytnik wejściowy wyposażony w czytnik RFID, wyświetlacz informujący o uprawnieniu kibica do wejścia, zajmowanym miejscu przez kibica, skaner kodów kreskowych oraz kodów QR, Czytnik wejściowy powinien mieć możliwość działania w trybie off-line (w przypadku utraty komunikacji z serwerem) oraz on-line (z wymianą informacji dotyczących wejść kibiców w czasie rzeczywistym). Skaner Dowodów Osobistych po zeskanowaniu dowodu informacja jest porównywana z centralną baza kibica oraz zapisywana serwerze centralnym. Czytnik ma również możliwość identyfikacji za pomocą nadanych kart RFID dla pracowników ochrony, służb bezpieczeństwa lub pracowników przechodzących przez punkty kontroli z możliwością wyświetlenia informacji o osobie przechodzącej. |
| Kamera IP w obudowie zewnętrznej (realizuje zdjęcia kibiców wchodzących - w momencie przyłożenia karty kibica lub dowodu osobistego do czytnika wejściowego. | 4 | Przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS Aptina pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 1280 x 960 przy max. 15 kl/s Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w ciemności. |
| Szafka Serwerowa | 1 | Szafka Wisząca Serwerowa 19 15U 600x600 |
| Instalacja kamer | 4 | Instalacja kamer do robienia zdjęć na wejściu. |
| Osprzęt sieciowy w obrębie serwerowni oraz węzła komunikacyjnego przy ul. Okrężnej | 2 | Zarządzany switch wyposażony w 8 portów GigabitEthernet 1000Base-T Zarządzany switch wyposażony w 5 portów GigabitEthernet 1000Base-T |
| Karty MIFARE PLUS S1k | 1000 | Karta cyfrowo nie złamana bezpieczeństwo oparte na algorytmie AES |
| Zestaw materiałów do druku sublimacyjnego dla 1200 kart | 1 | Cztery zestawy taśm kolorowych każda z możliwością zadruku do 300 kart |

- ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

I.  Sprzedaż stacjonarna w kasach klubu (dwa stanowiska) z możliwością wyniesienia jednego ze stanowisk

poza kasy biletowe

- Sprzedaż nowych biletów na mecze u siebie i wyjazdy

- Sprzedaż karnetów

- Rezerwacja miejsca dla stałych kibiców

- Opcja zwrotu lub dopłaty różnicy pomiędzy cenami biletów i karnetów

- Podgląd miejsc w trakcie sprzedaży

- Sprzedaż kart kibica

- Sprzedaż biletów dla osób nie posiadających  karnetów

II.  Rejestracja nowego kibica

- Wprowadzenie danych osobowych (imię,nazwisko,PESEL,adres e-mail)

- Import zdjęcia z pliku lub zdjęcia zrobionego kamerą cyfrową

- Drukowanie kart

- Archiwizacja wszystkich transakcji pojedynczego kibica (historia zakupu biletów,karnetów itp)

- Informacja o uczestnictwie kibica w poszczególnych imprezach masowych

III.   Wyszukiwanie kibiców na wiele sposobów (pierwsze trzy znaki nazwiska,imienia, nazwy firmy,

numeru karty kibica, numeru PESEL) lub po zbliżeniu karty kibica do czytnika

IV.   Możliwość edycji daty, rundy, przeciwnika i cen biletów/karnetów. Uwzględnienie rabatów dla wybranych

grup kibiców (kobiety, uczniowie i inne uprzywilejowane grupy)

V.    Sprzedaż internetowa

1)    Dystrybucja biletów, karnetów i kart kibica

2)    Płatność za pomocą bankowości internetowej

3)    Możliwość wyboru konkretnego miejsca – czytelna wizualizacja informująca, które miejsca są już

zarezerwowane, a które wolne

4)    Weryfikacja osób rejestrujących się przy zakupach internetowych, która pozwoli na przypisanie do grupy

objętej ulgą (np. na podstawie daty urodzenia lub na podstawie imienia żeńskiego)

- Opcja wyboru rodzaju biletu (ulgowy,normalny) i możliwość wydruku wejściówki na własnej drukarce

- Plan graficzny miejsc siedzących zgodny z rzeczywistym rozmieszczeniem krzesełek na stadionie. Możliwość wyłączenia, blokowania sektorów na poszczególne spotkania

VI.   Synchronizacja sprzedaży biletów z bazą zakazów stadionowych i CBDK PZPN

VII.  Blokowanie sprzedaży w momencie ujawnienia zakazu stadionowego oraz czytelna informacja

(np. zapalenie się na czytniku czerwonej diody) na temat ewentualnych zakazów stadionowych

w momencie wejścia na teren imprezy masowej

VIII. Weryfikacja uprawnień do wejścia na stadion poprzez przyłożenie karty kibica lub biletu do czytnika

IX.    Automatyczne robienie zdjęć osobie wchodzącej w momencie przyłożenia karty lub biletu do czytnika

X.     Archiwizacja wykonanych fotografii i przypisanie ich do danego biletu lub karty kibica zidentyfikowanej

w momencie wejścia na stadion

XI.    Synchronizacja systemu w czasie rzeczywistym

XII.   Możliwość dokonywania raportu sprzedaży stacjonarnej/ internetowej według zadanych kryteriów

(data sprzedaży, sprzedaż w danej kasie, osoba sprzedająca bilety, rodzaj wejściówki biletu/karnetu,

sprzedaż internetowa)

XIII. Automatyczna możliwość odzyskania straconych danych na serwerach zewnętrznych

XIV. Respektowanie zakazów klubowych

XV.  Możliwość zwrotu biletu.

XVI. Kompatybilność systemu z kasami fiskalnymi

We wszystkich urządzeniach określono parametry minimalne, dopuszcza sie urządzenia o wyższych parametrach

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty takich samych parametrów technicznych i jakościowych charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze itp.