OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA

ZADANIA  pn.”ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ

BIBLIOTEKI NA PUBLICZNĄ KATOLICKA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

W CHOJNICACH”  NA DZ. NR 1752/108.

- Przedmiot inwestycji

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania biblioteki na Publiczną Katolicką Szkołę

Podstawową w Chojnicach przy ul. Grunwaldzkiej na dz..nr. 1752/108.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

  - budynek przedszkola - I piętro

  - budynek biblioteki adaptowany na szkołę - parter

  - zieleń- trawniki, krzewy, drzewa

  - ogrodzenie

  - przyłącza do budynku: kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne

- Projektowane zagospodarowanie terenu

  - komunikacja z budynkiem szkolnym

  - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej

  - boisko do koszykówki o nawierzchni asfaltowej

  - zieleń

  - ogrodzenie z siatki powlekanej wys.1,5 m. Na granicy, przy boisku zaprojektowano siatki o wys. 4,0 m do wyłapywania piłek. (siatka stalowa ocynkowana, powlekana, slupy stalowe – rura ( 100 mm w rozstawie co 2,0m.

- Ochrona konserwatorska

Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

- Inne dane

Dla ochrony przeciwpożarowej należy wykorzystać hydranty uliczne.

SPORZĄDZIŁ:

# OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BIBLIOTEKI NA PUBLICZNĄ KATOLICKĄ SZKOŁĘ PODSTWOWA W CHOJNICACH  NA DZ. NR 1752/108.

- Przeznaczenie i program użytkowy projektowanego obiektu

  - projektowany obiekt ma pełnić funkcję szkoły podstawowej zlokalizowanej na parterze budynku. Wcześniej w tym miejscu była biblioteka publiczna. Na  piętrze,

i w części wschodniej parteru budynku znajduje się przedszkole.

  - program użytkowy: 6 klas 14 os., pokój nauczycielski, szatnie, ubikacje, świetlica,

sala rekreacyjna, pokój psychologa, pokój pielęgniarki,  korytarze, pomieszczenia gospodarcze.

Charakterystyka obiektu

- powierzchnia użytkowa                                          -   701,00 m 2

- kubatura			                                          - 1870,00 m 3

- Rozwiązanie architektoniczno-budowlane

  - Forma architektoniczna

Budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia z dachem płaskim.

Adaptowano bez zmiany formę architektoniczną budynku z wyłączeniem stolarki okiennej na parterze.

  - Układ konstrukcyjny

układ ścian nośnych poprzeczny.

  - Opis elementów konstrukcyjnych

    - ławy  żelbetowe wylewane istniejące

    - Ściany fundamentowe istniejące z bloczków betonowych  na zaprawie cementowej .Ocieplenie  styropianem estrudowanym grubości 10 cm.

    - Ściany zewnętrzne i wewnętrzne kondygnacji nadziemnej

Ściany zewnętrzne istniejące

- gr. 66 cm + wełna mineralna 10 cm /docieplenie projektowne/

Ściany wewnętrzne projektowane:

- ściany działowe – gazobeton odm. 07, zaprawa wap.cem. M5

- ściany nośne – gazobeton odm 07,, zaprawa wap.cem. M5

    - Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

Przewody wentylacji istniejące, wykonane z cegły pełnej . Wentylacja mechaniczna – nawiew za pomocą NEOLUXÓW, wywiew wentylacyjny MURON100 PLUS.

    - Nadproża

Nadproża prefabrykowane typu L19 oraz ze stali st3sx przekroje wg rysunków.

    - Stropy i wieńce

Stropy istniejące, wielokanałowe oparte na podciągach żelbetowych i ścianach.

Wieńce  żelbetowe.

    - Stolarka

Stolarka okienna wykonana z PCV, trzyszybowa.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna wykonana z płyt MDF, klamki

zaokrąglone .Drzwi otwierane na ścianę.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna wykonana z aluminium szklona szkłem bezpiecznym. Wewnątrz budynku, na korytarzu, zaprojektowano drzwi dymoszczelne wymagane przepisami p.poż.

  - Wykończenie zewnętrzne

3.4.1.   Tynki zewnętrzne

Wyprawa zewnętrzna typu DRYVIT , malowana  farbami sylikonowymi

firmy SILSTAR w kolorze żółtym-piaskowym.

Cokół należy wykończyć wyprawą żywiczną w kolorze brązowym

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym,     natomiast wewnątrz z płyty MDF

    - Obróbki  blacharskie

z blachy  stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym.

  - Wykończenie wewnętrzne

3.5.1. Ściany i sufity

Ściany i sufity wykończyć tynkiem cem.-wap. kat. III. Ostatnią warstwę należy wykonać ze szpachlówki gipsowej. Narożniki należy obłożyć listwami stalowymi ocynkowanymi.  Sufity w korytarzach z płyt kartonowo-gipsowych.

Malowanie ścian i sufitów farbami typu SANTECH 7.

W  sanitariatach płytki na całej wysokości ściany, przy umywalkach płytki glazurowane w pasie o szerokości 120 cm i wysokości 200 cm.

    - Posadzki

Posadzki zmywalne –wg rysunku rzutu parteru. W klasach parkiet istniejący należy cyklinować i  pomalować 3 x lakierem.

    - Izolacje

- Przeciwwilgociowa

Uszczelnienie ścian fundamentowych od zewnątrz- środkiem kauczukowo-żywicznym.

- Termoizolacja

Ściany fundamentowe ocieplić styropianem estrudowanym klasy

gr, 10 cm.

Na ścianach zewnętrznych  należy wykonać ocieplenie z wełny mineralnej gr 10 cm

- Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego

Zasilanie w ciepło  z kotłowni zlokalizowanej w przedszkolu, rozprowadzenie czynnika

grzewczego za pomocą rur z polipropylenu. Grzejniki typu konwektor „ COSMO-

COMPAKT” , zawory termoregulacyjne firmy Danfos. Woda ciepła, podgrzewana  za

pomocą elektrycznych  przepływowych podgrzewaczy wody i woda zimna poprowadzona z

istniejącego bud. przedszkola. Odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Prąd z istniejącego. przyłącza ENN.

- Charakterystyka energetyczna projektowanego obiektu budowlanego

5.1. Bilans mocy energii elektrycznej  32  kW

5.2. Bilans zapotrzebowania ciepła   17246  W

5.3. Współczynnik przenikania ciepła dla poszczególnych przegród wg zestawienia

umieszczonego w projekcie centralnego ogrzewania.

5.4. Ochrona cieplna budynku

W przyjętym rozwiązaniu budowlanym spełniono warunki ochrony cieplnej

budynków , zastosowane urządzenia energetyczne posiadają wysoki procent

sprawności.

- Charakterystyka ekologiczna projektowanego budynku

  - System grzewczy

W celu uniknięcia  zanieczyszczeń  węglowych zastosowano system ogrzewania

Ekologicznego (kotłownia gazowa).

6.2. Emisja hałasu

Emisja hałasu  nie przekracza 80 dB.

  - Wpływ obiektu na środowisko

W celu ochrony warstwy gleby należy zdjąć czarnoziem i rozplantować po

zakończeniu budowy na przedmiotowej działce w miejscu zieleni.

SPORZĄDZIŁ: