# OPIS TECHNICZNY

Do projektu wymiany rur zasilających i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania w części przedszkola (nad modernizowaną na szkołę podstawową biblioteką publiczną) na terenie działki

nr 1752/108 położonej w miejscowości Chojnice.

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w części  przedszkola (nad modernizowaną na szkołę podstawową biblioteką publiczną) przy ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach.

Program użytkowy: 8 sal zajęć z węzłami sanitarnymi.

Nazwy pomieszczeń znajdują się na rzutach.

Budynek niepodpiwniczony, dwupiętrowy, dach płaski.

Przewody istniejącej instalacji centralnego ogrzewania poprowadzone są z kotłowni, która znajduje się na parterze. Przewody biegną na parterze pod sufitem (rozdział górny) do kolejnych grzejników. Przewody są zaizolowane watą szklaną. Przy podciągach zostały zastosowane kształtki. W każdym pomieszczeniu znajdują się  trzy piony, którymi zasilane są grzejniki znajdujące się  na piętrze. Każdy pion zakończony jest odpowietrzeniem.

W przedszkolu zainstalowane są grzejniki żeliwne członowe.

Na przewodach centralnego ogrzewania w kotłowni zainstalowany jest ciepłomierz

PolluStat  E  DN25, PN16. Pompa istniejąca Grundfos UPS 32-120 F.

Przewody modernizowanej instalacji centralnego ogrzewania poprowadzone są z kotłowni, która znajduje się na parterze. Przewody biegną na parterze pod sufitem (rozdział górny) do kolejnych grzejników. Przewody będą zaizolowane osłonami oraz należy zastosować obudowę w postaci płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie stalowym ocynkowanym. Istniejące podciągi należy ominąć poprzez zastosowanie odpowiednich kształtek. W każdym pomieszczeniu znajdują się trzy piony, którymi zasilane są grzejniki znajdujące się  na piętrze.

Projekt przewiduje włączenie się do istniejących przewodów, idących z kotła. Z kotłowni średnica przewodu instalacji centralnego ogrzewania Ф40,  rozprowadzenie przewodów w korytarzu i pomieszczeniach  Ф32.

Na parterze nastąpi wymiana przewodów zasilających i powrotnych grzejników oraz podejść.

Przewody zasilające i powrotne Ф25, podejścia do grzejników Ф16.

Piony zakończone odpowietrzeniem.

Przewody zasilające i powrotne do grzejników wykonać z rur PVC-C „KAN” łączonych

poprzez  klejenie  polidyfuzyjne.

Grzejniki żeliwne członowe - nie podlegają wymianie.

Na przewodach centralnego ogrzewania w kotłowni zainstalowany jest ciepłomierz

PolluStat  E  DN25, PN16. Pompa istniejąca Grundfos UPS 32-120 F.

Opracował: