Opis przedmiotu zamówienia:

- montaż szafki pomiarowej

- montaż rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej w zakrystii, z montażem styczników w miejsce kontrolerów DDRC

- montaż projektorów zagłębianych w gruncie do przygotowanej instalacji zasilającej – wg projektu

- montaż 2 dodatkowych projektorów zagłębianych z ułożeniem zasilania (2x 10m YKY 3x2,5 w DVR50)

- Montaż projektorów i opraw oświetleniowych na elewacjach budynku, z ułożeniem instalacji zasilającej wewnątrz kościoła pt

- Montaż  12 dodatkowych projektorów na słupach – wg załączonego planu sytuacyjnego, zasilanie z sieci oświetlenia ulic

- Montaż słupa do monitoringu (materiał inwestora)

Do kosztorysu ofertowego należy dodatkowo ująć poniższy zakres związany z budową kanalizacji teletechnicznej:

-   rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki drogowej, klinkierowej  (roboty ręczne)

przejście przez ul. Gimnazjalną i budowa odcinka w chodniku do Ratusza – 20 mb

-   ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV na głębokości zgodnie z obowiązującą normą

20 mb

-   rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej ,, polbruk 8” na zapleczu Urzędu

Miejskiego – 30 mb

-   ręczne wykonanie koryt w gruncie kat. III-IV na głębokości zgodnie z obowiązującą normą

na zapleczu Urzędu Miejskiego – 30 mb

-   budowa studni kablowej, prefabrykowanej, rozdzielczej SK-2 dwuelementowej – 1 szt.

-   wprowadzenie i wyjście rur PCV kanalizacji kablowej do Ratusza – 2 otwory (mur o długości

0,80 m)

-   ułożenie kanalizacji teletechnicznej z rur PCV – SRS -110 – 50 mb

Uwagi

Przetarg obejmuje etap prac związanych z iluminacją wg projektu – montaż opraw zagłębionych w gruncie i na elewacjach bocznych. Etap nie obejmuje rozprowadzenia instalacji, montażu opraw na dachu i wieży oraz sterowania cyfrowego. Dodatkowo, do czasu zakończenia inwestycji, montaż na istn słupach oświetleniowych projektorów oświetlających górne partie budynku – wieże, połacie dachu.

Równocześnie przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji teletechnicznej bez światłowodów

Wytypowane w przedmiarze i na planie sytuacyjnym projektory są sugerowane, do obowiązków wykonawcy należy dobór projektorów i wykonanie symulacji komputerowej lub prób w terenie, potwierdzających prawidłowość doboru z zachowaniem proporcji natężeń oświetlenia na płaszczyznach budynku.

Przy budowie kanalizacji teletechnicznej należy ująć koszty zajęcia pasa drogowego,  gdyż Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – ul. Gimnazjalna

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, geodezyjnej.