S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE

Przetarg  nieograniczony

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych 
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. poz. 1735 )

na:

„Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza                         w Chojnicach ”

Kod  CPV:

główny przedmiot	45000000-7  roboty budowlane

45330000-9  hydraulika i roboty sanitarne

45310000-3  roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0   roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

45315000-8   roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń

i odbiorników energii elektrycznej

45312310-3 roboty w zakresie ochrony odgromowej

45315300-1 linie energetyczne kablowe

45315100-9 instalacyjne roboty elektryczne

45316100-6 instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316000-6 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45315700-5 montaż rozdzielni, rozdzielnic i sterownic elektrycznych

45312000-7 instalowanie systemów alarmowych, CCTV i anten

ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Chojnicach

Nazwa Zamawiającego:		Gmina Miejska  Chojnice

Adres:				Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Strona internetowa:		www.miastochojnice.pl

Godziny urzędowania:		poniedziałek-piątek w godzinach: 7.15 - 15.00

wtorek w godzinach: 7.15 – 16.15

telefon	 			052 397-18-00

fax				052 397-21-94

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Miejski w Chojnicach,

Wydział Budowlano Inwestycyjny

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

znak postępowania:

BI.271.6.2015

Sporządziła: 									Zatwierdzam:

Magdalena Wlazłowska

Aprobata:

Chojnice,  marzec  2015 r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3.	Oferty częściowe

Rozdział 4.	Oferty wariantowe

Rozdział 5.	Termin wykonania zamówienia

Rozdział 6.	Informacja o podwykonawcach

Rozdział 7.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Rozdział 8.	Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 9.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Rozdział 10.	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych                            warunków

Rozdział 11.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

Rozdział 12.	Wymagania dotyczące wadium

Rozdział 13.	Termin związania ofertą

Rozdział 14.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

Rozdział 15.	Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział 16.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział 17.	Opis sposobu obliczania ceny

Rozdział 18.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 19.	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 21.	Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 22.	Inne informacje

Rozdział 23.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział 24.	Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1	Wzór Oferty

Załącznik Nr 2	Wzór Umowy

Załącznik Nr 3	Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 44 ustawy dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Prawo     zamówień publicznych…………………………………………………………………………

Załącznik Nr 4        Oświadczenie wykonawcy dotyczące art. 24 ust. 1   ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik Nr 5	Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 6	    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia………………………….

Załącznik Nr 7	Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania

Załącznik Nr 8 	    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót………………………..........................

Załącznik Nr 9 	    Dokumentacja Projektowa………………………......................................................................

Załącznik Nr 10 	    Przedmiar Robót……………………….....................................................................................

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało

# zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Inwestycja realizowana będzie przez: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych,

- strona internetowa Zamawiającego – www.miastochojnice.pl,

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania –przebudowa urządzeń                          i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza w Chojnicach

I.   Zamówienie obejmuje niżej wymienione branże:

- Budowlana

- Sanitarna

- Elektryczna

- Teletechniczna

- Zieleń

II.  Opis przedmiotu zamówienia:

- Budynek przy ul. Jeziornej

1a. W ramach rozbudowy budynku przewiduje się wykonanie stanowiska spikerskiego w formie wykusza wykonanego w systemowej konstrukcji PCV;

W ramach przebudowy przewiduje się dostosowanie funkcjonalne obiektu do zmienionych potrzeb                   a wymagających wykonania  następujących robót:

- rozbiórki części ścian działowych i wykonania nowych zgodnie z założonym układem funkcjonalnym,

- rozbiórki posadzek piwnic i wykonanie nowych wraz z warstwami podkładowymi,

- wyburzenia w miejscu projektowanych otworów okiennych i zamurowania miejsc po likwidowanych

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie określonym projektem,

- wykonanie dociepleń wewnętrznych i zewnętrznych ścian budynku,

- wykonanie izolacji akustycznej pomieszczenia prób zespołu muzycznego,

- budowa nowych kominów z prefabrykowanych elementów keramzytobetonowych,

- demontaż i montaż nowych balustrad schodowych,

- wykonanie okładzin schodowych z płytek gresowych,

- ułożenie wykładzin termozgrzewalnych na wylewce samopoziomującej,

- wykonanie tynków na dociepleniach wewnętrznych i przecierek na ścianach pozostałych,

- malowanie wewnętrzne ścian i sufitów,

- docieplenie stropodachu wełną mineralną,

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną

- wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich  - grubość blachy 1,5 mm,

- montaż zewnętrznej drabiny aluminiowej,

- wykonanie elewacji budynku,

- montaż systemowego daszku szklanego nad wejściem.

1b. Demontaż wewnętrznych instalacji sanitarnych i wykonanie nowych:

- wody i kanalizacji,

- centralnego ogrzewania,

- gazu,

- wentylacji i klimatyzacji.

1c. Instalacje elektryczne wewnątrzbudynkowe

-	demontaż istniejącej instalacji wraz z osprzętem

-	roboty ogólnobudowlane związane z budową instalacji elektrycznych wewnątrzbudynkowych

-	budowa WLZ zasilania rezerwowego

-	montaż tablicy licznikowo rozdzielczej z układem ręcznego przełącznika sieć-agregat i głównym

wyłącznikiem ppoż

-	budowa instalacji oświetlenia podstawowego

-	budowa instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

-	budowa instalacji zasilania gniazd

-	budowa instalacji zasilania wypustów urządzeń klimatyzacji, wentylacji itp.

-	budowa WLZ do zasilania tablicy rozdzielczej urządzeń teletechnicznych

-	montaż tablicy rozdzielczej zasilania urządzeń teletechnicznych

-	montaż szafy dystrybucyjnej zasilania awaryjnego UPS systemów teletechnicznych

-	pomiary i badania wykonanych instalacji elektrycznych

-	badania funkcjonalne wykonanych instalacji elektrycznych

1d. Instalacje teletechniczne wewnątrzbudynkowe

-	roboty ogólnobudowlane związane z budową instalacji teletechnicznych wewnątrzbudynkowych

-	budowa instalacji sygnalizacji pożaru SAP

-	budowa instalacji domofonowej

-	montaż szafy dystrybucyjnej nagłośnienia obiektu (serwerownia)

-	montaż szafy dystrybucyjnej monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu (serwerownia)

-	montaż instalacji monitoringu wewnętrznego

-	montaż lokalnego systemu kontroli dostępu do serwerowni

-	montaż wyposażenia i urządzeń aktywnych w serwerowni

-	budowa okablowania strukturalnego sieci LAN monitoringu

-	montaż terminali obsługowych w pomieszczeniu ochrony i policji

-	montaż wyposażenia i urządzeń aktywnych w pomieszczeniu ochrony i policji

-	montaż terminala obsługowego nagłośnienia w pomieszczeniu spikera

-	pomiary i badania wykonanych instalacji teletechnicznych

-	badania funkcjonalne wykonanych instalacji teletechnicznych

Uwaga w ofercie należy uwzględnić :

-            montaż okablowania instalacji antenowej (4 przewody na dach i rozprowadzenia do 8 przewodów

w kanałach razem z siecią LAN po budynku)

-            przeniesienie serwera systemu sprzedaży biletów z budynku klubowego przy ul. Mickiewicza do

budynku wielofunkcyjnego przy ul. Jeziornej

- OŚWIETLENIE PŁYTY GŁÓWNEJ NA STADIONIE

1.	Zakres zadania budowy systemu oświetlenia płyty głównej:

-	budowa sieci kablowej zasilającej szafy dystrybucyjno-sterujące

-	budowa sieci kablowej sterującej

-	posadowienie szaf dystrybucyjno-zasilających

-	wykonanie fundamentów studniowych pod maszty oświetleniowe

-	montaż masztów oświetleniowych

-	montaż projektorów i instalacji oświetleniowej na masztach

-	wykonanie stanowiska postojowego dla agregatu z ogrodzeniem

-	posadowienie i podłączenie agregatu prądotwórczego

-	posadowienie złączy kablowych

-	wprowadzenie przyłączy kablowych zasilania rezerwowego do budynków

-	montaż tablicy sterującej oświetleniem

-	montaż układów przełącznika sieć-agregat w obiektach kubaturowych

-	pomiary linii kablowych zasilających i sterujących

-	uruchomienie systemu zasilania oświetlenia ze sprawdzeniem funkcjonalnym

-	uruchomienie systemu zasilania obiektów kubaturowych ze sprawdzeniem funkcjonalnym

-	pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

-	pomiary natężenia oświetlenia płyty boiska dla scenariuszy sterowania

2.	Szczegółowe wymagania wobec opraw oświetleniowych

Ze względu na lokalne uwarunkowania geologiczne, istniejące zagospodarowanie terenu oraz wymagania Art.5.ust.1, pkt 1), lit. f) oraz pkt 2), lit. a) ustawy z dnia 07.07.1994 r.  Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89  poz. 414 z pózn. zm.  ) zastosowane oprawy powinny charakteryzować się następującymi parametrami eksploatacyjno-technicznymi:

-	projektory o mocy nie mniejszej niż 2000W, wyposażone w dwustronnie trzonkowane metalohalogenkowe źródło światła o strumieniu świetlnym min. 220000 lm, temperaturze barwowej w zakresie 4500K-6500K, współczynniku oddawania barw min. 85,  oraz konwencjonalny układ zapłonowy.

o	dla projektu równoważnego należy przeprowadzić symulacje komputerowe celem potwierdzenia spełnienia wymagań. W celu ułatwienia analizy porównawczej zamawiający oczekuje wykonania i dostarczenia symulacji w programie ReluxPro - 2014.2.0.3.

-	projektowane oświetlenie powinno zapewniać spełnienie normy PN-EN 12193:2008 oraz CIE (INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION) dotyczących oświetlenia obiektów sportowych, zapewniającego uzyskiwanie najwyższej jakości transmisji CTV  - Publ. No CIE 83, wymogów UEFA oraz aktualnych wymagań PZPN na sezon 2014/2015 zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym dla I Ligi na sezon 2014/2015.

-	parametry techniczne dla opraw projektorowych:

o	min. stopień IP 66,

o	min. stopień IK08 (dla obudowy i klosza IK09),

o	I klasę ochronności,

o	max. moc zainstalowana (wraz z układem zapłonowym) 2000W,

o	max. waga opraw 14,5kg,

o	współczynnik Scx nie większy niż 0.21m2,

o	wymiary oprawy nie większe niż 570x630x290mm,

o	szkło: grubość min. 4mm, wzmacniane termicznie, spełniające wymogi normy PN EN 60598-2-5.

o	okablowanie/ skrzynka zapłonnika: stal nierdzewna lub poliamid wzmocniony włóknem szklanym

o	obejmy: stal nierdzewna lub stal galwanizowana,

o	śruby i inne elementy mocujące : stal nierdzewna,

o	odbłyśnik obrotowo-symetryczny z sześcioma różnymi rozsyłami, wyposażony w deflektor

przeciwolśnieniowy ograniczający zjawisko olśnienie dla widzów i zawodników,

o	minimum 5 rozsyłów światła, sprawność oprawy powyżej 82% (dla 5 rozsyłów),

o	oprawa współpracująca z lampą dwustronnie trzonkowaną,

o	oprawa standardowo wyposażona w układ do nacelowywania maksymalnej światłości w określony

punkt murawy,

W przypadku konieczności wykonania obliczeń dla rozwiązań równoważnych zamawiający wymaga uwzględnienia następujących parametrów wyjściowych

-	wymiary boiska 105x68 [m]

-	rozmieszczenie masztów zgodnie z planem zagospodarowania terenu

-	wysokość masztów (mierzona od płyty do środka głowicy masztu) nie więcej niż 36m,

-	ilość punktów obliczeniowych – min. 21x14

-	współczynnik utrzymania 0.8

-	oświetlenie symetryczne,

-	ilość obserwatorów dla obliczeń współczynnika GR -11

-	współczynnik odbicia murawy – 25%

-	pozycja kamer głównych – wg obliczeń referencyjnych.

-	obliczenia równoważne powinny potwierdzać osiągniecie parametrów nie gorszych jak wskazano w obliczeniach referencyjnych dla następujących scen świetlnych:

o	Eh=200lx, Eh=500lx, Ev=1400lx, Ev=1600lx, (gdzie Eh-natężenie poziome, Ev-natężenie pionowe)

o	-maksymalna liczba załączonych projektorów, dla poszczególnych scen pośrednich :

o	-200lx – maksymalna liczba projektorów – 20szt

o	-500lx - maksymalna liczba projektorów – 48szt

o	-1400lx - maksymalna liczba projektorów – 124szt

o	-1600lx - maksymalna liczba projektorów – 148szt

Uwaga

W przypadku przekroczenia wskazanej liczby projektorów i założonego parametru Scx  należy dokonać analizy obciążeń statycznych i dynamicznych na konstrukcję masztu i fundamentu studniowego.

3.	Szczegółowe wymagania wobec masztów oświetleniowych

MASZT

-	Stalowe maszty oświetleniowe rurowe  muszą być  wyprodukowane przy użyciu metody gięcia wzdłużnego na prasie krawędziowej.  Maszty składają się z 3 lub 4 elementów prefabrykowanych. Połączenie elementów wykonuje się teleskopowo na wcisk. Podstawa słupa zakończona jest płytą ustojową, która jest kołnierzem mocującym maszt do fundamentu za pomocą kotew stalowych, o jakości odpowiadającej normie  NFA 35 016.

-	Konstrukcja masztów musi spełniać wymagania normy EN 1090 część 1 i 2 ,być potwierdzone przez niezależną jednostkę zewnętrzną (akredytowaną w zakresie normy EN 1090).

-	Maszty muszą być wykonana ze stali S355J2G3 (18G2A) lub w gatunku S355 K2G4 zgodnie z normą EN 10025 lub S355 MC zgodnie z normą EN 10149-2. Skład chemiczny klasa 1  Si ≤ 0,030 % , Si + 2,5P ≤ 0,090 %

-	Spawy występujące w konstrukcjach masztów należy wykonać elektrodami zgodnie z normą PN-EN ISO 2560 lub metodą półautomatyczną w osłonach gazowych wg PN-EN ISO 4063 lub zgodnie z normami NFP 22 470, 22 471, 22 473, oraz PN EN ISO 15609-1:2005. Spawy wykonywane przez personel wykwalifikowany, zgodnie z normą PN EN 287 – 1.:2007.

typy spoin :

-	spoiny wzdłużne – spoiny czołowe, jednostronne o grubości a ≥ 0,6 TH (grubości blachy),

-	spoiny wzdłużne części połączeń teleskopowych słupów są wykonywane jako spoiny czołowe jednostronne o grubości spoin a ≥ 1,0 TH (grubości blachy),

-	spoiny łączące trzon słupa z płytą ustojową są wykonywane jako spoiny czołowe dwustronne grubości spoiny a ≥ 1,0 TH (grubości blachy).

-	pozostałe spoiny są wykonywane jako pachwinowe o grubości odpowiedniej do przeniesienia obciążeń w połączeniu.

-	Połączenia śrubowe muszą być wykonane w klasie własności mechanicznych 5.8 i nakrętkami w klasie 5. Śruby powinny być wykonane wg normy DIN-7990. Podkładki pod śruby należy dobierać wg normy DIN 7989.

-	System komunikacji pionowej na masztach powinien być realizowany za pomocą zewnętrznej drabiny wraz z systemem bezpieczeństwa, systemem zapobiegającym wspinaniu się oraz stopniami spoczynkowymi.

GŁOWICA MASZTU

-	głowica o mocowaniu centralnym, pochylona o kąt 15o w stosunku do osi słupa,

-	minimalna ilość projektorów do zamocowania: nie mniej niż wynikająca z obliczeń (przykł. 44 projektory ALTIS 2000W )

-	wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461. Przy czym wlewki cynku dla procesu galwanizacji muszą być  zgodne z normą  PN- EN 1179:2005, co najmniej  o jakości Z4.

-            korona masztu powinna być wyposażona w zwód pionowy o wysokości 2 m. Zwód pionowy powinien być integralną częścią korony masztu. Nie został wymieniony jako odrębny element.

4.	Szczegółowe wymagania wobec agregatu

Agregat mobilny zasilania oświetlenia płyty stadionu oraz obiektów kubaturowych powinien posiadać następujące minimalne parametry techniczne oraz wymagania eksploatacyjne:

-	Moc maksymalna L.T.P. [kVA]  			710

-	Moc maksymalna L.T.P. [kW] 			570

-	Moc znamionowa P.R.P. [kVA] 			640

-	Moc znamionowa P.R.P. [kW] 			515

-	Prąd znamionowy P.R.P [A] 			937,0

-	Częstotliwość [Hz] 				50

-	Napięcie [V] 					400/230

-	Emisja spalin 					Stage 2

-	Rodzaj paliwa 					Diesel (EN 590)

-	Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] 	110

-	Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h]	150

-	Pojemność stand. zbiornika paliwa [l] 		660

-	Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h]  4

-	Wymiary D x S x W [mm] 			4400 x 1800 x 2600

-	Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] 	103

-	Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dBA] 		73

-	Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] 	600,0

-	Moc prądnicy (27 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] 	700,0

-	Sprawność prądnicy [%] 			94

-	Stabilizacja napięcia 				AVR cyfrowy

-	Poziom stabilizacji napięcia [%] 			+/- 0,25

-	Ochrona 					IP 23

-	Klasa izolacji 					H

-	Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] 	< 2

-	Reaktancja przejściowa Xd’’ [%] 			10

Wyposażenie wymagane

-	sterownik lokalny z wyświetlaczem lcd

-	ręczna pompa do spustu oleju

-	wyłącznik sterownika

-	filtr paliwa z separatorem wody

-	szynowe przyłącze odbioru mocy

-	wyłącznik układu ogrzewania silnika na płycie czołowej

-	wyłącznik główny agregatu

-	wanna retencyjna

-	cewka podnapięciowa (ster. ręczne) lub wzrostowa (ster. automatyczne) wyłącznika głównego

-	czujnik wycieku w wannie retencyjnej

-	cyfrowy 3 fazowy AVR

-	sygnalizator dźwiękowy awarii

-	odłącznik akumulatora

-	przycisk awaryjnego zatrzymania

-	gniazdo odbioru pełnej mocy

-	akumulator rozruchowy

-	rozdzielnica elektryczna z gniazdami i zabezpieczeniami (wg ustaleń)

-	ładowarka akumulatora (ster. automatyczne)

-	zabezpieczenie różnicowo-prądowe

-	grzałka silnika sterowana termostatem

-	kontrola niskiego ciśnienia oleju

-	pomiar ciśnienia oleju

-	kontrola wysokiej temperatury silnika

-	pomiar temperatury silnika

-	elektroniczny regulator obrotów

-	rama ze zbiornikiem

-	zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy

-	pomiar poziomu paliwa

-	filtr paliwa z separatorem wody

-	tłumik spalin z kompensatorem drgań

-	wibroizolatory drgań silnika i prądnicy

-	obudowa wyciszona, wykonana z blachy Al.-Zn

-	uchwyty transportowe.

Uwaga

Agregat po uruchomieniu, regulacji i badaniach systemu oświetlenia powinien zostać przekazany w gotowości do pracy, z pełnym zbiornikiem paliwa.

Przyczepka do przewozu agregatu

-	Parametry ogólne:

o	DMC: konstrukcyjne max 10 000 kg,

o	max ładowność: 7000 kg,

o	długość i szerokość ramy zewn – wg wymiarów agregatu.:

-	Standard wykonania:

o	konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo,

o	zawieszenie: tandem umieszczony centralnie zawieszony na resorach parabolicznych,

o	osie: 2 szt. tandem, nacisk na każdą oś 5 t, układ hamowania ABS i AGS,

o	koła: 5 x 235/75 R 17,5 (2x2+1 koło zapasowe),

o	dyszel prosty, regulowany, zaczep oczko fi 50 mm,

o	podpora dyszla składana,

o	układ hamowania pneumatyczny ze sterownikiem ABS,

o	kosz na koło zapasowe pod podwoziem,

o	cztery podpory postojowe przystosowane do obciążenia agregatem,

o	nadkola z tworzywa czarne PCV,

o	kompletna instalacja elektryczna 24V,

o	gwarancja 24 m-ce,

o	homologacja typ 10PH.

Uwaga

Przyczepa do przewozu agregatu powinna zostać zarejestrowana na użytkownika i zostać przekazana w gotowości do poruszania się po drogach publicznych.

Oświetlenie winno spełniać wymagania techniczne dla stadionów I ligi zgodnie z wymaganiami podręcznika licencyjnego PZPN dla I ligi na lata 2014/2015

- MONITORING I NAGŁOŚNIENIE

Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu rejestracji imprez masowych oraz nagłośnienia na stadionie "Chojniczanka" w Chojnicach ul. Mickiewicza

1.	Zakres zadania budowy systemu utrwalania imprez masowych (rejestracji audio i video) obejmuje:

-	demontaż okablowania i urządzeń istniejącego systemu rejestracji imprez masowych

-	budowa wielootworowej kanalizacji kablowej teletechnicznej

-	budowa światłowodowego okablowania magistralnego monitoringu wizyjnego w kanalizacji kablowej

-	budowa symetrycznego okablowania rozdzielczego monitoringu wizyjnego w kanalizacji kablowej

-	budowa przyłączy elektrycznych zasilania urządzeń monitoringu

-	budowa symetrycznego okablowania systemu rejestracji dźwięku w kanalizacji kablowej

-	budowa i przebudowa konstrukcji wsporczych zewnętrznych urządzeń monitoringu

-	 montaż zewnętrznych urządzeń monitoringu na przygotowanych konstrukcjach wsporczych

-	budowa i przebudowa konstrukcji wsporczych zewnętrznych urządzeń systemu rejestracji dźwięku

-	 montaż zewnętrznych urządzeń systemu rejestracji dźwięku na przygotowanych konstrukcjach wsporczych

-	badania i pomiary kablowej infrastruktury światłowodowej monitoringu

-	badania i pomiary kabli symetrycznych sytemu monitoringu

-	badania i pomiary kabli zasilających sytemu monitoringu

-	badania i pomiary kabli symetrycznych sytemu rejestracji dźwięku

-	badania i pomiary funkcjonalne systemu rejestracji video na zgodność z wymaganiami projektu i rozporządzenia

-	badania i pomiary funkcjonalne systemu rejestracji audio na zgodność z wymaganiami projektu i rozporządzenia

2.	Zakres zadania budowy systemu nagłośnienia obejmuje:

-	demontaż okablowania i urządzeń istniejącego systemu nagłośnienia

-	budowa symetrycznego okablowania systemu nagłośnienia w kanalizacji kablowej

-	budowa i przebudowa konstrukcji wsporczych zewnętrznych urządzeń systemu nagłośnienia

-	 montaż zewnętrznych urządzeń systemu nagłośnienia na przygotowanych konstrukcjach wsporczych

-	badania i pomiary kabli symetrycznych sytemu nagłośnienia

-	badania i pomiary funkcjonalne systemu nagłośnienia

Monitoring winien spełniać wymagania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20.03.2009 r. z późn. zm. ( Dz. U. Nr 62 poz.504  )  oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej z 10.01.2011 r.  (Dz. U Nr 16 poz.73 )

Serwisowanie wbudowanych urządzeń w okresie gwarancji wykonuje Wykonawca.

- Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót oraz odtworzenie zieleni.

- Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w ten sposób, że Wykonawca ma obowiązek zatrudnić na podstawie umowy o pracę co najmniej na czas realizacji zamówienia czyli na okres wykonania umowy, w pełnym wymiarze czasu pracy 4 osoby wymienione w rozdziale             10 pkt 1.3) tj. osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi                                w specjalnościach:

a)	konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – kierownik budowy

b)	elektrycznej – kierownik robót

c)	sanitarnej – kierownik robót

d)	telekomunikacyjnej – kierownik robót

Wykonawca zobowiązany będzie udokumentować spełnienie powyższych wymagań wypełniając Załącznik Nr 6  do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Ponadto wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedstawić zamawiającemu umowy o pracę zawarte z w/w osobami (oryginały umów do wglądu).

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

Załącznik Nr 8 do SIWZ     - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik Nr 9 do SIWZ     -  Dokumentacja Projektowa

Załącznik Nr 10 do SIWZ   -  Przedmiar robót, który stanowi formę pomocniczą

4. Wymagania Zamawiającego

(   Wykonawca winien zapoznać się z  dokumentacją projektową, ewentualne uwagi należy wnieść

na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu.

- Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami  nadzoru autorskiego, inwestorskiego i Zamawiającego.

- Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez Wykonawcę

- Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane. Dojazdy sprzętu ciężkiego na stadion i przejazdy przez stadion należy uzgodnić z odpowiednimi służbami                   ( Straż Miejska w Chojnicach Stary Rynek 1 tel. 52 3971800 wew. 45 oraz użytkownik stadionu – Referat Kultury i Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ul. Mickiewicza 12 Chojnice tel. 52 3972922 )

- Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska                    we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powiadomi gestorów sieci o terminie wykonywania prac

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona wszelkich czynności związanych                        z regulacją istniejących urządzeń

- Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych  na  teren budowy

i przechowywanych  tam materiałów budowlanych.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost                  z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia ( w tym wszelkie koszty związane ze sposobem realizacji zamówienia ).  Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych jak: badania, sprawdzenia, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą itp. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą  do wyliczenia ceny.

Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art.632  $ 1 kc. „Jeżeli strony umówiły się

o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.

- Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku                     z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- Dla materiałów budowlanych, których nie można pozyskać dla realizacji dalszej budowy, należy przy odbiorze przedstawić dokument jego składowania, recyklingu lub utylizacji i ponieść koszty z tym związane

- W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiązany                           we własnym zakresie uzyskać zgodę Projektanta i aprobatę Zamawiającego.

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 2 lata licząc od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany posiadać na dzień technicznego odbioru końcowego robót wymaganą

i niezbędną dokumentację powykonawczą (certyfikaty, atesty, karty techniczne, autoryzacje) łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (w 3 egz.), która winna zawierać dane techniczne (wielkości, długości, ilości) oraz dokumenty wymagane przez Prawo budowlane.

- Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach Wykonawcy zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca dokona uruchomienia zamontowanych urządzeń, przeszkoli co najmniej 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w ramach wdrożenia systemu monitoringu, nagłośnienia, oświetlenia oraz dostarczy instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń w języku polskim. Po przeprowadzonych rozruchach należy napełnić agregat paliwem do pełna.

- Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej ( jeżeli ich opisanie w dokumentacji nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy i wymagania eksploatacyjne wymagane aktami odniesienia oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, za zgodą projektanta i  pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem materiałowym inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne, karty katalogowe dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.

- Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za roboty dodatkowe uznaje się wyłącznie te roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wdrożenie systemu monitoringu, nagłośnienia, oświetlenia poprzez nadzór nad zarządzaniem przez użytkownika w ramach dwóch pierwszych meczów ligowych przeprowadzonych wg kalendarza rozgrywek ustalonego przez PZPN.

# Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia:    do  30.07.2015 r.

# Informacja o podwykonawcach

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcy lub Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania należy przedstawić także w formie Załącznika nr 7 do SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

  - ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

  - muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

  - pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

  - przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

- musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;

- sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:

- dokumenty wspólne, takie jak:

  - oferta (Zał. nr 1 do SIWZ)

  - wykaz wykonanych robót  (Zał. Nr 5 do SIWZ),

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Zał. nr 6 do SIWZ)

  - wykaz prac przeznaczonych do podwykonania ( Zał. nr 7 do SIWZ)

  - polisa

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

        - oświadczenia i dokumenty, takie jak:

    - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

    - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 oraz oświadczenie art. 24  ust. 1   ustawy Pzp (Zał. nr 3 oraz Zał. nr 4 do SIWZ),

każdy z członków konsorcjum składa indywidualnie.

# Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013r. poz. 231).

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej [PLN].

# Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

            - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

      - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie formułuje żadnego wymagania w tym zakresie

      - posiadają wiedzę i doświadczenie - Wykonawca musi przedstawić w wykazie że wykonał co najmniej:

2 roboty branży budowlanej (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum  1.000.000,00 zł każda;

1 robotę branży elektrycznej (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie),  polegającą na wykonaniu zewnętrznego oświetlenia boiska sportowego lub stadionu lub parkingu lub kortu tenisowego lub innego terenu otwartego  o wartości minimum 1.000.000 zł ;

1 robotę branży teletechnicznej  (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,                a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie),  polegającą na montażu                                 i uruchomieniu monitoringu kamerowego CCTV wraz z instalacją systemu kontroli ruchu osobowego             i identyfikacji kibica na obiektach obsługujących imprezy masowe zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z 20.03.2009 r. z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                i Administracji  w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej z 10.01.2011 r.   o wartości minimum 1.000.000 zł ;

      - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonawca musi dysponować osobą/mi zdolną/mi do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadającą/mi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ) w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – kierownik budowy

- elektrycznej – kierownik robót

- sanitarnej – kierownik robót

- telekomunikacyjnej – kierownik robót

spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:

      - posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,                                    że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN.

      - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

      - udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 2 lata  licząc od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych

      - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych

            - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego                i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

            - Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo  konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

            - Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

            - Zamawiający oceni spełnianie w. w. warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawców.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

1. Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 (wzór stanowi Zał. Nr 3 do SIWZ)

b) wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Wzór wykazu stanowi Zał. nr 5 do SIWZ)

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór stanowi Zał. nr 6 do SIWZ)

d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jeden wspólny dokument potwierdzający, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

Dowodami, o których mowa w ust. 1 b) SIWZ są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) w przypadku zamówień na roboty budowlane również inne dokumenty,  jeżeli z uzasadnionych przyczyn                o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1)

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,                 o których mowa w ust. 1 pkt 1 b) SIWZ.

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z art. 24 ustawy (wzór stanowi Zał. nr 4                do SIWZ);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń 
w oparciu o zasadę „spełnia- nie spełnia”.

- Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

- Wraz z ofertą  wykonawca na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy składa oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.5) lub o  braku takiej przynależności (ust. 4 i 5 Formularza oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ)

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 2b odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba , że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który              w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega                   na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać:

- w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (sytuacja ekonomiczna                          i finansowa) – dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt d), a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- dokumentów dotyczących w szczególności:

  - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

# Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąttysięcyzłotych).

- Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Urząd Miejski w Chojnicach

Bank: Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Nr rachunku: 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty.

7.	Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez

Zamawiającego wykluczony.

8.	Zwrot wadium

a)	Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.6 ppkt. c) SIWZ.

b)	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia

c)	Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

9.	Ponowne wniesienie wadium

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.7. ppkt. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

10.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

# Termin związania ofertą

    - Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną wzajemną korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (nr 052 397-21-94) lub e-mail: wydz.budowlany@miastochojnice.pl

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub e-maila  – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, wysyłając faks lub e-maila  – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu lub e-maila  podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

- Forma pisemna wymagana jest do:

  - złożenia oferty wraz z załącznikami,

- Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielanych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na niniejszą specyfikację. Każda zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

Dyrektora Wydziału Budowlano - Inwestycyjnego - tel. 052 397-18-00 wew.43,  fax 052 397-21-94,

e-mail:wydz.budowlany@miastochojnice.pl

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym  
i opisanym:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat: 		Urząd  Miejski Chojnice

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

OFERTA NA: „Przebudowa urządzeń  i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza

w Chojnicach”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj.  18.03.2015r. godz. 1030

Uwaga,

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Podpisy

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,

- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

- Pełnomocnictwo

- w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia,

- w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”:

- przez osobę udzielającą pełnomocnictwa,

- przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub

- przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

- Forma dokumentów i oświadczeń

Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie:

- oryginałów (oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oferta, wykaz robót, wykaz osób, udostępnienie),

- oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty),

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone oznaczeniem „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione, (podpis z  imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy).

W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

- Tajemnica przedsiębiorstwa

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej,

- pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.

- Zaleca się, aby

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

- kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji (wzór stanowi 
Zał. nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego),

- Zmiana / wycofanie oferty

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Zwrot oferty

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Biuro Podawcze - Urząd Miejski w Chojnicach,     Stary Rynek 1, w terminie do dnia 18.03. 2015 roku, godz. 10.00.

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, pok. 711  dnia 18.03. 2015 r. godz. 10.30

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty 
a także informacje dotyczące cen.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, 
a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

# Opis sposobu obliczania ceny

1.	Wykonawca określi cenę oferty brutto, podaną w złotych polskich (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym                  i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

2.	Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia; zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, załączone przedmiary stanowią tylko formę pomocniczą do wyliczenia ceny ryczałtowej, warunkami umowy; w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem budowy i wnieść na piśmie w wymaganym terminie ewentualne niezgodności opisu przedmiotu zamówienia ze stanem faktycznym.

3.	Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

4.	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,                    z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.	Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości

zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi

przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz

z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.”,

6.	Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Kryterium:

Cena – znaczenie 90 %

Okres gwarancji – znaczenie 10 %

Sposób obliczenia punktów w kategorii cena (KC) wg wzoru:

90                 skala od 0 -90 pkt

Gdzie:

KC  - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN   - najniższa zaoferowana cena ( z VAT-em )

COB  - cena zaoferowana w ofercie badanej ( z VAT-em)

Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku

Sposób obliczenia punktów w kategorii okres gwarancji  (KG) wg wzoru:

10 punktów – okres gwarancji 5 lat i więcej

7 punktów – okres gwarancji 4 lata

3 punkty – okres gwarancji 3 lata

1 punkt – okres gwarancji 2 lata                  skala od 1 – 10 pkt

Gwarancja obejmuje całość wykonanego zadania.

Serwisowanie wbudowanych urządzeń w okresie gwarancji wykonuje Wykonawca.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach i wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

K= KC + KG

Gdzie:

K     - ogólna ilość punktów przyznanych Wykonawcy

KC   - ilość punktów w kategorii cena

KG  - ilość punktów w kategorii okres gwarancji

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie

i miejscu zawarcia umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- szczegółowy kosztorys

- harmonogram rzeczowo – finansowy ]

- umowy o prace ze wskazanymi w ofercie pracownikami

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 2 jeżeli:

- złożono tylko jedną ofertę,

lub

- nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank: Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Nr rachunku: 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040

z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy BI. 271.6.2015).

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń

z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (tj. 15 dni po upływie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego).

- W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia umowy 
z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi w załączonym  wzorze.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

- Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu 
i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

- Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

# Inne informacje

Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy PZP

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie  5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej

staranności  można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

6. Na czynności, o których mowa w pkt. 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp.

7. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą

# Załączniki do SIWZ

| Załącznik Nr 1. | Wzór oferty |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2. | Wzór umowy |
| Załącznik Nr 3. | Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 44 ustawy dotyczące art. 22 ust 1 PZP |
| Załącznik Nr 4. | Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy PZP |
| Załącznik Nr 5. | Wykaz robót |
| Załącznik Nr 6 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Załącznik nr 7 | Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania |
| Załącznik nr 8 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót |
| Załącznik nr 9 | Dokumentacja Projektowa |
| Załącznik nr 10 | Przedmiar Robót (forma pomocnicza) |