| KAMERA KOPUŁKOWA DZIEŃ / NOC |
| --- |
| NVC-SDN200D, NVC-HD200D, NVC-HDN210D |  |
| CHARAKTERYSTYKA |  |
| Elektroniczna funkcja Dzień/Noc Rozdzielczość pozioma: do 540 TVL Czułość: od 0.3 lx/F=2.0 Typ obiektywu: standardowy, f= 3.8 mm Do montażu wewnątrz pomieszczeń Obudowy dostępne w kolorach: białym: NVC-SDN200D/W, NVC-HDN200D/W, NVC-HDN210D/W czarnym: NVC-SDN200D/B, NVC-HDN200D/B, NVC-HDN210D/B Zasilanie: 12 VDC |  |
| SPECYFIKACJA | NVC-SDN200D | NVC-HDN200D | NVC-HDN210D |  |
| Przetwornik obrazu: | matryca CCD, 1/3” SONY SuperHAD | matryca CCD, 1/3” SONY SuperHAD HQ1 DSP |  |
| Rozdzielczość pozioma: | 380 TVL | 480 TVL | 540 TVL |  |
| Czułość: | 0.3 lx/F=2.0 | 0.8 lx/F=2.0 | 0.5 lx/F=2.0 |  |
| Stosunek sygnału do szumu: | > 48 dB (wyłączona ARW) |  |
| Elektroniczna migawka: | automatyczna: 1/50s ~ 1/100 000s |  |
| ARW (AGC): | włączona |  |
| Balans bieli: | automatyczny |  |
| Kompensacja jasnego tła (BLC): | automatyczna |  |
| Synchronizacja: | wewnętrzna |  |
| Tryb przełączania Dzień/Noc: | automatyczny |  |
| Wyjście sygnału wideo: | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |  |
| Typ obiektywu: | standardowy, f=3.8 mm |  |
| Poziomy kąt widzenia obiektywu: | 66° |  |
| Zasilanie: | 12 VDC |  |
| Pobór mocy: | 2 W |  |
| Temperatura pracy: | 0°C ~ 50°C |  |
| Wymiary (mm): | 113 (Ø) x 76.7 (wys) |  |
| Masa: | 220 g |  |
| KAMERA TYPU DZIEŃ/NOC |
| NVC-525DN / NVC-560DN |  |
| CHARAKTERYSTYKA |
| Mechaniczny filtr podczerwieni Rozdzielczość pozioma: do 570 TVL Czułość: od 0.01 lx/F=1.2 Do montażu wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz w obudowach Zasilanie: 12 VDC/24 VAC, 230 VAC |
| SPECYFIKACJA | NVC-525DN | NVC-560DN |  |
| Przetwornik obrazu: | matryca CCD, 1/3” SONY SuperHAD |  |
| Liczba pikseli:: | 480 TVL - tryb kolorowy 570 TVL - tryb czarno-biały |  |
| Wyjście sygnału wideo: | 0.5 lx/F=1.2 - tryb kolorowy 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały |  |
| Rozdzielczość pozioma: | > 50 dB (wyłączona ARW) |  |
| Czułość: | automatyczna: 1/50 s ~ 1/100 000 s, manualna: 7 zakresów |  |
| Stosunek sygnału do szumu: | automatyczny |  |
| Elektroniczna migawka | 0.45 |  |
| ARW (AGC): | włączony / wyłączony |  |
| Kompensacja jasnego tła (BLC): | włączona / wyłączona |  |
| Automatyczna przysłona: | wewnętrzna / zewnętrzna, z regulacją fazy |  |
| Wyjście sterowania przysłony wideo: | włączona / wyłączona |  |
| Balans bieli (WB): | automatyczny / manualny |  |
| Tryb Dzień/Noc: | wybór: D lub V |  |
| Synchronizacja: | C/CS |  |
| Mocowanie obiektywu: | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |  |
| Zasilanie: | 12 VDC/24 VAC | 230 VAC |  |
| Pobór mocy: | 3.5 W | 6 W |  |
| Temperatura pracy: | -10°C ~ 50°C |  |
| Wymiary (mm): | 62 (szer) x 54 (wys) x 124 (dł) |  |
| Masa: | 287 g | 310 g |  |

| MONITOR KOLOROWY LCD |
| --- |
| NVM-219LCD |  |
| CHARAKTERYSTYKA |  |
| Przekątna ekranu: 19" Wejścia wideo: S-Video, CVBS Wejście audio Wbudowane 2 głośniki Wielojęzyczne menu ekranowe Zasilanie: 230 VAC |  |
| SPECYFIKACJA | NVM-219LCD |  |
| Typ matrycy: | 19" kolorowa matryca TFT |  |
| Przekątna ekranu: | 480 mm |  |
| Maksymalna rozdzielczość: | 500 TVL |  |
| Powierzchnia czynna: | 376.3 x 301.6 (mm) |  |
| Rozmiar plamki: | 0.294 x 0.294 (mm) |  |
| Kąt widzenia obrazu: | 70°/70°/75°/60° |  |
| Kontrast: | 550:1 |  |
| Jasność : | 270 cd/m2 |  |
| Tryb wyświetlania kolorów: | 16.2 mln |  |
| Czas odpowiedzi matrycy: | 8 ms |  |
| Wejście wideo: | CVBS: złącze BNC S-Video: wejście mini din 4 pinowe |  |
| Wejście audio: | mono, 1Vp-p/1kHz |  |
| Głośniki: | wbudowane (2 x 1.0 W) |  |
| Regulacja: | wielojęzyczne menu ekranowe |  |
| Standard telewizji: | automatyczna detekcja standardu PAL/NTSC |  |
| Zasilanie: | 12 VDA (w zestawie zasilacz 230 VAC) |  |
| Pobór mocy: | 38 W |  |
| Wymiary (mm): | 420 (wys) x 431.5 (szer) x 190 (gł) |  |
| Obudowa: | czarna plastikowa |  |
| Masa: | 5.0 kg |  |

| MULTIPLEKSERY CYFROWE |
| --- |
| NV-DVR3009 / NV-DVR3016/ NV-DVR3009DVD / NV-DVR3016DVD |
| CHARAKTERYSTYKA Multipleksery cyfrowe pracujące w trybie qadropleks: równoczesny zapis, podgląd na „żywo”, odtwarzanie nagrań i połączenie sieciowe Rozdzielczość nagrywania: - 360 x 288, - 720 x 288 System operacyjny oparty na Linux Prędkość nagrywania do 100 obr/s Wyświetlanie na „żywo” Algorytm kompresji MPEG-4 z możliwością wyboru jednego z 5 poziomów kompresji Wejścia wideo: do 16 x BNC, przelotowe Możliwość definiowania prędkości nagrywania, rozdzielczości, odrębnie dla każdej z kamer Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekcji ruchu Funkcje przed-alarmu i po-alarmu Możliwość zapisu 4 kanałów audio w czasie rzeczywistym zsynchronizowanych z wideo Natychmiastowy dostęp do dowolnego miejsca zapisanego materiału dzięki zaawansowanym funkcjom przeszukiwania materiału Wygodny w obsłudze system SHUTTLE / JOG do przeglądania materiału Funkcja ukrywania kamer Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi bezpośrednie z rejestratora i przez sieć Możliwość sterowania kamerami stacjonarnymi NOVUS®z interfejsem RS-485 Współpraca z klawiaturą NV-KBD60 i NV-KBD30 Protokoły sterowania: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Novus-D1, Pelco-D i inne Praca w sieci komputerowej, w tym możliwość połączenia z wieloma rejestratorami jednocześnie oraz wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych Wbudowana nagrywarka DVD-RW (modele DVD) Możliwość kopiowania nagrań poprzez: sieć komputerową, port USB, port IEEE1394 lub na wyjmowany dysk Oprogramowanie: N-Viewer 3000 (do zdalnego połączenia przez sieć i odczytu dysków) Menu w języku polskim Wielopoziomowy system uprawnień użytkownika i zabezpieczeń hasłem Możliwość obsługi urządzenia za pomocą myszy komputerowej USB i pilota zdalnego sterowania (w zestawie) Ilość użytkowników przy jednoczesnym, zdalnym połączeniu: 15 użytkowników, w tym 1 może mieć dostęp do archiwum Zasilanie: 230 VAC |
| SPECYFIKACJA | NV-DVR3009 NV-DVR3009DVD | NV-DVR3016 NV-DVR3016DVD |
| Tryb pracy: | quadropleks |
| Wejścia wideo: | 9 x BNC, przelotowe | 16 x BNC, przelotowe |
| Wyjścia wideo: | do monitora głównego (1 x BNC, 1 x S-Video i/lub 1 x VGA), do monitora pomocniczego (1 x BNC) |
| Wejścia alarmowe: | 9 | 16 |
| Wyjścia alarmowe: | 4, przekaźnikowe |
| Wejcia audio: | 4 x RCA (mono), próbkowanie 8kHz |
| Wyjścia audio: | 1 x RCA |
| Rozdzielczość nagrywania: | 360 x 288, 720 x 288, definiowana indywidualnie dla każdego kanału |
| Kompresja: | MPEG-4 (5 poziomów) |
| System operacyjny: | Linux |
| Tryby nagrywania: | ciągły, wyzwalany alarmem lub/i detekcją ruchu |
| Prędkość nagrywania: | do 100 obr/s (360 x 288), do 50 obr/s (720 x 288) definiowana indywidualnie dla każdego kanału |
| Prędkość wyświetlania: | 225 obr/s ( na "żywo") | 400 obr/s ( na "żywo") |
| Sposób wyszukiwania: | według czasu/daty lub zdarzeń |
| Detekcja ruchu: | siatka 30x24, z regulowaną czułością (niezależna dla każdej kamery) |
| Rejestr zdarzeń: | do 25 000 zdarzeń (utrata sygnału wideo, zanik zasilania, dysk pełny, detekcja ruchu) |
| Harmonogram: | odrębne ustawienia dla każdego dnia tygodnia, odrębne ustawienia dla każdej kamery, odrębne ustawienia dla specyficznych dni (święta itp.), możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania |  |
| Format wyświetlania: | 1, 4, 6, 8, 9, PiP, sekwencja, dowolnie definiowane przez użytkownika, zoom cyfrowy wybranego fragmentu obrazu x2, x3, x4 | 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, PiP, sekwencja, dowolnie definiowane przez użytkownika, zoom cyfrowy wybranego fragmentu obrazu x2, x3, x4 |  |
| Detekcja utraty sygnału: | tak |  |
| HDD: | możliwość zamontowania do 4 HDD (do 500 GB każdy), w tym jeden w wyjmowanej kieszeni |  |
| Porty zewnętrzne: | 1 x Ethernet - złacze RJ-45, 10 Mbit/s 1 x USB - do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci i myszy, 1 x FireWire (IEEE1394) - do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci, 1 x RS-485 - do podłączenia kamer PTZ 1 x RS-422 - do podłączenia klawiatur NV-DVR60 i NV-DVR30 |  |
| Sterowanie PTZ: | bezpośrednio z rejestratora i przez sieć (N-Viewer 3000) |  |
| Protokoły sterowania kamerami: | Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D, LG. Lilin, Samsung i inne |  |
| Możliwość sterowania za pomocą klawiatur: | tak, za pomocą NV-KBD60 i NV-KBD30, przy użyciu protokołu Novus-D1 |  |
| Menu: | wyświetlane na ekranie (w języku polskim) |  |
| Obsługa: | przedni panel, zdalny pilot IR, sieć komputerowa (IE, N-Viewer 3000), klawiatury NV-DVR60 i NV-DVR30 |  |
| Oprogramowanie: | N-Viewer 3000 (do zdalnego połączenia przez sieć i odczytu dysków |  |
| Autoryzacja hasłem: | 8 cyfrowe hasła, 16 niezależnych kont użytkowników |  |
| Zabezpieczenie systemu: | WATCHDOG sprzętowy |  |
| Nagrywarka CD-RW: | wbudowana (wersja "DVD"), zewnętrzna dołączana przez port USB lub IEEE1394 |  |
| Kopiowanie obrazów: | na płyty CD/DVD, na pamięć typu flash, na dysk twardy przez port USB, przez sieć komputerową |  |
| Zasilanie: | 230 VAC |  |
| Pobór mocy: | ok. 63 W (102 W z HDD) |  |
| Temperatura pracy: | 5°C ~ 40°C |  |
| Wilgotność względna: | 30% ~ 80% (bez kondensacji) |  |
| Wymiary (mm): | 432 (szer) x 88 (wys) x 427 (gł) |  |
| Masa: | 8.9 kg (bez dysków) |  |
| Mocowanie w szafie rack: | tak |  |

| KLAWIATURA |
| --- |
| NV-KBD30 |  |
| CHARAKTERYSTYKA Klawiatura uniwersalna do zdalnego sterowania: multiplekserami cyfrowymi NOVUS® Protokoły do sterowania multiplekserami: Novus-D1, Novus-D2, Novus-D3 27 funkcyjnych przycisków Wyświetlacz: 4 znaki Menu w języku polskim Zasilanie: 9 VDC |  |
| SPECYFIKACJA |  |  |
| Obsługiwane urządzenia: | multipleksery NOVUS™: NV-DVR900, NV-DVR1600 i z serii 5000, 3000, 1100 (możliwość podłączenia do 9 multiplekserów) |  |
| Protokoły do sterowania kamerami stacjonarnymi i szybkoobrotowymi: | Novus-C, Novus-C1, Nocus-C2, Pelco-D |  |
| Protokoły do sterowania multiplekserami: | Novus-D1, Novus-D2, Novus-D3 |  |
| Przyciski: | 27, wielofunkcyjne |  |
| Wyświetlacz: | 4 znaki, podświetlony |  |
| Porty zewnętrzne: | 1 x RS-485 - do sterowanie multiplekserami (RJ-11) |  |
| Zasilanie: | 9 VDC |  |
| Pobór mocy: | 2.5 W |  |
| Temperatura pracy: | 5°C ~ 40°C |  |
| Wilgotność względna: | 30% ~ 90% (bez kondensacji) |  |
| Wymiary (mm): | 220 (szer) x 180 (wys) x 56 (gł) |  |
| Masa: | 0.8 kg |  |

| TRANSMISJA PO SKRĘTCE |
| --- |
| NVPT-414V |  |
| NVPT-414V - 4-kanałowy nadajnik/odbiornik wizji po skrętce. Symetryczna linia dwuprzewodowa zapewnia znacznie lepsze warunki transmisji wizji niż kabel współosiowy - posiada większą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, nie ma problemów związanych z różnicą potencjałów mas linii transmisyjnych (ang. Ground loops). Urządzenia pasywne NVPT-414V mogą pracować zarówno jako nadajnik jak i odbiornik. 4 złącza BNC (żeńskie) oraz jedno RJ45 (żeńskie) + 8-pinowy blok złącz 4 pasywne nadajniki/odbiorniki wizji po skrętce w jednej obudowie; Transmisja sygnału wizyjnego kolorowego na odległość 400m i czarno-białego na odległość 600m, współpraca z NVPT- 111VT Urządzenia pasywne, nie wymagają zasilania Transmisja sygnału nawet na odległość 1km przy użyciu aktywnego odbiornika NVPT-111AVT Wbudowany sprzęgacz impedancji oraz filtr szumów jako dodatkowa ochrona przed zakłóceniami |  |
| SPECYFIKACJA |  |  |
| Wejścia sygnału wideo: | 4 x złącze BNC, 1Vp-p,75 Ohm |  |
| Pasmo przenoszenia sygnału wizyjnego: | 12 MHz |  |
| Zalecany typ kabla: | skrętka nieekranowana 5-ej kategorii, o przekroju poprzecznym żyły 0.5 mm |  |
| Odległość transmisji sygnału kolorowego: | 400 m |  |
| Odległość transmisji sygnału czarno-białego: | 600 m |  |
| Wymiary (mm): | 78 (szer) x 110 (wys) x 24 (dł) |  |
| Masa: | 20 g |  |
| Materiał: | metal koloru czarnego |  |
| Zasilanie: | brak |  |