Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji oraz pozyskania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa” oraz projektu przebudowy obiektu Chojnickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i przystosowania obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakresem następujące obiekty:

- Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego, ul. 31 Stycznia 21-23, 89-600 Chojnice

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich, ul. Dworcowa 6, 89-620 Chojnice

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego, ul. Wicka Rogali 18, 89-604 Chojnice

- Zespół Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego), ul. Tuwima 2, 89-600 Chojnice

- Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Młodzieżowa 44, 89-600 Chojnice

- Gimnazjum nr 2, ul. Szpitalna 3, 89-600 Chojnice

- Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

- budynek klubowy przy Stadionie Miejskim „Chojniczanka 1930”, ul. Mickiewicza 12, 89-600 Chojnice

- budynek klubowy przy Stadionie Miejskim „Kolejarz 1926”, ul. Lichnowska 1, 89-620 Chojnice

- Wszechnica Chojnicka, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

- Chojnickie Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1, 89-600 Chojnice

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

CZĘŚĆ I

wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji oraz pozyskania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii następujących obiektów:

a) Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach w zakresie:

- częściowej wymiany stolarki okiennej w auli

- wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED

b) dla budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach w zakresie:

- wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED

c) dla budynków Zespołu Szkół nr 7 w Chojnicach w zakresie:

- wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych

- wymiany drzwi wejściowych

- wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED

- wymiany instalacji elektrycznej

d) dla budynku Gimnazjum nr 1 w Chojnicach w zakresie:

- wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED

e) dla budynku Gimnazjum nr 2 w Chojnicach w zakresie:

- wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED

f) dla budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach w zakresie:

- wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED

- instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej o mocy nie większej niż 40kW wykorzystywanej na potrzeby własne

g) dla budynku klubowego przy Stadionie Miejskim „Chojniczanka 1930” w zakresie:

- instalacji solarnej dla ciepłej wody użytkowej

h) dla budynku klubowego przy stadionie Miejskim „Kolejarz 1926” w zakresie:

- wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED

- instalacji solarnej dla ciepłej wody użytkowej

- oświetlenia zewnętrznego typu LED

i) dla budynku Wszechnicy Chojnickiej w zakresie:

- wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED

CZĘŚĆ II

wykonanie dokumentacji projektowej dla Chojnickiego Centrum Kultury w zakresie:

a) termomodernizacji obejmującej:

- ściany zewnętrzne i dach wraz z oceną ich stanu technicznego oraz projektem niezbędnych prac naprawczych konstrukcji budynku;

- zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową;

- schody wejściowe, wyjściowe (zaprojektować przeszklone wiatrołapy)

- wentylację wraz z klimatyzacją;

b) pozyskania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii, tj.:

- instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej o mocy nie większej niż 40kW wykorzystywanej na potrzeby własne;

- wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED;

- przebudowy instalacji elektrycznej w budynku uwzględniającej wysokie pobory mocy przy okazji wydarzeń scenicznych;

- zmianę systemu ogrzewania ze źródła scentralizowanego (zewnętrzne źródło ciepła - kotłownia węglowa) na ekologiczne, np.: kotłownia gazowa, pompa ciepła, solary, rekuperacja, itp. wraz z niezbędną przebudową istniejącej instalacji c.o.

c) przebudowy obiektu obejmującej:

- wewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową;

- tynki i okładziny wewnętrzne ;

- instalację wodno-kanalizacyjną (p.poż. z uwzględnieniem skomunikowania z jednostką PSP, wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji oraz kanalizację sanitarną);

- instalację alarmową;

- monitoring wewnętrzny i zewnętrzny (CCTV);

- instalację TV, komputerową oraz internetową w budynku;

- instalację umożliwiającą montaż kamer i rzutnika;

-  salę widowiskowo-kinową, w tym m.in.: wymianę podłogi, okotarowanie sceny, sztankiety dekoracyjne, rampy oświetleniowe, okładzinę ścienną, fotele, przebudowę kabiny projekcyjnej w celu wydzielenia stanowiska kinooperatora, akustyka i oświetleniowca, adaptację istniejącego systemu kinowego (zestaw projekcyjny, ekran, system nagłośnienia), instalację nagłośnienia scenicznego;

Uwaga: powyższe prace projektowe należy wykonać z zapewnieniem warunków użytkowych w zakresie akustyki zgodnej z przeznaczeniem poprzez odpowiedni dobór ustrojów i materiałów dźwiękochłonnych.

- parter: pomieszczenia socjalno-biurowe, kasowe, szatnia wraz z wyposażeniem, adaptacja istniejącego punktu gastronomicznego;

- piwnicę z wydzieleniem pomieszczeń: garderoby, toalety z natryskami, zaplecza socjalnego, magazynów wraz z wyposażeniem

- układ komunikacyjny w budynku

Wymaga się od projektanta wykonania projektu aranżacji wnętrz wraz z wyspecyfikowaniem wyposażenia.

d) zagospodarowania terenu obejmującego:

- skomunikowanie obiektu z ul. Swarożyca;

- parking;

- dojazd do obiektu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach

- pozostałe zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj.: kanalizacja deszczowa, sanitarna, energetyczna, wodociągowa, gazowa, oświetlenie zewnętrzne typu LED;

- niezbędne roboty rozbiórkowe.

Uwaga: Zamawiający dysponuje miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu usług, w tym kultury, handlu, gastronomii, oświaty oraz zieleni przy ulicach Swarożyca i Gdańskiej w Chojnicach uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach  Nr XXXVII/435/10 z dnia 29.03.2010 r.

CZĘŚĆ III

wykonanie dokumentacji projektowej dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach w zakresie:

a) termomodernizacji i pozyskania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii obejmującej:

- ściany zewnętrzne i dachy

- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- remont instalacji CO z częściową wymianą instalacji i częściową wymianą grzejników

- wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED

- wymianę głównej rozdzielnicy prądu

b) przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych:

- rozbudowa obiektu o szyb windowy wraz z urządzeniem dźwigowym osobowym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

- dostosowanie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

4. Do obowiązków projektanta należy:

a) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych wniosków, np.: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniosku o warunkach zabudowy, wniosków o wydanie warunków technicznych lub przedłużenie, zmianę dotychczasowych warunków podłączenia do sieci: elektroenergetycznej, gazowej, cieplnej, wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych wniosków niezbędnych do wykonania projektu – 2 egz.

b) Wykonanie mapy do celów projektowych w ilości niezbędnej dla opracowania przedmiotu zamówienia + 1 egz. w wersji elektronicznej. Mapa powinna być wykonana zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133), zakup wypisów z ewidencji gruntów, map ewidencyjnych.

Uwaga: Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych wymagającą aktualizacji.

c) Wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz oceny stanu istniejącego gruntów podłoża – 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf po uprzednim wykonaniu wszelkich badań (geotechnicznych, nośności, laboratoryjnych) w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji.

Uwaga: Zamawiający dysponuje dokumentacją geotechniczną wymagającą weryfikacji pod kątem wymagań niniejszego przetargu.

d) Wykonanie inwentaryzacji obiektów, urządzeń w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego.

Uwaga: Zamawiający dysponuje inwentaryzacją obiektu wymagającą aktualizacji.

e) Wykonanie audytu energetycznego (2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej z możliwością edycji przez Zamawiającego) opracowanego z uwzględnieniem wymagań zawartych w Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 712) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009r. nr 43 poz. 346), określającego poziom zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach w kWh/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w tonach równoważnika CO2.

f) Wykonanie audytu akustycznego sali widowiskowej (6 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej) zawierającego m.in. ocenę warunków akustycznych sali widowiskowej wykonaną na podstawie przeprowadzonych pomiarów akustycznych wnętrza oraz  model akustyczny sali.

Wykonana dokumentacja projektowa powinna zakładać osiągnięcie warunków akustycznych sali widowiskowej nie gorszych niż obecne parametry określone w ww. audycie.

g) Wykonanie projektu budowlanego oraz innych projektów, w tym wykonawczych potrzebnych do realizacji prac będących przedmiotem zamówienia (6 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej z możliwością edycji przez Zamawiającego), z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 25 kwietnia 2012r. poz. 462 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013 poz. 1129).

Przed przystąpieniem do prac projektowych, Projektant przedstawi wstępną koncepcję architektoniczno-budowlaną obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy – dotyczy części II zamówienia.

h) Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej z możliwością edycji przez Zamawiającego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129).

i) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 6 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), ustawą z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

j) Wykonanie przedmiaru robót – 3 kpl. + 1 wersja elektroniczna na bazie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129)

k) Wykonanie kosztorysów inwestorskich – 3 kpl + wersja elektroniczna w formacie ath i pdf, opracowanych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji.

l) Wykonanie wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień itp.

m) Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień, w tym również uzgodnień międzybranżowych i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

n) Dokumentacja w formie numerycznej w podanym niżej układzie:

- w plikach typu*.dgw umożliwiających otwarcie w programie do projektowania

- w plikach typu*.doc umożliwiających otwarcie w programie do edycji tekstu

- w plikach typu*.ath umożliwiających otwarcie w programie do kosztorysowania

- w plikach typu*.pdf umożliwiających otwarcie w programie do odczytu

Każda branża powinna zostać zapisana w oddzielnych folderach.

5. Wymagania odnośnie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

a) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać z pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoważne wyrazy, wówczas należy w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót określić, które parametry należy brać pod uwagę w przypadku materiałów lub urządzeń równoważnych.

b) Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały i urządzenia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W przypadku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, uwzględnia się europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne.

c) W opracowanej dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku, uzgodnione z Zamawiającym.

d) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być trwale i czytelnie oznaczona (egzemplarze, tomy), trwale oprawiona.

e) Dokumentacja musi posiadać wszelkie wymagane prawem opinie, pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, w tym również uzgodnienia międzybranżowe, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia.

f) Wersję elektroniczną dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy przekazać na opisanych płytach CD. Dokumentacja elektroniczna projektów winna być odzwierciedleniem (skan) dokumentacji projektowej egzemplarza archiwalnego w formie papierowej – z oryginałami opinii, uzgodnień i oświadczeń, itp.

g) Wraz z dokumentacją Projektant składa protokół zdawczo-odbiorczy z wykazem opracowań oraz  pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, ustaleniami ze spotkań roboczych, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, w tym techniczno-budowlanych i ochrony środowiska, norm i warunków technicznych, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej niniejszym zamówieniem, w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

h) Dokumentacja projektowo- kosztorysowa będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz realizacji pełnego zakresu robót na jej podstawie.

i) Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.)

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129)

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 ze zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz. 1389)

- Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 647)

6. Do obowiązków Projektanta należy również:

a) uzgodnienie z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań projektowych;

b) uczestniczenie w spotkaniach roboczych w trakcie opracowywania dokumentacji;

c) sprawdzenie dokumentacji w zakresie wynikającym z przepisów.

d) W przypadku, gdy projektowane rozwiązania będą wymagać jakichkolwiek zmian, projektant opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową tych zmian bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

e) W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje o potrzebie pełnienia nadzoru autorskiego, projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad realizacją robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, od dnia zawarcia odrębnej umowy, do czasu zakończenia i odbioru końcowego robót.

f) Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Projektanta, opracowania takie zostaną wykonane przez projektanta bez dodatkowego wynagrodzenia.

g) Określone ogólne warunki zamówienia, jak również nazewnictwo i zakres projektów i uzgodnień stanowią wytyczne Zamawiającego i nie zwalniają Projektanta z wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnej szczegółowości i uzyskania koniecznych uzgodnień, zatwierdzeń, zezwoleń i decyzji.