# Załącznik do SIWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach 
Urzędu Miejskiego w Chojnicach

- Instalacja 109 gniazd RJ 45 kat 5e wraz z okablowaniem FTP umiejscowionym w kanale kablowym abonenckim doprowadzonym do szaf krosowych na poszczególnych piętrach

- 8 światłowodów 4 włóknowych w pionie komunikacyjnym łącząc urządzenia sieciowe w szafach na poszczególnych piętrach z urządzeniami w serwerowni

- Montaż 4 szaf wiszących zamkniętych 9U gdzie każda wyposażona w 2x przełącznik zarządzany Gigabit Ethernet 1000 BaseSX (LC-Duplex ) 24 porty TP ,2x moduł światłowodowy mini GBIC, 2x panel krosujący 24 x RJ 45, listwę zasilająco-przepięciową i kable krosujące

- Montaż głównej szafy stojącej 18U zamkniętej wyposażonej w 2x przełącznik zarządzany Gigabit Ethernet 1000 BaseSX (LC-Duplex ) min.8  portów TP,  2x 4 Transceiver Mini GBIC,2x panel krosujący, zasilająco-przepięciową i kable krosujące

- Wykonanie podłączenia okablowania na poszczególnych piętrach z urządzeniami w szafach

- Wykonanie podłączenia urządzeń na poszczególnych piętrach światłowodami z urządzeniami w szafie w serwerowni

- Wykonanie pomiarów sieci i wykonanie dokumentacji powykonawczej