Odpowiedzi na pytania dotyczące wykonania sieci komputerowej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Chojnicach

- Proszę o podanie ilości przełączników w szafach wiszących 9U

odp. W każdej szafie 9U maja być dwa przełączniki.

- Proszę podać ilość portów Gigabit Ethernet 1000 BaseSX w przełącznikach, które maja być umieszczone w szafkach wiszących 9U

odp. Wszystkie 24 porty maja mieć prędkość 1000Base

- Proszę podać podstawowe parametry (szybkość transmisji) modułów mini GBIC które mają być zamontowane w przełącznikach

odp. Szybkość Transmisji mini GBIC nie powinna być mniejsza jak 1000Base

- Proszę o podanie ilości odcinków kabla światłowodowego

odp. W sieci  ma być 8 światłowodów gdzie każdy ma 4 włókna. 2 włókna będą wykorzystane a dwa pozostaną w zapasie. Od każdego przełącznika światłowód ma prowadzić do serwerowni

- Proszę o informację dotyczącą min. głębokości szaf

odp. Minimalna głębokość szafy 9U to 600mm

- Jaka ma być wymagana przepustowość instalacji światłowodowej na magistrali i pomiędzy przełącznikami (chodzi o jednoznaczne określenie standardu ,tj. 10Base, 100 Base, 1000 Base czy 10000 Base)

odp. Sieć ma być wykonana w standardzie 1000 Base

- Proszę jednoznacznie określić poziom zarządzalności przełączników

odp. Konfiguracja urządzeń z poziomu sieci LAN w zakresie podstawowych funkcji

- Czy gniazdo RJ45, które jest punktem dostępu do sieci, należy rozumieć jako pojedyncze czy może jako podwójne gniazdo? W różnych placówkach ten punkt jest różnie definiowany

odp. Gniazdo RJ 45 należy rozumieć jako pojedyncze gniazdo

- Wymieniono okablowanie kat 5e FTP. Czy koniecznie musi być okablowanie foliowane, czy też można zastosować okablowanie niefoliowane UTP? W przypadku obiektu jak Urząd Miejski w Chojnicach ekranowanie gniazd gniazd RJ45 wydaje się zbyteczne, a przy braku zasilania dedykowanego ich uziemienie może być bardzo utrudnione

odp. Ze względu na przepustowość 1000Base okablowanie  powinno być wykonane w ket. min. 5e FTP (oczywiście może być 6e FTP)

- Szafy wiszące 9U maja być jedno czy dwusekcyjne(z możliwością odchylania)

odp. Szafy maja być dwusekcyjne z możliwością odchylania.

- Szafa stojąca może być wyższa np. 22U lub 24U? Jaką przyjąć głębokość szafy w przypadku przyszłego planowania umieszczenia w szafie serwera jej głębokość nie mogłaby być mniejsza niż 800mm

odp. Szafa może być wyższa, jednakże jej głębokość nie mniejsza niż 600mm.

- Przełączniki Gigabit Ethernet 1000 BaseSX mają posiadać wszystkie porty gigabitowe czy tylko niektóre z nich? Producenci różnie stosują nazewnictwo Gigabit

odp. Wszystkie 24 porty maja mieć prędkość 1000Base

- Jakiego typu światłowód ma być zastosowany , jedno czy wielomodowy?

odp. Nie ma specjalnych wymagań co do rodzaju światłowodu. Celem jest połączenie przełączników ze sobą , zachowując minimalną szybkość  1000Base i pozostawienie  jednej parę światłowodu w zapasie na każdy przełącznik