# Załącznik nr 6

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

TABELA I – meble

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis przedmiotu, cech szczególnych i wymogów minimalnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół trapezowy - bukowy | 4 | Blat w kształcie trapezu wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze bukowym. Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Blat z zaokrąglonymi rogami. Nogi okrągłe z regulacją wysokości: od 40 do 58 cm. - wym. 150,5 x 80 x 80 x 80 cm Wymagany certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001 |
| 2 | Stół kwadratowy - bukowy | 2 | Blat wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze bukowym. Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Blat z zaokrąglonymi rogami. Nogi okrągłe z regulacją wysokości: od 40 do 58 cm. - wym. 80 x 80 cm Wymagany certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001 |
| 3 | Stół prostokątny - bukowy | 1 | Blat wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze bukowym. Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Blat z zaokrąglonymi rogami. Nogi okrągłe z regulacją wysokości: od 40 do 58 cm. - wym. 120 x 80 cm Wymagany certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001 |
| 4 | Stół trapezowy - zielony | 4 | Blat w kształcie trapezu wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze zielonym. Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Blat z zaokrąglonymi rogami. Nogi okrągłe z regulacją wysokości: od 40 do 58 cm. - wym. 150,5 x 80 x 80 x 80 cm Wymagany certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001 |
| 5 | Stół kwadratowy - zielony | 2 | Blat wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze zielonym. Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Blat z zaokrąglonymi rogami. Nogi okrągłe z regulacją wysokości: od 40 do 58 cm. - wym. 80 x 80 cm Wymagany certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001 |
| 6 | Stół prostokątny - zielony | 1 | Blat wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze zielonym. Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Blat z zaokrąglonymi rogami. Nogi okrągłe z regulacją wysokości: od 40 do 58 cm. - wym. 120 x 80 cm Wymagany certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001 |
| 7 | Stół okrągły - żółty | 4 | Blat okrągły wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze żółtym. Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Nogi okrągłe z regulacją wysokości: od 40 do 58 cm. - średnica 120 cm Wymagany certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001 |
| 8 | Stół okrągły - niebieski | 4 | Blat okrągły wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze niebieskim. Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Nogi okrągłe z regulacją wysokości: od 40 do 58 cm. - średnica 120 cm Wymagany certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001 |
| 9 | Krzesełko drewniane | 25 | Krzesło wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż z profilu drewnianego o przekroju min. 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Oparcie zapewniającą właściwą postawę ciała. Krzesełko musi posiadać ramę pod siedziskiem, przymocowaną do stelaża, wzmacniającą konstrukcję. Krzesło musi umożliwiać sztaplowanie max 5 szt. jedno na drugim. Krzesło w rozmiarze – 2 zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2007 |
| 10 | Krzesełko drewniane | 50 | Krzesło wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż z profilu drewnianego o przekroju min. 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Oparcie zapewniającą właściwą postawę ciała. Krzesełko musi posiadać ramę pod siedziskiem, przymocowaną do stelaża, wzmacniającą konstrukcję. Krzesło musi umożliwiać sztaplowanie max 5 szt. jedno na drugim. Krzesło w rozmiarze – 3 zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2007 |
| 11 | Krzesełko drewniane | 25 | Krzesło wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż z profilu drewnianego o przekroju min. 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Oparcie zapewniającą właściwą postawę ciała. Krzesełko musi posiadać ramę pod siedziskiem, przymocowaną do stelaża, wzmacniającą konstrukcję. Krzesło musi umożliwiać sztaplowanie max 5 szt. jedno na drugim. Krzesło w rozmiarze – 4 zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2007 |
| 12 | Stolik komputerowy ze stałą półką na klawiaturę | 4 | Stolik wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm. ze stałą półką na klawiaturę oraz półkę na komputer. - wym. min 120x60 - wym. max. 140 x 65 cm |
| 13 | Krzesło konferencyjne czarne | 4 | Krzesło konferencyjne na stelażu metalowym z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. |
| 14 | Szafka z regulowaną wysokością półek - brzozowa | 6 | Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości 2mm - tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF brzoza o grubości 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy - krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem Multiplex o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejki - aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nieregulowane) nóżki o profilu kwadratowym 40mmx40mm i wysokości 100 mm Szafka o wym. (szer x gł x wys): 940x450x900 mm - 2 regulowane półki (3 przestrzenie) - przystosowana do zamontowania drzwiczek Całość w odcieniu brzozowym Produkt musi posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 |
| 15 | Szafka z szufladami - brzozowa | 1 | Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości 2mm - tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF brzoza o grubości 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy - fronty wykonane są z płyty MDF o grubości 12 mm obustronnie me laminowanej w odcieniu brzozy - krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem Multiplex o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejki - aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nieregulowane) nóżki o profilu kwadratowym 40mmx40mm i wysokości 100mm - szuflady zamocowane na prowadnicach kulkowych, które wytrzymują obciążenie do 10 kg, uniemożliwiających ich wypadanie z szafki - uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium Szafka o wym. (szer x gł x wys): 940x450x900 mm 8 brzozowych szuflad z uchwytami - w 2 rzędach po 4 szt. Produkt musi posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 |
| 16 | Szafa wysoka - brzozowa | 1 | Szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości 2mm - tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF brzoza o grubości 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy - fronty wykonane są z płyty MDF o grubości 12 mm obustronnie me laminowanej w odcieniu brzozy - krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem Multiplex o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejki - aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nieregulowane) nóżki o profilu kwadratowym 40mmx40mm i wysokości 100mm - uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium Szafa o wym. (szer x gł x wys): 940x450x1890 mm - w górnej części para brzozowych drzwiczek z uchwytami - wys. 570 mm (w środku regulowana półka - 2 przestrzenie) -poniżej otwarta przestrzeń - w dolnej części 8 brzozowych szuflad z uchwytami - wys. 760 mm (w 2 rzędach po 4 szt.) - półki pozwalają na przechowywanie segregatorów Produkt musi posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 |
| 17 | Szafka z szufladami - brzozowa | 3 | Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości 2mm - tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF brzoza o grubości 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy - fronty wykonane są z płyty MDF o grubości 12 mm obustronnie me laminowanej w odcieniu brzozy - krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem Multiplex o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejki - aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nieregulowane) nóżki o profilu kwadratowym 40mmx40mm i wysokości 100mm - szuflady zamocowane na prowadnicach kulkowych, które wytrzymują obciążenie do 10 kg, uniemożliwiających ich wypadanie z szafki - uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium Komoda o wym. (szer x gł x wys):1400x450x900 mm - 12 brzozowych szuflad z uchwytami - w 3 rzędach po 4 szt. - 2 dodatkowe nogi pod przegrodami w szafce Produkt musi posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 |
| 18 | Szafka -regulowane pułki z przesuwnymi drzwiczkami – brzozowa | 1 | Szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości 2mm - tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF brzoza o grubości 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy - fronty wykonane są z płyty MDF o grubości 12 mm obustronnie me laminowanej w odcieniu brzozy - krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem Multiplex o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejki - aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nieregulowane) nóżki o profilu kwadratowym 40mmx40mm i wysokości 100mm - uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium Szafka o wym. (szer x gł x wys):940x450x900 mm, 2 regulowane półki (3 przestrzenie), przesuwne drzwiczki w odcieniu brzozy Produkt musi posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 |
| 19 | Szafka z półeczkami – brzozowa | 2 | Szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości 2mm - tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF brzoza o grubości 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy - krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem Multiplex o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejki - aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nieregulowane) nóżki o profilu kwadratowym 40mmx40mm i wysokości 100mm Szafka z półeczkami o wym. (szer x gł x wys): 942x450x900 mm, 9 półeczek po lewej stronie rozmieszonych poziomo na szer. 30 cm, 2 półki ( 3przestrzenie) po prawej stronie z czego górna i dolna przestrzeń przedzielona jest przegrodą. Całość w odcieniu brzozy. Produkt musi posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 |
| 20 | Szafka narożna - brzozowa | 1 | Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości 2mm - tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF brzoza o grubości 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy - fronty wykonane są z płyty MDF o grubości 12 mm obustronnie me laminowanej w odcieniu brzozy - krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem Multiplex o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejki - aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nieregulowane) nóżki o profilu kwadratowym 40mmx40mm i wysokości 100mm - uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium Szafka narożna o wym.: 450x770x900 mm - 2 regulowane półki (3 przestrzenie) - drzwiczki brzozowe z uchwytem Produkt musi posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 |
| 21 | Szafka z szufladami - biała | 1 | Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości 2mm - tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF brzoza o grubości 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy - fronty wykonane są z płyty MDF o grubości 12 mm obustronnie me laminowanej w kolorze białym - krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem Multiplex o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejki - aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nieregulowane) nóżki o profilu kwadratowym 40mmx40mm i wysokości 100mm - szuflady zamocowane na prowadnicach kulkowych (wytrzymujące obciążenie do 10 kg), uniemożliwiających ich wypadanie z szafki - uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium Szafka o wym. (szer x gł x wys): 940x450x900 mm - 8 białych szuflad z uchwytami - w 2 rzędach po 4 szt. Produkt musi posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 |
| 22 | Szafa wysoka - biała | 1 | Szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości 2mm - tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF brzoza o grubości 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy - fronty wykonane są z płyty MDF o grubości 12 mm obustronnie me laminowanej w kolorze białym - krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem Multiplex o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejki - aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nieregulowane) nóżki o profilu kwadratowym 40mmx40mm i wysokości 100mm - uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium Szafa o wym. (szer x gł x wys): 940x450x1890 mm - w górnej cześci para białych drzwiczek z uchwytami - wys. 570 mm (w środku regulowana półka - 2 przestrzenie) -poniżej otwarta przestrzeń - w dolnej części 8 białych szuflad z uchwytami - wys. 760 mm (w 2 rzędach po 4 szt.) - półki pozwalają na przechowywanie segregatorów Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 |
| 23 | Szafka z szufladami - biała | 3 | Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości 2mm - tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF brzoza o grubości 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy - fronty wykonane są z płyty MDF o grubości 12 mm obustronnie me laminowanej w kolorze białym - krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem Multiplex o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejki - aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nieregulowane) nóżki o profilu kwadratowym 40mmx40mm i wysokości 100mm - szuflady zamocowane na prowadnicach kulkowych (wytrzymują obciążenie do 10 kg), uniemożliwiających ich wypadanie z szafki - uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium Komoda o wym. (szer x gł x wys):1400x450x900 mm - 12 białych szuflad z uchwytami - w 3 rzędach po 4 szt. - 2 dodatkowe nogi pod przegrodami w szafce Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 |
| 24 | Szafka narożna - biała | 1 | Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości 2mm - tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF brzoza o grubości 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy - fronty wykonane są z płyty MDF o grubości 12 mm obustronnie me laminowanej w kolorze białym - krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem Multiplex o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejki - aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nieregulowane) nóżki o profilu kwadratowym 40mmx40mm i wysokości 100mm - uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium Szafka narożna o wym.: 450x770x900 mm - 2 regulowane półki (3 przestrzenie) - drzwiczki białe z uchwytem Produkt musi posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 |
| 25 | Szafka - regulowane pułki z przesuwnymi drzwiczkami – biała | 1 | Szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości 2mm - tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF brzoza o grubości 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy - fronty wykonane są z płyty MDF o grubości 12 mm obustronnie me laminowanej w kolorze białym - krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem Multiplex o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejki - aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nieregulowane) nóżki o profilu kwadratowym 40mmx40mm i wysokości 100mm - uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium Szafka o wym. (szer x gł x wys):940x450x900 mm, 2 regulowane półki (3 przestrzenie), przesuwne drzwiczki w kolorze białym Produkt musi posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 |
| 26 | Tablica korkowa 100x200 cm - błękitna | 2 | Tablica z kolorową powierzchnią korkową w kolorze błękitnym, w drewnianej oprawie, wym. 100 x 200 cm |
| 27 | Tablica korkowa 100x200 cm - różowa | 1 | Tablica z kolorową powierzchnią korkową w kolorze różowym, w drewnianej oprawie wym. 100 x 200 cm |
| 28 | Tablica korkowa 100x200 cm - jasnozielona | 1 | Tablica z kolorową powierzchnią korkową w kolorze jasnozielonym, w drewnianej oprawie wym. 100 x 200 cm |
| 29 | Tablica korkowa 35x160 cm - naturalna | 12 | Tablica z kolorową powierzchnią korkową w naturalnym odcieniu , w drewnianej oprawie wym. 35 x 160 cm |
| 30 | Aplikacja do tablicy korkowej 100 x 200 cm | 1 | Barwna aplikacja do ozdabiania tablicy korkowej, wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm., motywem nawiązującej do postaci bajkowej. |
| 31 | Łóżeczko - żółte | 10 | Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze z przeznaczeniem do leżakowania w kolorze żółtym. Narożniki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego stanowiące jednocześnie nóżki łóżeczka. Konstrukcja musi pozwalać na układanie łóżeczek jedno na drugim. Łóżeczko musi dawać możliwość zwiększenia wysokości przez użycie dodatkowych nóżek - dołączone w komplecie. Wym. min. 130 x 50 x 15 cm |
| 32 | Łóżeczko niebieskie | 10 | Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze z przeznaczeniem do leżakowania w kolorze niebieskim. Narożniki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego stanowiące jednocześnie nóżki łóżeczka. Konstrukcja musi pozwalać na układanie łóżeczek jedno na drugim. Łóżeczko musi dawać możliwość zwiększenia wysokości przez użycie dodatkowych nóżek - dołączone w komplecie. Wym. min. 130 x 50 x 15 cm |
| 33 | Kanapka rozkładana - różowa | 2 | Kanapa w kolorze różowym, wykonana z pianki, pokrytej wytrzymałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, odporną na ścieranie, łatwą do utrzymania w czystości. Kanapa musi składać się z 3 części: wygodnego siedziska z oparciem oraz 2 materacy. Wszystkie części muszą być połączone ze sobą trwałym przeszyciem. wym. min. 40 x 80 x 40 cm gr. materaca min. 8 cm |
| 34 | Kanapka rozkładana - zielona | 2 | Kanapa w kolorze zielonym, wykonana z pianki, pokrytej wytrzymałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, odporną na ścieranie, łatwą do utrzymania w czystości. Kanapa musi składać się z 3 części: wygodnego siedziska z oparciem oraz 2 materacy. Wszystkie części muszą być połączone ze sobą trwałym przeszyciem. wym. min. 40 x 80 x 40 cm gr. materaca min. 8 cm |
| 35 | Kanapka rozkładana - niebieska | 4 | Kanapa w kolorze niebieskim, wykonana z pianki, pokrytej wytrzymałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, odporną na ścieranie, łatwą do utrzymania w czystości. Kanapa musi składać się z 3 części: wygodnego siedziska z oparciem oraz 2 materacy. Wszystkie części muszą być połączone ze sobą trwałym przeszyciem. wym. min. 40 x 80 x 40 cm gr. materaca min. 8 cm |
| 36 | Siedzisko rehabilitacyjne /gruszka - jasno niebieskie | 2 | Siedzisko rehabilitacyjne o kształcie gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, odporne na ścieranie, łatwe do utrzymania w czystości w kolorze jasnoniebieskim, śr. min. 60 cm |
| 37 | Siedzisko rehabilitacyjne /gruszka - różowe | 1 | Siedzisko rehabilitacyjne o kształcie gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, odporne na ścieranie, łatwe do utrzymania w czystości w kolorze różowym, śr. min. 60 cm |
| 38 | Siedzisko rehabilitacyjne /gruszka - zielone | 1 | Siedzisko rehabilitacyjne o kształcie gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, odporne na ścieranie, łatwe do utrzymania w czystości w kolorze zielonym, śr. min. 60 cm |
| 39 | Makatka dekoracyjna na ścianę | 3 | Dekoracje na ścianę o tematyce nawiązującej do zestawów bajkowych. Wykonane z weluru i pianki poliuretanowej. Z możliwością do zawieszania na ścianę. Każda makatka musi być z innym motywem dekoracyjnym. wym. min 120x70 cm |
| 40 | Ścianka dekoracyjno - fakturowa | 1 | Ścianka służąca do stymulowania zmysłu dotyku oraz wzroku. Wykonana z lakierowanej sklejki, kolorowa, przedstawiającą zwierzęta wym. min. 145 x 104 cm |
| 41 | Szatnia ze stelażem 4 osobowa prosta - niebieska | 20 | Stelaż metalowy w kolorze srebrnym wykonany z profilu kwadratowego o przekroju 30x30 mm, z metalową półką na buty z profilu kwadratowego o przekroju 20x20 mm i okrągłych rur stalowych fi 12mm w kolorze srebrnym. Siedzisko ze sklejki o grubości 18 mm, pokrytej z obu stron laminatem HPL o gr. 0,7 mm w kolorze niebieskim. Wysokość siedziska 35cm. Na górze znajdować ma się półka wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o grubości 18 mm, z obrzeżem ABS, z wydzielonymi 4 przegrodami. Pod górną półką musi być przygotowany system do montażu dodatkowych wieszaków szatniowych. wys. siedziska: 35 cm wym. 120 x 43,4 x 131 cm Produkt musi posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 16121:2013-12, PN-EN 1729-2:2012 |
| 42 | Szatnia ze stelażem 4 osobowa narożna - niebieska | 5 | Stelaż metalowy w kolorze srebrnym wykonany z profilu kwadratowego o przekroju 30x30 mm, z metalową półką na buty wykonaną z profilu kwadratowego o przekroju 20x20 mm i okrągłych rur stalowych fi 12mm w kolorze srebrnym. Siedzisko wykonane ze sklejki o grubości 18 mm, pokrytej z obu stron laminatem HPL o gr. 0,7 mm w kolorze niebieskim. Wysokość siedziska 35cm. Na górze znajdować ma się półka wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o grubości 18 mm, z obrzeżem ABS. Szatnia ma być narożna. Z każdej strony przystosowana dla 2 osób. Pod górną półką musi być przygotowany system do montażu dodatkowych wieszaków szatniowych. wys. siedziska: 35 cm wym. 76,4 x 43,4 x 131 cm Produkt musi posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 16121:2013-12, PN-EN 1729-2:2012 |
| 43 | Wieszak do szatni - żółty | 25 | Wieszaki wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym z trzema haczykami, do zamontowania pod górną półką w szatni w przygotowanym systemie do montażu dodatkowych wieszaków |
| 44 | Wieszak do szatni - niebieski | 25 | Wieszaki wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z trzema haczykami, do zamontowania pod górną półką w szatni w przygotowanym systemie do montażu dodatkowych wieszaków |
| 45 | Wieszak do szatni -czerwony | 25 | Wieszaki wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym z trzema haczykami, do zamontowania pod górną półką w szatni w przygotowanym systemie do montażu dodatkowych wieszaków |
| 46 | Wieszak do szatni - zielony | 25 | Wieszaki wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym z trzema haczykami, do zamontowania pod górną półką w szatni w przygotowanym systemie do montażu dodatkowych wieszaków |

TABELA II – wyposażenie stołówki.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis przedmiotu, cech szczególnych i wymogów minimalnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Talerz płaski - niebieski | 25 | Talerz płaski wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny niebieski. śr. 23,5 cm |
| 2 | Talerz płaski - zielony | 25 | Talerz płaski wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny zielony. śr. 23,5 cm |
| 3 | Talerz płaski - żółty | 25 | Talerz płaski wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny żółty. śr. 23,5 cm |
| 4 | Talerz płaski - pomarańczowy | 25 | Talerz płaski wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny pomarańczowy. śr. 23,5 cm |
| 5 | Talerzyk deserowy mały - niebieski | 25 | Talerzyk deserowy mały płaski wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny niebieski. śr. 15,5 cm |
| 6 | Talerzyk deserowy mały - zielony | 25 | Talerzyk deserowy mały płaski wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny zielony. śr. 15,5 cm |
| 7 | Talerzyk deserowy mały - żółty | 25 | Talerzyk deserowy mały płaski wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny żółty. śr. 15,5 cm |
| 8 | Talerzyk deserowy mały - pomarańczowy | 25 | Talerzyk deserowy mały płaski wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny pomarańczowy. śr. 15,5 cm |
| 9 | Talerzyk deserowy - niebieski | 25 | Talerzyk deserowy płaski wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny niebieski. śr. 19,5 cm |
| 10 | Talerzyk deserowy - zielony | 25 | Talerzyk deserowy płaski wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny zielony. śr. 19,5 cm |
| 11 | Talerzyk deserowy - żółty | 25 | Talerzyk deserowy płaski wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny żółty. śr. 19,5 cm |
| 12 | Talerzyk deserowy - pomarańczowy | 25 | Talerzyk deserowy płaski wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny pomarańczowy. śr. 19,5 cm |
| 13 | Kubek - niebieski | 25 | Kubek wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny niebieski. śr. 7,2 cm wys. 8,9 cm poj. 250 ml |
| 14 | Kubek - zielony | 25 | Kubek wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny zielony. śr. 7,2 cm wys. 8,9 cm poj. 250 ml |
| 15 | Kubek - żółty | 25 | Kubek wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny żółty. śr. 7,2 cm wys. 8,9 cm poj. 250 ml |
| 16 | Kubek - pomarańczowy | 25 | Kubek wykonany z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny pomarańczowy. śr. 7,2 cm wys. 8,9 cm poj. 250 ml |
| 17 | Miseczka obiadowa - niebieska | 25 | Miseczka wykonana z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny niebieski. śr. 13,2 cm wys. 7,2 cm poj. 510 ml |
| 18 | Miseczka obiadowa -zielona | 25 | Miseczka wykonana z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny zielony. śr. 13,2 cm wys. 7,2 cm poj. 510 ml |
| 19 | Miseczka obiadowa - żółta | 25 | Miseczka wykonana z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny żółty. śr. 13,2 cm wys. 7,2 cm poj. 510 ml |
| 20 | Miseczka obiadowa - pomarańczowa | 25 | Miseczka wykonana z białej porcelany arcoroc. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatny pomarańczowy. śr. 13,2 cm wys. 7,2 cm poj. 510 ml |
| 21 | Łyżeczka 6 szt. | 17 kompletów | Zestaw sztućców bez graweru. Wykonane ze stali 410. 6 szt. w komplecie dł. 13,9 cm |
| 22 | Nóż 6 szt. | 17 kompletów | Zestaw sztućców bez graweru. Wykonane ze stali 410. 6 szt. w komplecie dł. 17,8 cm |
| 23 | Widelec 6 szt. | 17 kompletów | Zestaw sztućców bez graweru. Wykonane ze stali 410. 6 szt. w komplecie dł. 16,2 cm |
| 24 | Łyżka 6 szt. | 17 kompletów | Zestaw sztućców bez graweru. Wykonane ze stali 410. 6 szt. w komplecie dł. 16,2 cm |
| 25 | Termos stalowy z pompką 3,5 litra | 2 | Termos stalowy z pompką. poj. 3,5 l |
| 26 | Dzbanek - 1,3 litra | 4 | Dzbanek wykonany ze szkła hartowanego, odpornego na zarysowania, uderzenia i zmiany temperatury. Nadaje się do mycia w zmywarce. poj. 1,3 l |
| 27 | Wózek kelnerski 3-półkowy ze stali nierdzewnej | 1 | Wózek do samodzielnego montażu, wykonany ze stali nierdzewnej, z półkami ze stali chromowanej, wyposażony w 4 skrętne koła w tym 2 koła z hamulcem. wym. półek 83 x 51 cm wym. wózka 90 x 59 x 105 cm minimalne obciążenie 140 kg |
| 28 | Wózek 2-półkowy | 1 | Wózek do samodzielnego montażu, wykonany ze stali nierdzewnej, z półkami ze stali chromowanej, wyposażony w 4 skrętne koła w tym 2 koła z hamulcem. wym. półek 83 x 51 cm wym. wózka 90 x 59 x 93 cm maksymalne obciążenie 75 kg |

TABELA III - Laptop dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem 4 szt.

| Lp | Cecha | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ekran | TFT 15.6” LED HD o rozdzielczości 1366x768, z powłoką matową |
| 2 | Procesor | Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 2220 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (do oferty dołączyć wydruk ze strony z zaoferowanym procesorem). W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
| 3 | Chipset | Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. |
| 4 | Obudowa | Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje. Wyposażona w diody informujące użytkownika o: - włączonym lub wyłączonym module Wi-fi. - rozładowanej baterii. |
| 5 | Pamięć RAM | 1x 4GB DDR3 (pamięć RAM rozszerzalna do 8GB). 1 slot pamięci wolny. |
| 6 | Dysk twardy | Min. 500 GB SATA, prędkość obrotowa 5400 obr./min. |
| 7 | Karta graficzna | Zintegrowana 1760 Dynamic Video Memory MB (128 MB dedykowanej pamięci, do 1632 MB współdzielonej pamięci systemowej), Microsoft ® DirectX ® 10.1 |
| 8 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo oraz cyfrowy mikrofon |
| 9 | Połączenia i karty sieciowe | - Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną - WLAN 802.11 a/b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. - Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 + HS (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB). |
| 10 | Porty/złącza (wbudowane) | 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 1 x Czytnik Kart pamięci 5 w 1 (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD), 3 x USB (2.0), 1 x VGA (D-Sub), 1 x Gniazdo mikrofonowe 1 x Gniazdo słuchawkowe 1 x HDMI 1 x zasilanie DC-in |
| 11 | Klawiatura | Pełnowymiarowa w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, |
| 12 | Urządzenie wskazujące | - Touch Pad (płytka dotykowa): z minimum dwoma klawiszami wyboru, z funkcją zoom -/+, z funkcją przewijania (góra/dół, prawo/lewo), - Mysz optyczna ze złączem USB, 2 przyciski + rolka |
| 13 | Kamera | Wbudowana kamera 1.3Mpix o rozdzielczości 1280x1024, |
| 14 | Napęd optyczny | 8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny (z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD oraz odtwarzania płyt DVD Video). |
| 15 | Bateria | Litowo-jonowa 6-komorowa 48 Wh 4400 mAh, pozwalająca na minimum 4 godziny pracy. |
| 16 | Zasilacz | Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, 65W. |
| 17 | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy w systemie door-to-door Minimum 1 rok gwarancji producenta na baterie. |
| 18 | System operacyjny | System operacyjny z zainstalowaną przeglądarką Internetową w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik wraz z licencją oraz sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku, dostarczony przez producenta notebooka. Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym. |
| 19 | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). - Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). - Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (załączyć wydruk ze strony Energy Star). - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). |
| 20 | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Do oferty należy dołączyć link strony. |
| 21 | Torba | Torba dostosowana do wymiarów notebooka. |

TABELIV  – urządzenie rejestrującym czas pobytu dziecka w przedszkolu – czytnik kart – szt. 1

| Lp | Cecha | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podstawowa funkcjonalność | Możliwość instalacji na ścianie urządzenie zasilane z do gniazdka 230V łącze z poprzez sieć WI-FI urządzenie rejestrujące czas wejścia/wyjścia dziecka z przedszkola. wyświetlacz urządzenia - kolorowy min 10’’ Wymagane aby dane rejestrujące wejście i wyjście zapisywane były w pamięci urządzenia. Oprogramowanie musi umożliwiać rejestrację dziecka przybycia i wyjścia dziecka przyprowadzanego i odbieranego przez rodzica po przez zbliżenie karty do urządzenia, które sygnałem dźwiękowym powiadamia o poprawnie dokonanej czynności rejestracji czasu przybycia i wyjścia. Oprogramowanie umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach "wejścia/wyjścia" do oprogramowania które umożliwia uzyskanie listę obecności dzieci, na podstawie której są naliczane opłaty za czas pobytu w przedszkolu. |
| 2 | Język | Polski |
| 3 | Licencja | Licencja obowiązywać musi minimum 1 rok. Nr licencji należy dołączyć wraz z urządzeniem. |

TABELA V – tablica interaktywna  -  2 szt.

| Lp | Cecha | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia całkowita (szer. × wys.) | 177 × 129 cm |
| 2 | Powierzchnia użytkowa (szer. × wys.) | 166 × 117 cm |
| 3 | Przekątna | 80’’(203,2) cm |
| 4 | Grubość tablicy | 3,9 cm |
| 5 | Rodzaj powierzchni | ceramiczna |
| 6 | Właściwości powierzchni | suchościeralna, magnetyczna |
| 7 | Sposób obsługi | dowolny wskaźnik (nawet palec) |
| 8 | Moc urządzenia | 0,5 W |
| 9 | Rekomendowane parametry komputera | Microsoft Windows procesor Pentium 512 MB RAM XP/Vista®/7 port USB |
| 10 | Komunikacja z komputerem | USB |
| 11 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące, dożywotnia gwarancja na powierzchnię tablicy |