Zał nr  7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| SAMORZĄD NR DZIAŁKI | NAZWA | OPIS URZĄDZENIA | ILOŚĆ SZTUK |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. HALLERA (4224) | WAŻKA MIEJSKA | Wymiary: 0,6 x 2,4 x 1,45 m Konstrukcja nośna i elementy ruchome: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo, siedziska zamocowane na sprężynach zgodnych z PN-EN 1176-1:2009 Siedzisko: tworzywo sztuczne antypoślizgowe | 1 |
| 4. HALLERA (4224) | BETONOWY STÓŁ DO GRY W SZACHY + 4 SIEDZISKA | Wymiary: 1,8 x 1,8 x 0,76 m Blat: szlifowany beton, lakierowany, Obrzeża stołu: polerowane aluminium, Postument, stołki i blat: wibrowany beton Siedziska: drewno z drzewa liściastego, malowane trzykrotnie lakierobejcą kolorze palisander, Szachownica: granit | 1 |
| 4. HALLERA (4224) | ZESTAW SIŁOWNI ZEWNĘ TRZNYCH BIEGACZ, DRABINKA PODCIĄG NÓG, ORBITREK, PRASA NOŻNA WIOŚLARZ | Konstrukcja nośna: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną Elementy ruchome: oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych Siedzisko i podparcia stóp: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną Połączenia elementów: śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego Wymiary: 0,49 x 0,98 x 1,75 m Wymiary: 0,87 x 1,78 x 2,49 m Wymiary: 0,60 x 1,32 x 1,88 m Wymiary: 0,50 x 2,00 x 1,92 m Wymiary: 1,04 x 1,15 x 1,39 m | 1 |
| 7. BUDOWLANYCH 2 – 3 (4240) | ZJEŻDŻALNIA DLA DZIECI | Wymiary 1,08 x 3,85 x 1,86 m WARIANT 1 Schody wejściowe wys. 90 cm – 1 Wieża bez dachu, podest wys. 90 cm– 1 Zjeżdżalnia wys. 90 cm, ślizg nierdzewny o dł. 236 cm – 1 Elementy połaciowe: płyty HDPE, Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą na kolor zielony, zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90x90 mm Podesty, schody: wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w celu zabezpieczenia przed poślizgiem o gr. min. 30 mm, Ślizg: stal nierdzewna, Zaślepki: tworzywo sztuczne WARIANT 2 Balkonik – 1 Schody wejściowe wys. 90 cm – 1 Sklepik mały – 1 Wieża z dachem, podest wys. 90 cm– 1 Zjeżdżalnia wys. 90 cm, ślizg nierdzewny o dł. 236 cm – 1 Elementy połaciowe: płyty HDPE, Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80x80 mm, ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko Podest: konstrukcja samonośna powlekana materiałem antypoślizgowym, Ślizg: stal nierdzewna, Zaślepki: tworzywo sztuczne | 1 |
| 7. BUDOWLANYCH 2 – 3 (4240) 5 – 6 (4248) | KARUZELA ǿ150CM | Wymiary: ϕ1,33 m, wys. 0,91 m Konstrukcja nośna: Stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym Podest: Stal ocynkowana, malowana proszkowo, wypełnienie z blachy ryflowanej, Uchwyty: Stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, Zaślepki: tworzywo sztuczne | 2 |
| 7. BUDOWLANYCH 5 – 6 (4248) | HUŚTAWKA PODWÓJNA WAHADŁOWA | Wymiary: 3,50 x 1,92 x 2,43 m Aplikacje: płyty HDPE, Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo, Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą na kolor ciemny orzech, zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90x90 mm Zaślepki: tworzywo sztuczne Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą, Łańcuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |
| 8. LICHNOWSKA (4237) ŁANOWA (4252) SPÓŁDZIELCZA 2 - 4 (4253/1) | STÓŁ BETONOWY DO GRY W SZACHO - CHIŃCZYKA | Materiał: metal Konstrukcja stołu betonowego do gry w szachy i chińczyka wykonana z rur, Blat stoły wykonany z betonu na bazie kruszyw naturalnych, Powierzchnia stołu szlifowana i zaimpregnowana lakierem Obrzeża stołu wykonane są z profilu aluminiowego, Siedziska wykonane z drewna zabezpieczonego impregnatem, Elementy stalowe ocynkowane metodą ogniową, W wersji do wkopania | 7 |
| 8. LICHNOWSKA (4237) ŁANOWA (4252) SPÓŁDZIELCZA 2 - 4 (4253/1) | ZESTAW SIŁOWNI ZEWNĘT- RZNYCH BIEGACZ, DRABINKA PODCIĄG NÓG, ORBITREK, TWISTER, WAHADŁO | Konstrukcja nośna: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną Elementy ruchome: oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych Siedzisko i podparcia stóp: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną Połączenia elementów: śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego Wymiary: 0,49 x 0,98 x 1,75 m Wymiary: 0,87 x 1,78 x 2,49 m Wymiary: 0,60 x 1,32 x 1,88 m Wymiary: 1,31 x 1,52x 1,51 m Wymiary: 0,90 x 1,15 x 1,60 m | 3 |
| 8. LICHNOWSKA (4237) ŁANOWA (4252) SPÓŁDZIELCZA 2 - 4 (4253/1) | STOJAK NA ROWERY 6 STANOWISK | Wymiary: 0,72 x 0,84 x 1,54 m Kształt spiralny Konstrukcja stalowa z rury okrągłej ϕ60x2,6 mm dwukrotnie malowana proszkowo z podkładem cynkowym | 4 |
| 8. LICHNOWSKA (4237) ŁANOWA (4252) SPÓŁDZIELCZA 2 - 4 (4253/1) | TABLICA Z REGULAMINEM | Wymiary: 700x495x2mm, Tablica stalowa Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych Ø48,3x2,9mm, Ø30x2mm oraz pręta Ø16mm, Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym, | 3 |
| 8. ŁANOWA (4252) | KARUZELA TARCZOWA ǿ150CM | Wymiary: ϕ1,50 m, wys. 0,78 m Konstrukcja karuzeli wykonana z rur ∅114,3x4mm (słupek) i ∅ 38x2,6 mm (uchwyt). Karuzela wyposażona ma być w łożyskowy system obrotowy nie wymagających konserwacji. Podstawa urządzenia ma być wykonana z blachy łezki, która zapewnia dobre zabezpieczenie antypoślizgowe. Konstrukcja stalowa ma zostać zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym. | 1 |
| 8. ŁANOWA (4252) | PIRAMIDA LINOWA | Wymiary: 3,50 x 3,50 x 2,70 m | 1 |
| 8. ŁANOWA (4252) | URZĄDZENIE WIELOFUN-KCYJNE DLA DZIECI | Wymiary: 3,92 x 8,89 m | 1 |
| 8. ŁANOWA (4252) | RAMA HUŚTAWKI DUET | Wymiary: 3,34 x 1,96 x 2,26 m | 1 |
| 8. ŁANOWA (4252) | HUŚTAWKA RÓWNOWAŻNA NA SPRĘZYNIE | Wymiary: 0,45 x 3,11 x 0,80 m | 1 |
| 8. ŁANOWA (4252) | BUJAK SPYCHACZ | Wymiary: 0,40 x 0,80 m | 1 |
| 8. ŁANOWA (4252) | BUJAK FOKA | Wymiary: 0,40 x 0,80 m | 1 |
| 8. ŁANOWA (4252) | KREATYWNE STREFY GIER POTRÓJNE KLASY 1-9 3,13MX3,61 | Dane techniczne: Gra wykonana z prefabrykowanej masy termoplastycznej zgodnie z aprobatą techniczną: IBDiM Nr AT/2009-03-1755/2 | 1 |