Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego „Dostawa i montaż 2 sztuk parkometrów”  nr KM.271.19.2017

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ DO POBORU OPŁAT (PARKOMATÓW) |
| --- | --- |
| 1. | Przeznaczone są dla stref płatnego parkowania na drogach publicznych o dużej rotacji pojazdów i spełniają wymagania określone w normie PN-EN 12414:2002. |
| 2. | Fabrycznie nowe z bieżącej produkcji - rok produkcji 2016, jednego typu, o jednakowych wymiarach; |
| 3. | Parkometry muszą być dostosowane do niezawodnej pracy na otwartej przestrzeni w warunkach klimatycznych przy temperaturze od -25°C do +55°C i wilgotności względnej powietrza do 95% wg normy PN-EN 12414:2002; |
| 4. | Umożliwiać dokonywanie opłat za pomocą monet o nominałach PLN : 10 gr., 20 gr., 50 gr., 1zł, 2 zł, 5 zł |
| 5. | Parametry wrzutnika i kontrolera monet mają być przystosowane do waluty EURO. |
| 6. | Parkometry muszą umożliwiać dokonanie opłaty w trybie ciągłym przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z możliwością dokonania opłaty z tzw. przeniesieniem (tj. przeniesienie opłaty lub nadpłaty na następny dzień parkowania, jeżeli opłacony czas postoju jest dłuższy od obowiązującego w danym dniu); |
| 7. | Mieć możliwość przerywania procedury przed ostatecznym zatwierdzeniem postoju przez użytkownika. |
| 8. | Muszą posiadać możliwość programowania nastawienia czasowego dla wnoszenia opłat tj. naliczać czas odpowiedni od wniesionej opłaty z uwzględnieniem progresji opłat. |
| 9. | Parkometry muszą posiadać czytelny wyświetlacz dostosowany do pracy w różnych warunkach oświetlenia, w tym po zmroku (podświetlenie); |
| 10. | Wyświetlacz parkometrów powinien być zabezpieczony materiałem poliwęglanowym odpornym na uszkodzenia oraz łatwym do konserwacji; |
| 11. | Parkometry w formie komunikatów na wyświetlaczu muszą informować użytkownika o stanie działania parkometrów: czynny/nieczynny; |
| 12. | Parkometry w formie komunikatów na wyświetlaczu muszą informować użytkownika o czynnościach jakie użytkownik powinien wykonać na danym etapie realizacji transakcji. Ponadto na wyświetlaczu powinny zostać przedstawione poniższe dane: - aktualny czas i data - taryfa - wysokość wniesionej opłaty - opłacony czas parkowania - czas (data, godzina i minuta) końca parkowania. |
| 13. | Na bilecie muszą znajdować się poniższe informacje: - nazwa i adres emitenta biletu; - numer kolejny biletu; - data oraz godzina i minuta wydania biletu; - data oraz godzina i minuta upływu ważności biletu; - wysokość wniesionej opłaty; - informacja o obowiązku umieszczeniu biletu w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu; |
| 14. | Budowa modułowa parkometru. Przy czym każdy z modułów powinien zawierać oddzielne drzwiczki z zamkami w celu zabezpieczenia przed włamaniem. Przy czym drzwiczki do skarbca zaprojektowane z boku dolnej części obudowy. |
| 15. | Parametry techniczne: Wysokość – ok. 1730 mm; Szerokość – ok. 400 mm; Głębokość – ok. 350 mm. Parametry techniczne mogą się nieznacznie różnić od wyżej podanych. |