PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

# Nazwa zadania:

Przebudowa parkingu i wykonanie ogrodzenia na terenie stadionu miejskiego w Chojnicach.

# Adres inwestycji:

Chojnice ul. Mickiewicza 12

Dz. nr ewid. 13629, 4356

# Przedmiot zamówienia według kodów CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

45000000-7 Roboty budowlane;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i energetycznych;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków;

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej;

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg;

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;

# Nazwa zamawiającego:

Urząd Miejski w Chojnice

# Adres:

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

# Sporządził:

Wojciech Chruściel

# Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

- Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego	3

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.2	Charakterystyczne parametry obiektu	4

1.3	Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	4

1.4	Właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu	4

1.5	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu	4

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	5

  - Opis wymagań	..6

1.7.1	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych	..6

    - Ogólne warunki wykonania i odbioru robót	..7

- Część informacyjna	..9

Załączniki	10

Mapa poglądowa	11

# Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie: „zaprojektuj i wybuduj”, zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie parkingu i wykonaniu ogrodzenia na terenie stadionu miejskiego w Chojnicach

W ramach uzbrojenia przewiduje się:

- mur oporowy

    - przebudowę parkingu,

    - budowę ogrodzenia,

    - przebudowę odwodnienia,

    - przebudowę kolidującej infrastruktury,

    - przebudowę oświetlenia i monitoringu,

    - budowa dodatkowych przepustów kablowych,

    - wycinka drzewa.

Dokumentacja zawierać powinna opracowanie branży:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- drogowej,

- instalacyjnej.

Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy:

- opracowanie  projektów  budowlanych ,

- uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych zezwoleń i decyzji,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych,

- wykonanie wcześniej zaprojektowanych robót budowlanych.

# Charakterystyczne parametry obiektu

Obszar, na którym planowana jest inwestycja, zlokalizowany w Chojnicach na działce ewidencyjnej nr 1362/9, 4356 na terenie stadionu miejskiego.

W ramach opracowania wyróżnia się:

- przebudowę parkingu wewnętrznego,

- utwardzenie terenu o nośności 40ton,

- budowę ogrodzenia, oddzielającego parking od płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej   z dwiema bramami i furtką,

- budowę ogrodzenia na cokole betonowym przy granicy z działką nr ewid. 1362/9,

- przesunięcie słupów z monitoringiem i oświetleniem poza teren utwardzony,

- wykonanie zabezpieczenia istniejących sieci energetycznej i monitoringu,

- budowę kanalizacji technicznej dla kabli energetycznych wraz z zabudowaniem dwóch studni kablowych,

- przebudowę odwodnienia,

- ułożenie przepustów dla kabli energetycznych.

Lokalizacja przedstawiona została w załączniku do PFU. Obecnie na omawianym obszarze znajduje się parking dla samochodów osobowych podlegający przebudowie.

# Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Prace prowadzone będą na terenie stadionu miejskiego w Chojnicach. Organizację pracy należy uzgodnić użytkownikiem obiektu.

# Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu

Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie stadionu miejskiego do wymagań licencyjnych zawartych w podręczniku licencyjnym dla klubów ekstraklasy, sezon 2017/2018 i następne, wydanym przez PZPN. Zakres dotyczy wykonania parkingu dla sędziów, delegata meczowego, obserwatora i antydopingowego zespołu kontrolnego oraz utwardzenie terenu     o nośności 40ton dla wozów transmisyjnych.

# Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu

Po wykonaniu inwestycji całkowite parametry powierzchniowe nie ulegną zmianie. Zmieni się natomiast funkcja użytkowa części objętej opracowaniem. Istniejący parking dla samochodów osobowych zostanie przebudowany co pozwoli wygospodarować miejsce na utwardzenie terenu o nośności 40t dla wozów transmisyjnych. Parking zostanie oddzielony od bieżni lekkoatletycznej i płyty boiska ogrodzeniem z paneli zgrzewanych szer. 250 cm             i wysokości 200 cm wraz z furtką i dwiema bramami. Od strony działki nr ewid. 1362/9 ogrodzenie na cokole z betonu C16/20 zbrojonego wg obliczeń konstrukcji, ogrodzenie           z paneli zgrzewanych szer. 250 cm i wysokości 150 cm zielonych. Różnica poziomów terenu pomiędzy działką nr ewid. 1362/9 a terenem utwardzonym około 1,8m.

Orientacyjna powierzchnia parkingu dla samochodów osobowych: 104,12 m2

Ilość miejsc parkingowych: 8

Orientacyjna powierzchnia terenu utwardzonego: 690,65 m2

Orientacyjna długość ogrodzenia oddzielającego parking od bieżni lekkoatletycznej: 30,5m

Szerokość bramy wjazdowej: 7m

Szerokość bramy od strony budynku klubowego: 3m

Szerokość furtki: 1,2m

Orientacyjna długość ogrodzenia od strony działki nr 1362/9: 34,35m

# Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Przy projektowaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wymagania zawarte   w podręczniku licencyjnym dla klubów ekstraklasy, sezon 2017/2018 i następne, wydanym przez PZPN. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym. Projekt należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290), Rozporządzeniem Ministra       w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422), Rozporządzeniem Ministra w sprawie szczegółowego zakresu          i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.).

Przewiduje się wykonanie parkingu i terenu utwardzonego o następującej konstrukcji:

- kostka brukowa betonowa szara typu „Behaton”	gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5	gr. 20 cm

- warstwa odsączająca z piasku	gr. 10 cm

Przewiduje się wykonanie ogrodzenia oddzielającego parking od bieżni lekkoatletycznej i płyty boiska z paneli ogrodzeniowych szer. 250 cm i wysokości 200cm. Panel z prętów zgrzewanych pionowych 6mm w rozstawie 50mm i dwóch poziomych 8mm   w rozstawie 200mm. Słupki metalowe ocynkowane malowane proszkowo o profilu zamkniętym 40x60. Ogrodzenie w kolorze zielonym dostosowanym do innych ogrodzeń znajdujących się na terenie stadionu miejskiego.

Przewiduje się wykonanie ogrodzenia od strony działki nr 1362/9 na cokole betonowym z betonu C16/20, zbrojonym podwójną siatką z prętów 12 wg obliczeń konstrukcji. Cokół należy zaprojektować w sposób zapewniający stateczność na obrót i przesuw. Ogrodzenie z paneli 3D szer. 250 cm i wysokości 150cm. Panel z prętów zgrzewanych pionowych 5mm w rozstawie 50mm i poziomych 5mm w rozstawie 200mm. Słupki metalowe ocynkowane malowane proszkowo o profilu zamkniętym 40x60. Ogrodzenie w kolorze zielonym dostosowanym do innych ogrodzeń znajdujących się na terenie stadionu miejskiego.

Przewiduje się wykonanie robot instalacyjnych polegających na przesunięciu słupów oświetleniowych i monitoringu poza teren utwardzony. Przesunięcie studni kablowej monitoringu poza teren utwardzony. Założenie na istniejącej sieci energetycznej                                i monitoringu rur osłonowych dwudzielnych A 160 PS. Wykonanie kanalizacji technicznej              z rur SRS-G 160 z dwiema studniami usytuowanymi poza projektowanym terenem utwardzonym . Dokładną lokalizację studni należy uzgodnić z Inwestorem.

Przewiduje się wykonanie odwodnienia liniowego polimerobetonowego szerokości min. 150 mm z rusztem D400

Przygotowanie terenu budowy:

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji   budowy,    aż   do   zakończenia   i    odbioru   ostatecznego    robót,   zgodnie    z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953);

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną;

- Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we własnym zakresie;

- Wykonawca prac budowlanych musi zapewnić:

- zabezpieczenie istniejących budynków i innych obiektów sąsiadujących przed zniszczeniem,

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej przed uszkodzeniem,

- zabezpieczenia wymagane przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów budowlanych;

- Na terenie objętym inwestycją istnieje możliwość zajęcia części terenu, w celu umiejscowienia tymczasowych kontenerów technicznych;

- Przewiduje się wycinkę drzewa. Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich pozwoleń i uiszczenia opłat z tym związanych;

- Na teren budowy zapewniony jest dojazd drogowy przez istniejące ciągi komunikacyjne;

- Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej należy do wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.

# Opis wymagań

# Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spełniają wymagania polskich przepisów prawa.  Wymaga  się,  aby zastosowane  materiały spełniały co najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakościowe i wytrzymałościowe. Wybór rozwiązań materiałowych powinien być skonsultowany z Zamawiającym.

    - Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Wykonawca	jest	zobowiązany	zrealizować	przedmiot	zamówienia	spełniając w szczególności wymagania:

      - Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami,

      - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. 2012, poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

      - innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Zamawiającym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie budowy oraz poza nim, zarówno dla uczestników procesu budowlanego, jak i dla osób postronnych.

Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem:

- rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy,

- organizacji placu budowy w tym: pomieszczeń biurowych i socjalnych, utrzymania odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunków  BHP,  wykonanie ogrodzenia i  oświetlenia, pojemników na odpady wraz z ich utylizacją,

- organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji,

- usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy,

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót,

- odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie):

  - sporządzenie informacji o planie BIOZ,

  - bariery na obrzeżach wykopów i ewentualnych rusztowań,

  - znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

  - pasy zabezpieczające dla osób pracujących w wykopach,

  - poręcze zabezpieczające przed upadkiem,

  - wewnętrzne drabiny, schody i pomosty.

Wykonawca odpowiada za ochronę sieci i instalacji (takich jak: rurociągi, kable itp.) znajdujących się na powierzchni ziemi i pod nią oraz zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności wynikających z Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie  przepisy  na  terenie  baz  produkcyjnych,   w  pomieszczeniach  biurowych   i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami    i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

# Część informacyjna

- Zamawiający informuje, iż jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2009 Nr 223 poz. 1778.),

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- Zamawiający dla obszaru objętego opracowaniem uzyska decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych

- Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery –  brak.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień potrzebnych do zrealizowania zadania we własnym   zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przebudowę sieci z użytkownikiem obiektu tj. Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 Chojnice

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram prac z użytkownikiem obiektu tj. Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 Chojnice

# Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją zamówienia

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

    - uzgodnienia wymagane prawem,

    - projekt budowlano - wykonawczy – 6 egz. (z uwzględnieniem wszystkich branż)

    - kosztorysy inwestorskie – 1 egz.

    - przedmiary robót – 1 egz.

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.

    - wersje elektroniczne wszystkich  powyżej  wymienionych  pozycji  na  płycie  CD  w formacie PDF.

ZAŁĄCZNIKI