Opis techniczny

- Klatki schodowe

  - Malowanie

Ściany i sufity należy oczyścić ze starej farby. Tak przygotowane powierzchnie gruntujemy środkiem gruntującym, głęboko penetrującym. Następnie ściany i sufity szpachlujemy i szlifujemy.

Do wysokości 1,6 m ściany malujemy farbą olejną. Wyżej ściany oraz sufity malujemy farbą emulsyjną wewnętrzną. Kolor ścian należy uzgodnić z Dyrekcją Szkoły.

Balustrady, elementy metalowe, parapety okienne, policzki schodowe, grzejniki, malujemy dwukrotnie farbą olejną.

Sufit z blachy trapezowej malujemy dwukrotnie farbą olejną.

  - Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych

Rury wodne, kanalizacyjne oraz hydranty obudowujemy płytami gipsowo-kartonowymi na stelażu metalowym. W narożnikach należy zamontować listwy metalowe narożne, na stykach płyt zamontować siatkę stylonową.

- Drzwi w WC dziewcząt

W ubikacji dziewcząt należy zamontować 12 szt. skrzydeł drzwiowych, o wymiarach
72 x 200 [cm]. Drzwi należy wykonać z litego drewna sosnowego (lub innego iglastego) oraz polakierować lakierem bezbarwnym.

Przed przystąpieniem do robót należy drzwi pomierzyć „z natury”. Ościeżnice metalowe malujemy pod kolor drewna farbą olejną.

- Wszystkie niezbędne dane potrzebne do wykonania kosztorysu ofertowego, znajdują się w przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wszystkie wymiary należy sprawdzić „na obiekcie”.

Opracował:

mgr inż. Mirosław Kubiszewski