Opis techniczny

- Mała sala gimnastyczna

Prace należy rozpocząć od robót rozbiórkowych, tj. skucia tynku cementowego z sufitu (na siatce Rabitza) oraz luźnego tynku ze ścian a także warstw posadzkowych (wykładzin + parkiet). Na ścianach tynk uzupełniamy, a następnie je szpachlujemy i szlifujemy. Sufit wykonujemy z paneli boazeryjnych, z PCV, na łatach drewnianych o wymiarach
4 x 5 [cm] rozstawionych co 40 cm.

Podłogę wykonujemy następująco: na deskach istniejącej podłogi układamy płyty OSB grubości 15 mm, wylewamy masę samopoziomującą, zbrojoną siatką i układamy wykładziną PCV tarket lub o równoważnej klasie (porównywalnych parametrach).

Oświetlenie – istniejące lampy należy zdemontować, a w ich miejsce montujemy nowe
z obudową zabezpieczającą przed uderzeniem piłki.

Grzejniki i rury C.O. obudowujemy rusztem drewnianym.

- Roboty malarskie

Malowaniu podlegają ściany w małej sali gimnastycznej oraz korytarz przed WC
w piwnicy. Ściany po oczyszczeniu i zagruntowaniu należy przeszpachlować
i przeszlifować. Następnie malujemy je dwukrotnie farbą emulsyjną wewnętrzną lub olejną (lamperie). Ściany w małej sali gimnastycznej malujemy farbą emulsyjną odporną na szorowanie.

- Demontaż i montaż stolarki drzwiowej

Wymianie podlegają skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami do małej sali gimnastycznej (aluminiowe i drewniane), świetlicy (drewniane) oraz zewnętrzne od strony
ul. Sukienników (aluminiowe z profili ciepłych). Drzwi drewniane posiadają ościeżnice na szerokość muru – 40 cm oraz opaski z obu stron szerokości 15 cm. Drzwi, ościeżnice
i opaski wykonać z drewna iglastego.

Stolarka wg zestawienia.

- Wszystkie niezbędne dane potrzebne do wykonania kosztorysu ofertowego, znajdują się w przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wszystkie wymiary należy sprawdzić „na obiekcie”.

Opracował:

mgr inż. Mirosław Kubiszewski