Opis techniczny

- Mała sala gimnastyczna

Po zerwaniu płytek PCV i dokładnym oczyszczeniu podłoża gruntujemy je środkiem głęboko penetrującym, wylewamy masę samopoziomującą, wklejamy wykładzinę PCV, np. tarket, polyflor lub inną o porównywalnych parametrach technicznych.

Ściany i sufit skrobiemy ze starej farby, gruntujemy, szpachlujemy i malujemy dwukrotnie farbą emulsyjną, odporną na szorowanie.

Grzejniki, rury C.O. malujemy dwukrotnie farbą olejną.

- Kuchnia

Prace w kuchni rozpoczynamy od skucia starej glazury. Następnie ściany wyrównujemy masą Atlas grubości ok. 5 mm. Glazurę układamy do wysokości 205 cm. Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz styk podłogi ze ścianą, należy wykonać z elementów ceramicznych narożnych, o promieniu krzywizny 6 cm. Na istniejącej posadzce
z lastryka, po odtłuszczeniu i wykonaniu izolacji przeciw wodnej z folii w płynie, układamy gresy.

Ściany powyżej glazury oraz sufit skrobiemy z farby, gruntujemy, szpachlujemy
i malujemy dwukrotnie farbą emulsyjną, wewnętrzną.

Szpachlujemy i malujemy dwukrotnie stolarkę drzwiową farbą olejną.

Wymieniamy wszystkie rury kanalizacyjne oraz kratki ściekowe. Rury obudowujemy płytami gipsowo-kartonowymi.

- Komin C.O.

Skuwamy tynk, demontujemy balustradę na czapce komina. Następnie uzupełniamy tynk w miejscach ubytków (kat. II). Komin okładamy styropianem grubości 3-5 cm (wyrównanie nierówności) na klej i kołki PCV, wtapiamy siatkę, na krawędziach montujemy narożniki metalowe. Ściany okładamy tynkiem mineralnym i malujemy farbą emulsyjną, zewnętrzną. Kolor należy uzgodnić z dyrektorem Szkoły. Na czapce kominowej montujemy balustradę stalową, czapkę kryjemy papą zgrzewalną, krawędzie opierzamy blachą powlekaną.

Klamry wyłazowe malujemy dwukrotnie farbą olejną.

- Wszystkie niezbędne dane potrzebne do wykonania kosztorysu ofertowego, znajdują się w przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wszystkie wymiary należy sprawdzić „na obiekcie”.

Opracował:

mgr inż. Mirosław Kubiszewski