| Przedmiar robót |
| --- |
| dla budowy ul.Kartuskiej w Chojnicach - Utwardzenie dróg, parkingów, chodnika i ścieżki rowerowej, budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenie ulicznego z parkingiem. |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |  |
|  |  | I Kanalizacja deszczowa |  |  |  |
|  |  | 1 Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0317/05 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kategorii III-IV | m3 | 97 |  |
| 2 | KNR 2-01 0217/04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III | m3 | 145,863 |  |
| 3 | KNR 2-01 0322/02 | Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV | m2 | 165,67 |  |
| 4 | KNR 2-01 0322/08 | Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV | m2 | 165,67 |  |
| 5 | KNR 2-01 0320/05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV | m3 | 24,064 |  |
| 6 | KNR 2-01 0230/01 | Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 218,799 |  |
| 7 | KNR 2-01 0236/03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 218,799 |  |
| 8 | KNR 2-18 0501/01 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 137,85 |  |
| 9 | KNR 2-18 0501/04 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm | m2 | 137,85 |  |
| 10 | KNR 2-18w 0408/05 | Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm | m | 42 |  |
| 11 | KNR 2-18w 0408/04 | Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 250mm | m | 18,5 |  |
| 12 | KNR 2-18w 0408/03 | Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm | m | 55,5 |  |
| 13 | KNR 2-18 0613/03 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m | szt | 4 |  |
| 14 | KNR 2-18w 0517/02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową | szt | 2 |  |
| 15 | KNR 2-18w 0524/01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem | szt | 6 |  |
| 16 | KNR 2-18 0714/10 | Dwukrotna izolacja abizolem wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm | m | 8,7 |  |
| 17 | KNR 2-19 0219/01 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi | m | 116 |  |
| 18 | KNR 2-18 0804/04 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm | m | 42 |  |
| 19 | KNR 2-18 0804/03 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm | m | 18,5 |  |
| 20 | KNR 2-18 0804/02 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm | m | 55,5 |  |
|  |  | II Roboty drogowe |  |  |  |
|  |  | 1 Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 21 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,2 |  |
| 22 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki |  |  |  |
|  |  | 883,99 + 182,5 + 100 + 240 + (379,41 + 126) * 0,8 | m2 | 1.810,818 |  |
|  |  | razem | m2 | 1810,818 |  |
| 23 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) |  |  |  |
|  |  | 883,99 + 182,5 + 100 + 240 + (379,41 + 126) * 0,8 | m2 | 1.810,818 |  |
|  |  | razem | m2 | 1810,818 |  |
|  |  | 2 Roboty ziemne |  |  |  |
| 24 | KNR 2-01 0228/02 | Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii III | m3 | 18 |  |
| 25 | KNR 2-01 0235/01 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii I-II |  |  |  |
|  |  | 883,99 + 182,5 + 100 + 240 + (379,41 + 126) * 1 | m3 | 1.911,900 |  |
|  |  | razem | m3 | 1911,9 |  |
| 26 | KNR 2-01 0206/02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III |  |  |  |
|  |  | 883,99 + 182,5 + 100 + 240 + (379,41 + 126) * 1 | m3 | 1.911,900 |  |
|  |  | razem | m3 | 1911,9 |  |
| 27 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II |  |  |  |
|  |  | 883,99 + 182,5 + 100 + 240 + (379,41 + 126) * 1 | m3 | 1.911,900 |  |
|  |  | razem | m3 | 1911,9 |  |
|  |  | 3 Podbudowy |  |  |  |
| 28 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV |  |  |  |
|  |  | 883,99 + 182,5 + 100 + 240 + (379,41 + 126) * 1 | m2 | 1.911,900 |  |
|  |  | razem | m2 | 1911,9 |  |
| 29 | KNR 2-31 0101/02 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm - dodatek za dalsze 41 cm głębokości |  |  |  |
|  |  | 883,99 + 182,5 + 100 + 240 + (379,41 + 126) * 1 | m2 | 1.911,900 |  |
|  |  | razem | m2 | 1911,9x8,2 |  |
| 30 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm |  |  |  |
|  |  | 883,99 + 182,5 + 100 + 240 + (379,41 + 126) * 1 | m2 | 1.911,900 |  |
|  |  | razem | m2 | 1911,9 |  |
| 31 | KNR 2-31 0114/02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 20cm grubości warstwy |  |  |  |
|  |  | 883,99 + 182,5 + 100 + 240 + (379,41 + 126) * 1 | m2 | 1.911,900 |  |
|  |  | razem | m2 | 1911,9x5 |  |
| 32 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm |  |  |  |
|  |  | 883,99 + 100 + (379,41 + 126) * 1 | m2 | 1.489,400 |  |
|  |  | razem | m2 | 1489,4 |  |
| 33 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości warstwy |  |  |  |
|  |  | 883,99 + 100 + (379,41 + 126) * 1 | m2 | 1.489,400 |  |
|  |  | razem | m2 | 1489,4x10 |  |
| 34 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa żwirowa pod płyty ażurowe o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 240 |  |
| 35 | KNR 2-31 0114/02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 20cm grubości warstwy warstwa żwirowa pod płyty ażurowe | m2 | 240x5 |  |
| 36 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 182,5 |  |
| 37 | KNR 2-01 0205/03 | Transport kruszyw łamanych na budowę na odległość do 1,0km | m3 | 325 |  |
| 38 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II za dalsze 43 km. | m3 | 325x86 |  |
|  |  | 4 Nawierzchnie |  |  |  |
| 39 | KNR 2-31 0511/03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej |  |  |  |
|  |  | 404,99 + 63 + 175 + 216 | m2 | 858,990 |  |
|  |  | razem | m2 | 858,99 |  |
| 40 | KNR 2-31 0511/02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej | m2 | 182,5 |  |
| 41 | KNR 2-31 0511/02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm czerwona, układane na podyspce cementowo-piaskowej | m2 | 100 |  |
|  |  | 5 Oznakowanie |  |  |  |
| 42 | KNR 2-31 0706/07 | Strzałki i inne symbole malowane ręcznie | m2 | 14,4 |  |
| 43 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 3 |  |
| 44 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 3 |  |
|  |  | 6 Elementy ulic |  |  |  |
| 45 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki |  |  |  |
|  |  | 379,41 * 0,06 | m3 | 22,765 |  |
|  |  | razem | m3 | 22,765 |  |
| 46 | KNR 2-31 0403/03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | m | 379,41 |  |
| 47 | KNR 2-31 0407/05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 126 |  |
|  |  | 7 Zieleń drogowa |  |  |  |
| 48 | KNR 2-01 0510/01 | Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm | m2 | 227,5 |  |
| 49 | KNR 2-01 0510/02 | Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za każde dalsze 5cm humusu (ponad 5cm) | m2 | 227,5 |  |
| 50 | KNR 2-31 0509/01 | Plac parkingowy z płyt ażurowych o grubości 10cm z wypełnieniem ziemią trawnikową | m2 | 240 |  |
|  |  | III Roboty elektryczne |  |  |  |
|  |  | 1 Roboty elektryczne |  |  |  |
| 51 | KNR 2-01 0701.2/02 | Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III | m | 118 |  |
| 52 | KNR 5-10w 0301/01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 236 |  |
| 53 | KNR 5-10w 0303/01 | Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm | m | 40,5 |  |
| 54 | KNR 5-10w 0114/02 | Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli wielożyłowych na napięcie znamionowe poniżej 110kV, o masie do 1kg/m | m | 40,5 |  |
| 55 | KNR 5-10w 0103/02 | Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych, na napięcie znamionowe poniżej 110kV o masie do 1kg/m, z przykryciem kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego grubości powyżej 0,4 - 0,6mm YAKy 4x35 mm2 | m | 92,5 |  |
| 56 | KNR 2-01w 0704/02 | Ręczne zasypywanie rowów kablowych (o głębokości do 0,4m - robocizna 01, o głębokości do 0,6m - robocizna 02, o głębokości do 0,8m - robocizna 03, o głębokości do 1,0m - robocizna 04) i szerokości dna do 0,4m grunt kategorii III | m | 118 |  |
| 57 | KNR 5-10w 0708/01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III | szt | 5 |  |
| 58 | KNR 5-10w 1004/01 | Wciąganie przewodów w słup lub rurę osłonową z udziałem podnośnika samochodowego | m/1prz | 66 |  |
| 59 | KNR 5-10w 1005/07 | Montaż opraw rtęciowych z 1 lampą na zamontowanym wysięgniku | szt | 6 |  |
| 60 | KNR 4-03w 1203/02 | Badanie linii kablowej NN 4-żyłowej | odc | 5 |  |
| 61 | KNR 5-08w 0804/01 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 2,5mm2 | szt żył | 36 |  |
| 62 | KNR 5-08w 0804/01 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 2,5mm2 | szt żył | 32 |  |
| 63 | KNR 5-08w 0614/02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III | m | 24 |  |
| 64 | KNR 4-03w 1205/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - pomiar pierwszy | pomiar | 1 |  |
| 65 | KNR 4-03w 1205/02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za każde następne badanie i pomiar | pomiar | 1 |  |
|  |  | IV Obsługa geodezyjna budowy |  |  |  |
|  |  | 10 Obsługa geodezyjna, wykonanie dokumentacji powykonawczaj. |  |  |  |
| 66 | Kalkulacja indywidualna | Wytyczenie i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej budowy. | kpl | 1 |  |