Projekt zagospodarowania terenu szkoły nr 8 w Chojnicach

1. Podstawa opracowania.

Podstawą wykonania niniejszego opracowania było zlecenie inwestora –

Gminy Miejskiej w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1.

2.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu szkoła podstawowej nr 8

3.Projektowane rozwiązania koncepcyjne.

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano nowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej nr 8. Inwestycja polega na wymianie nawierzchni chodników, placów o nawierzchni betonowej oraz nawierzchni z płyt betonowych.

Wymiana dotyczy wszystkich nawierzchni utwardzonych. Ponadto projektuje się dodatkowe powierzchnie utwardzone, tzn. boisko do koszykówki, powiększenie powierzchni utwardzonej parkingu z tyłu szkoły. Zmiany dotyczą również placu pomiędzy salą gimnastyczną a szkołą, doprojektowało tam trawnik oraz ławki liniowe o konstrukcji metalowej 2x18,0m wykończone drewnem siedziska zamontowane wzdłuż trawników, ponadto ustawiono dwa sześciokątne gazony z piaskowca z 4 ławkami LA4 przed szkołą. Zaprojektowano nawierzchnię tartanową po zewnętrznej stronie sali gimnastycznej długości 60,0m i szerokości 2,0m. nowe utwardzone nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej szarej gr. 6,0cm niefazowanej 10/20cm. Przy parkingu z tyłu szkoły zwieńczono parking krawężnikiem betonowym 15/30 zeskosowanym. Pozostałe styki nowej nawierzchni z kostki betonowej i trawników oraz styk z budynkiem wykończono obrzeżem betonowym 8/30cm. Trawnik po lewej stronie głównego wejścia do budynku osłonięto metalowym płotkiem w celu regulacji poruszania się po terenie. Naprawy wymagają betonowe schody po prawej stronie głównego wejścia. Doprojektowało liniowy wpust uliczny przy wejściu na teren szkoły. Na placu przed głównym wejściem usytuowano 12 ławek LA4 z Łapina – Art. Metal.

Opracował: