SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę portu jachtowego w miejscowości Charzykowy k/ Chojnic

Opracowała:                                                                     Zatwierdził:

Instrukcja dla oferentów

- Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1 tel.52 3971800 zwany dalej zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony  na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę portu jachtowego w miejscowości Charzykowy k/ Chojnic

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Termin realizacji zamówienia wymagany:  30 kwiecień 2004 r.

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia

  - formularz oferty na załączonym druku (zał. nr 1)

  - oświadczenie, że oferent spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zam.pub.(zał. nr 2)

  - oświadczenie, że oferent spełnia wymogi określone w art.22 ust.5 ustawy o zam. pub. (zał. nr 3)

  - kopię aktualnego wypisu z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem

  - Wycena prac projektowych

- Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

- Przy wyborze ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami.
 	cena- .100.%

Inne.....................

Sposób obliczenia punktów za cenę:

cena najniższa   :  cena badanego oferenta  x  ......%
 	Oferta powinna być zamieszczona w zamkniętej kopercie, która będzie zawierała nazwę oferenta, będzie zaadresowana do zamawiającego oraz będzie oznaczona napisem „przetarg –  Budowa portu jachtowego w miejscowości Charzykowy k/ Chojnic

- Termin składania ofert upływa dnia 22.10.03 o godz. 11.00 Oferty składać można w pok. 607w siedzibie zamawiającego.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.03 o godz. 11.10 pok . 607

- Przed upływem terminu do składania ofert można dokonać zmiany lub wycofać oferty

- Oferent zostanie związany ofertą przez okres 45 dni .
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

- Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą i odpowiadać będzie wymogom określonym w ustawie o zam.pub. i niniejszej dokumentacji.

- Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

- Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Mirosława Stanisławska. pok.  tel.52 3971800

- Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim oferentom.
W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

## 15.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem przetargu jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy portu jachtowego   nad jeziorem Charzykowskim  w miejscowości Charzykowy k/ Chojnic.

Przedmiotem zamierzeń inwestycyjnych jest rozbudowa  lub przebudowa istniejących oddzielnie odcinków mola  przynależnych odpowiednio do LKS i CHKŻ w ten sposób aby stworzyć zamknięty port jachtowy z centralnym wejściem od strony jeziora .

CHKŻ i LKS  to sąsiadujące ze sobą  dwa kompleksy zabudowań klubowych z zapleczem hotelowo-świetlicowym , socjalnym i hangarowym, rozdzielone ul. Rybacką biegnącą od centralnej ulicy Długiej.

Istniejące budynki wyposażone są w następujące media: wod.-kan., zasilanie energetyczne , co, cw z własnej kotłowni oraz przyłącze teletechniczne. Tereny klubowe posiadają wewnętrzne utwardzone drogi i place.

Przewiduje się przedłużenie prostopadle do istniejących odcinków mola o elementy biegnące równolegle do linii brzegowej tak aby powstały w planie dwie teowe ostrogi ograniczające akwen portu jachtowego z wejściem pomiędzy nimi.

Należy przewidzieć ok. 102 stanowisk dla jednostek o wym. 10,0 mx 3,0 m dla jednego jachtu.

Ponadto należy zaplanować urządzenie trzech slipów do wodowania regatowych jachtów mieczowych   klas olimpijskich . Konieczne będzie pogłębienie akwenu portowego.

Pomosty należy wyposażyć w szafki elektryczne , wodę oraz stworzyć możliwość

opróżniania jachtowych kabin WC z nieczystości.

W trakcie opracowania jest projekt przebudowy hangaru CHKŻ pod potrzeby

kajakarzy  niepełnosprawnych . Dlatego też należy zaplanować budowę  pomostu

dla kajakarzy + niepełnosprawnych – pływające przęsło.

Na realizację w/w inwestycji Gmina Miejska w Chojnicach będzie składać wniosek o dotację w  ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 r. i wobec powyższego opracowana dokumentacja musi spełniać wszystkie obowiązujące  dyrektywy unijne  oraz  być zgodna z obowiązującymi przepisami krajowymi. Inwestycja realizowana będzie w ramach priorytetu 2 – „ WZMOCNIENIE REGIONALNEJ BAZY EKONOMICZNEJ I ZASOBÓW LUDZKICH ” – działanie 2.6

## ROZWÓJ TURYSTYKI

Zamawiający  dostarczy mapę sytuacyjno- wysokościową   .

Należy podać cenę brutto opracowania kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z załączonym zakresem poniżej:

- Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami          - 12 egz.

- Projekt architektoniczno-budowlany                                         - 12 egz.

- Projekt wykonawczy – część budowlana                                  - 12 egz.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna – część budowlana        -  8  egz.

- Przedmiar robót                                                                          - 12 egz.

- Kosztorys inwestorski                                                                -  3 egz.

- Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej z urządzeniami do

opróżniania zbiorników na sprzęcie pływającym                     - 12 egz.

- Projekt wykonawczy                                                                 - 12 egz.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna                                      - 12 egz.

- Przedmiar  robót                                                                       - 12 egz.

- Kosztorys inwestorski                                                               -  3 egz.

- Projekt budowlany oświetlenia terenu                                       - 12 egz.

- Projekt wykonawczy  oświetlenia terenu                                  - 12 egz.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna – oświetlenia terenu     -  12  egz.

- Przedmiar robót                                                                          - 12 egz.

- Kosztorys inwestorski                                                                -  3 egz.

- Projekt wykonawczy elementów małej architektury                 - 12 egz.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna                                        -  8 egz.

- Przedmiar                                                                                   - 12 egz.

- Kosztorys inwestorski                                                                 - 3 egz.

- Materiały terenowo- prawne                                                      - 12 szt

- Raport oddziaływania na środowisko                                         - 8 egz.

- Ocena oddziaływania na środowisko                                          - 8 egz.

- Kosztorys ofertowy zbiorczy                                                      - 3 egz.

- Specyfikacje istotnych warunków zamówienia                         - 12 egz.

-    Studium wykonalności                                                                - 8 egz.

- Niezbędne ekspertyzy , badania i operaty ( np. wiercenia

geologiczne, sondaż dna , operat wodno-prawny                       - 4 egz.

- opracowanie odzwierciedlającą istniejącą sytuację               - 4 egz.

Termin wykonania szczegółowej koncepcji do 15.12.2003 r.

Do koncepcji należy załączyć koszt realizacji w/ w zakresu

Po akceptacji w/w koncepcji można przystąpić do kontynuacji projektowania.

Termin wykonania kompletu  dokumentacji  z pozwoleniem na budowę

do 30.04.2004 r.

4. Informacja o kryteriach

Zamawiający ustala  następujące kryteria oceny prac:

### Cena     -  100 %

Zamawiający  dostarczy mapę sytuacyjno- wysokościową .

Załączniki:

- Formularz oferty.

- Oświadczenie z art. 22 ust. 2.

- Oświadczenie z art. 22 ust. 5.

- Wzór umowy.

- Kserokopia mapy syt.-wys. z naniesionym stanem istniejącym.