# S P E C Y F I K A C J A

### ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE

Przetarg  nieograniczony

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp

na: „Monitoring w Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach”

ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Chojnicach

#### KOD CPV  45310000-3

Zamawiający:   Gmina Miejska  Chojnice

ul. Stary Rynek     89-600 Chojnice

tel/fax  52-  39 718 00 w.61, 49   / 39 721 94

Internet: http://www.miastochojnice.pl

Zatwierdził:

Opracowała: Magdalena Wlazłowska

Aprobata: Agnieszka Buchwald

Chojnice , 26.06.2008 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział l	- Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział II	- Termin wykonania zamówienia

Rozdział III	- Warunki udziału w postępowaniu

Rozdział IV	- Zawartość oferty

Rozdział V	- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami .

Rozdział VI	- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Rozdział VII	- Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez

Zamawiającego

Rozdział VIII	- Wadium

Rozdział IX	- Termin związania ofertą.

Rozdział X	- Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział XI	- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Rozdział XII	- Opis sposobu obliczenia ceny  ofert .

Rozdział XIII  - Ocena ofert

Rozdział XIV	- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Rozdział XV	- Postanowienia umowy.

Rozdział XVI	- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik Nr 1	- Formularz oferty

Załącznik Nr 2	- Wzór umowy

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu nadzoru wizyjnego – telewizja przemysłowa CCTV w Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach.

Opis systemu:

System telewizji przemysłowej na terenie gimnazjum będzie służył obserwacji zarówno terenu zewnętrznego wokół budynku szkoły, jak i korytarzy oraz wybranych pomieszczeń wewnątrz budynku. Według przyjętych założeń na zewnątrz powinno zostać zamontowanych 6 kamer stacjonarnych w obudowach zewnętrznych z grzałkami oraz 2 kamery szybkoobrotowe. Wewnątrz budynku powinny zostać zainstalowane 34 kamery (8 kamer w piwnicy, 12 kamer na parterze, 7 kamer na I piętrze, 7 kamer na II piętrze). Zapis obrazów z kamer powinien odbywać się na trzech 16-kanałowych rejestratorach cyfrowych z minimum trzema wbudowanymi dyskami twardymi o pojemności 500GB każdy. Taka wielkość pamięci wewnętrznej powinna zapewnić przynajmniej 30-dniowe ciągłe archiwum o akceptowalnej jakości i poklatkowości (rozdzielczość 2CIF, jakość najlepsza, przynajmniej 3 klatki na sekundę dla kamer stałych oraz 6 klatek na sekundę dla kamer obrotowych). Do każdego rejestratora powinien być podłączony monitor LCD 19” dedykowany do pracy w systemach telewizji dozorowej CCTV. W systemie powinna pracować zewnętrzna klawiatura sterująca z trójosiowym joystickiem do zarządzania rejestratorami cyfrowymi oraz kamerami PTZ. Należy zapewnić minimum 15-minutowe zasilanie awaryjne UPS dla kamer, klawiatury, monitorów oraz rejestratorów w systemie, aby w razie wyłączenia zasilania system mógł dalej rejestrować zdarzenia, a także był nieczuły na krótkie awarie zasilania w okolicy (zachowanie ciągłości obserwacji i nadzoru nad systemem przez operatora). Urządzenia centralne systemu (rejestratory cyfrowe, zasilacze UPS) powinny zostać umieszczone w nowej szafie Rack 19” umieszczonej we wskazanym zamkniętym pomieszczeniu, natomiast monitory i klawiatura sterująca powinny być zainstalowane w znajdującej się obok portierni na parterze.

Wymagania dotyczące kamer szybkoobrotowych:

- Montaż narożny (kamera na rogu przy kuchni) lub naścienny (tylne wejście do szkoły)

- Przetwornik obrazu: minimum 1/4 cala CCD, Exview HAD

- Zoom optyczny: minimum 26-krotny

- Zoom cyfrowy: minimum 12-krotny

- Aktywne elementy ekranu PAL: 752 (poz.) x 582 (pion.)

- Rozdzielczość pozioma: przynajmniej 460 TVL

- Stosunek sygnału do szumu: powyżej 50 dB

- W przypadku przejścia w tryb nocny kamera powinna charakteryzować się czułością w zakresie widma podczerwieni

- Minimalna czułość kamery przy poziomie sygnału na wyjściu kamery 50IRE, włączonej funkcji ARW, migawce 1/50 s i jasności obiektywu F1.6:

- tryb dzienny, bez funkcji podniesienia czułości: 1,0 lux

- tryb dzienny, z funkcją podniesienia czułości: 0,013 lux

- tryb nocny, bez funkcji podniesienia czułości: 0,26 lux

- tryb nocny, z funkcją podniesienia czułości: 0,0026 lux

- Wbudowane funkcje proporcjonalnego zoomu (stała prędkość liniowa przy różnych wartościach zoomu) oraz automatycznego obrotu i zmiany pochylenia kamery

- Menu w języku polskim

- Możliwość konfigurowania stref prywatności

- Przynajmniej 99 programowanych prepozycji

- Możliwość zaprogramowania przynajmniej dwóch tras dozoru o łącznym czasie trwania do 15 minut

- Możliwość utworzenia przynajmniej dwóch tras położeń zaprogramowanych wykorzystujących 99 programowanych prepozycji

- Protokoły komunikacyjne: przynajmniej Pelco P i Pelco D

- Wejścia alarmowe oraz wyjścia alarmowe

- Temperatura pracy: od -40(C do +50(C

- Stopień szczelności obudowy IP66

- Zasilanie kamery 230 VAC

- Kamera powinna posiadać budową modułową w celu obniżenia kosztów konserwacji i ewentualnego serwisu, wiążącego się w tym wypadku tylko z wymianą pojedynczych modułów zamiast całej kamery. Pozwoli to również na szybką i niedrogą rozbudowę systemu w przypadku zmiany potrzeb lub konieczności modernizacji systemu bądź rozszerzenia go o dodatkowe funkcje (np. stabilizacja obrazu, automatyczne śledzenie ruchu obiektów)

- Kamera powinna posiadać minimum 3-letnią gwarancję

Wymagania dotyczące kamer stacjonarnych do montażu w obudowach zewnętrznych:

- Przetwornik obrazu: 1/3 cala CCD z wybieraniem międzyliniowym

- Aktywne elementy ekranu PAL: 752 (poz.) x 582 (pion.)

- Rozdzielczość pozioma: przynajmniej 540 TVL

- Stosunek sygnału do szumu: powyżej 50 dB

- Ruchomy filtr podczerwieni zapewniający czułość w zakresie promieniowania podczerwonego w warunkach słabego oświetlenia

- Minimalna czułość mierzona przy obiektywie o jasności F1.2:

- tryb kolorowy, oświetlenie sceny 50IRE, bez funkcji podniesienia czułości: 0,3 lux

- tryb monochromatyczny, oświetlenie sceny 50IRE, bez funkcji podniesienia czułości: 0,06 lux

- Funkcja kompensacji tylnego oświetlenia (BLC)

- Funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW)

- Funkcja automatycznego balansu bieli (AWB)

- Zasilanie kamery 230 VAC

- Kamera powinna posiadać minimum 3-letnią gwarancję

Wymagania dotyczące obiektywów:

- Obiektyw musi posiadać korekcję w zakresie promieniowania podczerwonego

- Format obiektywu: minimum 1/3 cala

- Ręcznie regulowana ogniskowa w minimalnym zakresie od 3.5 do 8.0 mm

- Przesłona sterowana napięciowo z kamery

- Otwarcie przesłony obiektywu przynajmniej od F1.0

Wymagania dotyczące obudów zewnętrznych do kamer:

- Kamera stacjonarna wraz z obiektywem powinna być umieszczona w dedykowanej obudowie zewnętrznej z grzałką zasilaną napięciem 230 VAC

- W komplecie z obudową powinien być dostarczony uchwyt

- Przewody powinny być prowadzone wewnątrz uchwytu, aby zapobiec ewentualnym próbom sabotażu lub aktom wandalizmu

Wymagania dotyczące wewnętrznych kamer w obudowach kopułowych:

- Przetwornik obrazu: 1/3 cala

- Aktywne elementy ekranu PAL: 752 (poz.) x 582 (pion.)

- Rozdzielczość pozioma: przynajmniej 540 TVL

- Stosunek sygnału do szumu: powyżej 50 dB

- Minimalna czułość przy 50IRE: 1,0 lux

- Wbudowany obiektyw o ogniskowej 3mm

- Funkcja kompensacji tylnego oświetlenia (BLC)

- Funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW)

- Funkcja automatycznego balansu bieli (AWB)

- Funkcja cyfrowej redukcji szumów

- Zasilanie kamery 12VDC lub 24VAC

- Kamera powinna posiadać minimum 3-letnią gwarancję

Wymagania dotyczące rejestratorów cyfrowych:

- Liczba wejść video: 16 x BNC

- Ilość rejestrowanych klatek na sekundę dla wszystkich kamer w rozdzielczości 360x288 (CIF): 400

- Ilość rejestrowanych klatek na sekundę dla wszystkich kamer w rozdzielczości 720x288 (2CIF): 200

- Kompresja MPEG-4

- Prędkość wyświetlania: 400 klatek na sekundę (każdy kanał „na żywo”)

- Możliwość wyświetlania kamer w trybach podziału ekranu na: 16, 13, 10, 9, 7, 6, 4

- Możliwość definiowania harmonogramu pracy rejestratora z dokładności do jednej godziny dla każdego dnia tygodnia poprzez zadanie odpowiedniego programu nagrywania (ustawienie minimum sześciu programów nagrywania)

- Możliwość regulacji parametrów nagrywania indywidualnie dla każdej kamery (m.in. ilość klatek na sekundę, jakość, nagrywanie zdarzeń, czułość detekcji ruchu)

- Wyjścia monitora głównego: BNC i VGA

- Wbudowana wewnętrzna nagrywarka CD/DVD-RW (możliwość zgrywania materiału na płyty CD-R, CD-RW oraz DVD-RW)

- Możliwość instalacji 4 wewnętrznych dysków twardych (zakłada się instalację 3 dysków 500GB lub innej ilości dysków o równoważnej pojemności, przynajmniej jedno wolne miejsce powinno zostać w razie późniejszej ewentualnej rozbudowy systemu)

- Możliwość przeszukiwania archiwum według następujących kryteriów m.in. czas, kalendarz, zdarzenia

- Pełna obsługa rejestratora przez sieć (sprawdzanie statusu, konfiguracja, podgląd, przeszukiwanie archiwum, archiwizacja lokalna)

- Możliwość jednoczesnego zdalnego podłączenia przynajmniej 16 użytkowników sieciowych do jednego rejestratora

- Złącze USB do zgrywania materiału oraz aktualizacji oprogramowania układowego

- Menu w języku polskim

- Możliwość zdefiniowania przynajmniej pięciu profili użytkowników zabezpieczonych hasłami o różnym poziomie uprawnień w dostępie do funkcji urządzenia

- Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury sterującej

- Możliwość podłączenia kamer PTZ

- Możliwość sterowania trzema rejestratorami cyfrowymi w systemie za pomocą jednego pilota podczerwieni

- Możliwość sterowania rejestratorem przy użyciu myszy komputerowej

Wymagania dotyczące monitorów telewizji przemysłowej:

- Monitor LCD dedykowany do pracy w systemach telewizji przemysłowej

- Przekątna ekranu 19”

- Wejścia video: BNC i VGA

- Rozdzielczość: 1280x1024

- Kontrast: minimum 800:1

- Luminancja: minimum 300cd/m2

- Czas reakcji matrycy: maksymalnie 5ms

- Kąt obserwacji: minimum 160° w poziomie / minimum 160° w pionie

Wymagania dotyczące zewnętrznej klawiatury sterującej:

- Możliwość pełnego niezależnego sterowania trzema rejestratorami cyfrowymi

- Możliwość pełnego sterowania i konfiguracji kamer PTZ

- Trójosiowy joystick do poruszania kamerami obrotowymi oraz pokrętłem z funkcją zoom

- Możliwość wywoływania zapamiętanych prepozycji i tras kamer szybkoobrotowych

- Wyświetlacz LCD do wyświetlania informacji o wywoływanych z klawiatury funkcjach

Wymagania dotyczące szafy Rack:

- Szafa Rack 19”

- Wymiary 600x600 [mm]

- Minimalna wysokość 32U

- System wentylacji z termostatem

- Dwie listwy zasilające do montażu w szafie Rack

Wymagania dotyczące zasilaczy UPS:

- Montaż w szafie Rack

- Zapewnienie minimum 15-minutowego podtrzymania zasilania urządzeń systemu CCTV: rejestratorów, monitorów, klawiatury oraz kamer PTZ oraz stałych

- Układ automatycznej regulacji napięcia

- Sygnalizacja diodowa stanu pracy zasilacza: praca z sieci, praca z baterii, przeciążenie

- Alarmowa sygnalizacja dźwiękowa: awaria, przeciążenie, znaczne wyczerpanie baterii

Załączony przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 7 dni po podpisaniu umowy

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia – 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Rozdział III. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:

- spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1  p z p

- nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p z p

- zobowiązani są  do udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz na zastosowane materiały na okres nie krótszy niż 3 lata od daty odbioru końcowego

- w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane

odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Wykaz niezbędnych do tego celu dokumentów i informacji, które winna zawierać oferta przedstawiono w Rozdziale IV SIWZ w pozycji B, pkt 1 - 4.

Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Rozdział IV. Zawartość oferty.

A. Pojęcie „oferta" oznacza wypełniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami, które stanowią dokumenty, informacje i wzór umowy, wymienione               w niniejszym rozdziale.

B. Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, wraz z oświadczeniem o okresie gwarancji  i oświadczeniem z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 p z p

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 mcy przed terminem otwarcia ofert

- wykaz  co najmniej 2 robót  budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

Rozdział V. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną wzajemną korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, bądź drogą elektroniczną. W przypadku przekazu drogą elektroniczną lub faksem każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdział VI. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Magdalena Wlazłowska – nr tel.(0-52) 39 718 00 wew. 61

- w sprawach technicznych – Grzegorz Czarnowski – nr tel.(0-52) 39 718 00 wew. 49

Mail  wydz.budowlany@miastochojnice.pl

Rozdział VII. Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego.

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ..

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ.

Dokonaną w ten sposób modyfikację, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i będzie ono dla nich wiążące oraz zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ..

4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

Rozdział VIII. Wadium.

Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nieprzekraczającą równowartości kwoty 5.150.000 euro, w niniejszym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane.

Rozdział IX. Termin związania oferta.

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może jeden raz zwrócić się do Wykonawców       o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4) Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

5) Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

6) O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Pojęcie „oferta" zdefiniowano w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

- Wykonawca przedstawi jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Złożenie ofert wariantowych, równoważnych bądź częściowych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana przy pomocy komputera, maszyny do pisania, bądź ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wypełniony formularz oferty winien być opieczętowany pieczęcią firmową Wykonawcy i podpisany przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.

- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.

- Wymagane informacje winny być przedstawione na formularzach zgodnych z wzorami stanowiącymi Załączniki do SIWZ oraz winny być opieczętowane pieczęcią firmową Wykonawcy i podpisane przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.

- Załączone dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.

- Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść muszą być podpisane przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy i ponumerowane rosnąco kolejnymi liczbami całkowitymi począwszy od liczby 1, przy czym strona tytułowa oferty winna być stroną pierwszą.

- Wszystkie strony oferty muszą być trwale połączone.

Oferta musi być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie. Koperta winna

być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzone napisami Oferta na

wykonanie Monitoringu w Zespole Szkół Nr 7  w Chojnicach,   „Nie otwierać

przed 30  września 2008r." do godz.10.00 oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio oferty wyłącznie

w formie nowej kompletnej oferty, złożonej jak w trybie składania ofert,

z napisem „Zmiana nr ..... oferty na wykonanie Monitoringu

w Zespole Szkół  Nr 7 w Chojnicach nie otwierać przed 30 września 2008r.

przed godz.  10.10".

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i                 złożeniem oferty.

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy złożyć do dnia 30 września 2008r. do godz. 10.00                 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, w  Biurze Podawczym – Informacja  – pokój 306, parter w Ratuszu

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września  2008r. o godz. 10.10                      w   Urzędzie Miejskim w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, pokój 607,          III piętro w Ratuszu

Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez      otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca określi jedną cenę ryczałtową (łącznie z podatkiem VAT) podaną w złotych polskich (PLN) za całość przedmiotu zamówienia.

- Podana cena ryczałtowa powinna uwzględniać ewentualny upust oferowany przez Wykonawcę.

- Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa zostanie ustalona na cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała zmianie.

- Podana cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia.

Rozdział XIII. Ocena ofert.

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

- cena                                                    			    -      100%

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

cena najniższa

--------------------------------------	x 100

cena oferty

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi w sposób określony w art. 88 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nieprzekraczającą równowartości kwoty 5.150.000 euro, w niniejszym postępowaniu wniesienie należytego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Rozdział XV. Postanowienia umowy.

- Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ.

- Wzór umowy został określony w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

- Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w  chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi we wzorze.

##### Rozdział XVI. Podwykonawcy

- Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców

-    Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcy lub

Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie część przedmiotu

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

-   Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania

Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to

były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

Rozdział XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli jego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – prawo zamówień publicznych.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może wnieść pisemny protest do zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień siwz wnosi się w terminie 7 dni od dna publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej lub na stronach internetowych portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z  rozstrzygnięciem protestu

przez zamawiającego lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.