Załącznik Nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA WYKONANIA 
I ODBIORU NA

„MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ SYSTEMU CCTV

W OBIEKTACH NA TERENIE CHOJNIC”

Zawiera:

1. Opis techniczny wykonania robót

2. Wymagania dotyczące odbioru robót oraz zakresu opracowania
     dokumentacji powykonawczej.

3. Wymagane parametry techniczne urządzeń.

1. Opis techniczny wykonania robót.

Wymagania ogólne

Celem inwestycji jest zintegrowanie dwóch istniejących systemów telewizji przemysłowej znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1) Ratusz (8 kamer, w tym 1 szybkoobrotowa)

2) Wszechnica (40 kamer, w tym 7 szybkoobrotowych),

oraz instalacja kamer w nowych lokalizacjach.

Utworzenie w obiekcie Wszechnicy Chojnickiej głównego centrum monitoringu dla telewizji dozorowej, obsługiwanego przez wyszkolonych operatorów i  stworzenia w Urzędzie Miejskim punktu monitoringu wizyjnego – uruchomienie współpracy z rejestratorami na obiektach po sieci LAN. Należy przewidzieć sterowanie poszczególnymi kamerami i zdalny dostęp do archiwum każdej z kamer zarówno z centrum monitoringu i z punktu monitoringu za pomocą jednego oprogramowania zarządzającego.

Inwestor udostępni na życzenie Oferenta wszelkie posiadane informacje i dokumentacje dla w/w systemów.

Między poszczególnymi lokalizacjami rozprowadzona została sieć światłowodowa, z przeznaczeniem specjalnie dla celów stworzenia zintegrowanego centralnego systemu monitoringu wizyjnego.

Dodatkowo do systemu należy dołożyć trzy nowe kamery, które będą zainstalowane na wskazanym słupie. Jedna z tych kamer powinna być kamerą szybkoobrotową, dwie pozostałe powinny być kamerami stałopozycyjnymi. Celem kamer stacjonarnych będzie obserwacja dwóch ciągów deptaka. Kamera obrotowa będzie służyła do dokładnej obserwacji zdarzeń i rozpoznania potencjalnych zagrożeń, które mogą tam wystąpić. Należy powiązać odpowiednie wejścia i wyjścia alarmowe w kamerach tak, aby ruch w określonym obszarze obserwowanym przez kamery stacjonarne wywołał najazd na zdefiniowaną wcześniej scenę przez kamerę szybkoobrotową. Do słupa, na którym mają być zamontowane kamery, został już doprowadzony światłowód, który należy wykorzystać do transmisji obrazów i sterowania kamer. Do wskazanej lokalizacji trzech kamer należy doprowadzić zasilanie energetyczne w istniejącym rurarzu z Ratusza.

Dostawa, montaż, programowanie, uruchomienie działania urządzeń, szkolenie personelu obsługi, wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz 
z świadczeniem usług serwisowych w okresie 36 miesięcznej gwarancji. Gwarancja minimum 36 miesięcy (od daty bezusterkowego odbioru robót), przy czym w okresie gwarancji wykonawca wykonuje bezpłatnie wszystkie nałożone warunkami gwarancji przeglądy i konserwacje.

Czas przywrócenia CCTV do działania po awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia.

Zestawy urządzeń CCTV będą dostarczone i instalowane w czynnych obiektach zlokalizowanych na terenie Urzędu Miejskiego, Wszechnicy Chojnickiej  i ul. Kościuszki.

Warunki Techniczne

1. Wymagane parametry techniczne urządzeń podano w pkt. 3 niniejszej
      specyfikacji.

2. Oferowane urządzenia muszą posiadać  karty katalogowe oraz instrukcje obsługi w języku polskim, (jeśli w języku obcym to dodatkowo ich tłumaczenie).

3. Urządzenia muszą posiadać znak zgodności europejskiej CE.

4. Wymienione w niniejszej specyfikacji znaki towarowe lub nazwy producentów służą do przykładowego sprecyzowania wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz standardu ich wykonania lub równoważnych.

Wytyczne wykonania instalacji

1. Instalacje należy wykonać zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji
     oraz wymaganiami grupy polskich norm jak również z wymaganiami sztuki
     budowlanej.

2. Montaż instalacji CCTV natynkowy z przewodami prowadzonymi w listwach
    elektroinstalacyjnych PCV.

3. Do kamer poprowadzić dedykowane zasilania. Przekrój przewodu stosowny
    do obciążenia.

4. Dla kamer zewnętrznych należy zastosować obudowy hermetyczne z grzałką.

5. Zasilacz awaryjny należy podłączyć do wszystkich urządzeń CCTV 
w Urzędzie Miejskim oraz do kamer na ul. Kościuszki.

Informacje niejawne

Informacje dotyczące lokalizacji urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektu stanowią tajemnicę służbową Zamawiającego o klauzuli „Zastrzeżone”.

Lokalizacje montażu systemów CCTV, osprzętu, tras kabli (według wskazań 
i rysunków) będą przekazane pracownikom Wykonawcy.

Specyfikacja rodzajowa związana z wykonaniem instalacji CCTV

Dostawa, montaż instalacji i urządzeń CCTV, uruchomienie, dokonanie nastaw urządzeń, zaprogramowanie.

Przeszkolenie (w miejscu montażu instalacji) personelu bezpośredniego Użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.

Przekazanie Zamawiającemu technicznej dokumentacji powykonawczej – 2 egz.

Świadczenie usługi serwisowo – gwarancyjnej (36 miesięcy) dla dostarczonych urządzeń.

2. Wymagania dotyczące odbioru robót oraz zakresu opracowania
    dokumentacji powykonawczej.

2.1 Odbiór robót

1. Użyte do montażu materiały instalacyjne oraz urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności ich wykonania wymagane przepisami państwowymi, których kopie należy przedłożyć 
w dokumentacji powykonawczej w czasie odbioru robót.

2. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przekaże zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, wyszczególnioną w pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji dotycząca odbieranych elementów zamówienia.

3. Odbiór robót nastąpi w obecności przedstawicieli: Wykonawcy,
    Zamawiającego i Bezpośredniego Użytkownika.

4. W przypadku braku przy odbiorze końcowym lub poszczególnego elementu/ów zamówienia jakiegokolwiek dokumentu wchodzącego w skład wymienionej w pkt. 2.2 dokumentacji powykonawczej Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy.

5. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia wykonania instalacji niezgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

2.2 Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w ilości 2 egz. w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

1. Stronę tytułową.

2. Wykaz urządzeń: ilość, dokładną nazwę wraz z pełnym oznaczeniem typu
    oraz numery fabryczne poszczególnych urządzeń.

3. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urządzeń.

4. Opis działania systemu.

5. Karty katalogowe w języku polskim (lub ich tłumaczenia)

6. Inwentaryzację – rysunek lub rysunki przedstawiające plan rozmieszczenia 
    i połączeń urządzeń CCTV.

7. Instrukcje obsługi i eksploatacji systemu – wymagania Wykonawcy.

8. Instrukcje producenta urządzeń.

9. Kserokopie (lub dane dotyczące) Certyfikatów, Atestów, homologacji, (jeżeli
    jest wymagana) urządzeń, materiałów.

10. Wymagania Wykonawcy w zakresie konserwacji urządzeń i systemu.

11. Protokoły z badań i pomiarów sprawdzających instalację elektryczną linii
      zasilających oraz urządzeń podlegających ochronie.

3. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

ZAKRES RZECZOWO – ILOSCIOWY ZAMÓWIENIA

Wymagane minimalne parametry urządzeń:

Uwaga:

Oferty, w których parametry techniczne urządzeń będą niższe niż n/w zostaną odrzucone.

W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę do odbioru wykonanych instalacji 
z urządzeniami o niższych parametrach niż n/w zamawiający odmówi odbioru.

Elementy niewymienione w specyfikacji, a niezbędne do zainstalowania 
i uruchomienia systemów muszą zostać przewidziane przez wykonawcę 
w ofercie.

Wymagania dotyczące kamery szybkoobrotowej szt. 1:

Przetwornik obrazu: minimum 1/4 cala CCD, Exview HAD

Zoom optyczny: minimum 35-krotny

Zoom cyfrowy: minimum 12-krotny

Aktywne elementy ekranu PAL: 752 (poz.) x 582 (pion.)

Rozdzielczość pozioma: przynajmniej 540 TVL

Stosunek sygnału do szumu: powyżej 50 dB

W przypadku przejścia w tryb nocny kamera powinna charakteryzować się czułością w zakresie widma podczerwieni

Minimalna czułość kamery:

- 0.5 lx/F=1.4 (1/50s, 35IRE) - tryb kolorowy 
- 0.062 lx/F=1.4 (1/3s, 35IRE) - tryb kolorowy 
- 0.00014 lx/F=1.4 (2/3s, 35IRE) - tryb cz-b

Wbudowane funkcje proporcjonalnego zoomu (stała prędkość liniowa przy różnych wartościach zoomu) oraz automatycznego obrotu i zmiany pochylenia kamery

Menu w języku polskim

Możliwość konfigurowania stref prywatności

Przynajmniej 99 programowanych prepozycji

Możliwość zaprogramowania przynajmniej 2 tras dozoru o łącznym czasie trwania do 15 minut

Możliwość utworzenia przynajmniej dwóch tras położeń zaprogramowanych wykorzystujących 99 programowanych prepozycji

Protokoły komunikacyjne: przynajmniej Pelco P i Pelco D

Wejścia alarmowe oraz wyjścia alarmowe

Temperatura pracy: od -40(C do +50(C

Stopień szczelności obudowy IP66

Zasilanie kamery 230 VAC

Kamera powinna posiadać budową modułową w celu obniżenia kosztów konserwacji i ewentualnego serwisu, wiążącego się w tym wypadku 
tylko z wymianą pojedynczych modułów zamiast całej kamery. Pozwoli to również na szybką i niedrogą rozbudowę systemu w przypadku zmiany potrzeb lub konieczności modernizacji systemu bądź rozszerzenia 
go o dodatkowe funkcje (np. stabilizacja obrazu, automatyczne śledzenie ruchu obiektów)

Kamera powinna posiadać minimum 3-letnią gwarancję

Wymagania dotyczące kamer stacjonarnych do montażu w obudowach zewnętrznych 4 szt.:

Przetwornik obrazu: minimum 1/3 cala CCD z wybieraniem międzyliniowym

Aktywne elementy ekranu PAL: 752 (poz.) x 582 (pion.)

Rozdzielczość pozioma: przynajmniej 540 TVL

Stosunek sygnału do szumu: powyżej 50 dB

Ruchomy filtr podczerwieni zapewniający czułość w zakresie promieniowania podczerwonego w warunkach słabego oświetlenia

Minimalna czułość mierzona przy obiektywie o jasności F1.2:

-	tryb kolorowy, oświetlenie sceny 50IRE, bez funkcji podniesienia czułości: 0,3 lux

-	tryb monochromatyczny, oświetlenie sceny 50IRE, bez funkcji podniesienia czułości: 0,06 lux

Funkcja kompensacji tylnego oświetlenia (BLC)

Funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW)

Funkcja automatycznego balansu bieli (AWB)

Zasilanie kamery 230 VAC

Kamera powinna posiadać minimum 3-letnią gwarancję

Wymagania dotyczące obiektywów kamer zewnętrznych:

Obiektyw musi posiadać korekcję w zakresie promieniowania podczerwonego

Format obiektywu: minimum 1/3 cala

Ręcznie regulowana ogniskowa w minimalnym zakresie od 3.5 do 8.0 mm

Przesłona sterowana napięciowo z kamery

Otwarcie przesłony obiektywu przynajmniej od F1.0

Wymagania dotyczące obudów zewnętrznych do kamer:

Kamera stacjonarna wraz z obiektywem powinna być umieszczona w dedykowanej obudowie zewnętrznej z grzałką zasilaną napięciem 230 VAC

W komplecie z obudową powinien być dostarczony uchwyt

Przewody powinny być prowadzone wewnątrz uchwytu, aby zapobiec ewentualnym próbom sabotażu lub aktom wandalizmu

Wymagania dotyczące wewnętrznych kamer w obudowach kopułowych 9 szt.:

Przetwornik obrazu: minimum 1/3 cala

Aktywne elementy ekranu PAL: 752 (poz.) x 582 (pion.)

Rozdzielczość pozioma: przynajmniej 540 TVL

Stosunek sygnału do szumu: powyżej 50 dB

Minimalna czułość przy 50IRE: 1,0 lux

Wbudowany obiektyw o ogniskowej: minimum 3mm

Funkcja kompensacji tylnego oświetlenia (BLC)

Funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW)

Funkcja automatycznego balansu bieli (AWB)

Funkcja cyfrowej redukcji szumów

Zasilanie kamery 12VDC lub 24VAC

Kamera powinna posiadać minimum 3-letnią gwarancję

Wymagania dotyczące rejestratorów cyfrowych 1 szt.:

Liczba wejść video: 16 x BNC

Archiwizacja danych z wszystkich kamer w czasie rzeczywistym (kamery zewnętrzne 8 szt. w rozdzielczości CIF 4) minimum 30 dni

Prędkość wyświetlania: 400 obrazów na sekundę (każdy kanał „na żywo”)

Możliwość wyświetlania kamer w trybach podziału ekranu na: 16, 13, 10, 9, 7, 6, 4

Możliwość definiowania harmonogramu pracy rejestratora z dokładności do jednej godziny dla każdego dnia tygodnia poprzez zadanie odpowiedniego programu nagrywania (ustawienie minimum sześciu programów nagrywania)

Możliwość regulacji parametrów nagrywania indywidualnie dla każdej kamery (m.in. ilość klatek na sekundę, jakość, nagrywanie zdarzeń, czułość detekcji ruchu)

Wyjścia monitora głównego: BNC i VGA

Wbudowana wewnętrzna nagrywarka CD/DVD-RW (możliwość zgrywania materiału na płyty CD-R, CD-RW oraz DVD-RW)

Możliwość instalacji  wewnętrznych dysków twardych. Możliwość przeszukiwania archiwum według następujących kryteriów m.in. czas, kalendarz, zdarzenia

Pełna obsługa rejestratora przez sieć (sprawdzanie statusu, konfiguracja, podgląd, przeszukiwanie archiwum, archiwizacja lokalna)

Złącze USB do zgrywania materiału oraz aktualizacji oprogramowania układowego

Menu w języku polskim

Możliwość zdefiniowania przynajmniej pięciu profili użytkowników zabezpieczonych hasłami o różnym poziomie uprawnień w dostępie do funkcji urządzenia

Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury sterującej

Możliwość podłączenia kamer PTZ

Możliwość sterowania rejestratorem przy użyciu myszy komputerowej

Rejestrator powinien posiadać minimum 3-letnią gwarancję

Wymagania dotyczące monitorów telewizji przemysłowej 3 szt.:

Monitor LCD dedykowany do pracy w systemach telewizji przemysłowej

Wejścia video: BNC i VGA

Rozdzielczość: 1280x1024

Kontrast: minimum 800:1

Luminancja: minimum 300cd/m2

Czas reakcji matrycy: maksymalnie 5ms

Kąt obserwacji: minimum 160° w poziomie / minimum 160° w pionie

Monitory powinny posiadać minimum 3-letnią gwarancję

Wymagania dotyczące zestawu komputerowego 1 kpl.:

Monitor LCD minimum 22 cale

Pamięć RAM minimum 2 GB

Procesor minimum INTEL CORE 2 DUO 3.0/6 BOX

Dysk o pojemności minimum 500GB

Karta sieciowa

Karta grafiki minimum 512 MB

Nagrywarka CD-RW-DVD z oprogramowaniem

System operacyjny Microsoft Windows XP Professional PL z nośnikiem

Microsoft Office 2007 PL z nośnikiem

USB 2.0

Drukarka HP Color LaserJet CP 1515 n

Zestaw komputerowy powinien posiadać minimum 3-letnią gwarancję

Wymagania dotyczące szafy Rack:

Szafa Rack 19”

Wymiary 600x600 [mm]

Minimalna wysokość 32U

System wentylacji z termostatem

Dwie listwy zasilające do montażu w szafie Rack

Wymagania dotyczące zasilaczy UPS:

Montaż w szafie Rack

Zapewnienie minimum 60-minutowego podtrzymania zasilania urządzeń systemu CCTV: rejestratorów, monitorów, klawiatury oraz kamer PTZ oraz stałych

Układ automatycznej regulacji napięcia

Sygnalizacja diodowa stanu pracy zasilacza: praca z sieci, praca z baterii, przeciążenie

Alarmowa sygnalizacja dźwiękowa: awaria, przeciążenie, znaczne wyczerpanie baterii