SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na: „MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ SYSTEMU CCTV W OBIEKTACH NA TERENIE CHOJNIC”

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach

#### KOD CPV 45310000-3

39100000-3

32000000-3

Zamawiający: Straż Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

fax 052- 396 38 92

Internet: http://www.miastochojnice.pl

e-mail: sm@miastochojnice.pl

Zatwierdził:

Opracował: Arkadiusz Megger

Aprobata: Agnieszka Buchwald

Chojnice, 14. 11. 2008 r.

Spis treści

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia.	3

Rozdział II Termin wykonania zamówienia.	10

Rozdział III Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywnia oceny spełniania tych warunków.	10

Rozdział IV Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  w postępowaniu.	11

Rozdział V Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.	11

Rozdział VI Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.	12

Rozdział VII Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego.	12

Rozdział VIII Wadium.	12

Rozdział IX Termin związania oferta.	13

Rozdział X Opis sposobu przygotowania oferty.	13

Rozdział XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.	14

Rozdział XII Opis sposobu obliczenia ceny.	15

Rozdział XIII Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.	15

Rozdział XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	16

Rozdział XV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.	17

Rozdział XVI Postanowienia umowy.	17

Rozdział XVII Podwykonawcy	18

Rozdział XVIII Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	18

#### Załącznik Nr 1	- Formularz oferty

#### Załącznik Nr 2	- Wzór umowy

#### Załącznik Nr 3	- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

#### Załącznik Nr 4	- Schemat lokalizacji kamer zewnętrznych

#### Załącznik Nr 5	- Schemat lokalizacji kamer wewnętrznych Urząd Miejski

#### Załącznik Nr 6	- Schemat lokalizacji kamer wewnętrznych główne centrum monitoringu

#### Załącznik Nr 7	- Schemat umeblowania głównego centrum monitoringu z wykazem mebli

# Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia.

1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy i modernizacji istniejącego systemu CCTV w siedzibie Zamawiającego, połączenie systemu z systemem CCTV zainstalowanym w obiekcie Wszechnicy Chojnickiej, zbudowanie centrum monitorowania CCTV w obiekcie Wszechnicy Chojnickiej, oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Rozbudowa istniejącego systemu CCTV polegać ma na instalacji nowych punktów nadzoru wizyjnego przy ul. Kościuszki, Wszechnicy Chojnickiej i Urzędzie Miejskim, kompatybilnych sprzętowo z urządzeniami aktualnie zainstalowanymi w budynku Wszechnicy Chojnickiej.

3.	W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

a)	wykonania w nowych lokalizacjach instalacji nowych kamer zgodnie z załącznikiem nr 4, 5, 6

b)	stworzenia w Urzędzie Miejskim punktu monitoringu wizyjnego (zdalny dostęp do archiwum każdej z kamer za pomocą jednego oprogramowania zarządzającego)

c)	uruchomienia systemów telewizji dozorowej na poszczególnych obiektach

d)	utworzenia w obiekcie Wszechnicy Chojnickiej głównego centrum monitoringu dla telewizji dozorowej – uruchomienie współpracy centrum z rejestratorami 
na obiektach po sieci LAN (zdalny dostęp do archiwum każdej z kamer za pomocą jednego oprogramowania zarządzającego)

e)	wyposażenie głównego centrum monitoringu dla telewizji dozorowej w meble biurowe zgodnie z załącznikiem nr 7

f)	uruchomienia i oprogramowania sprzętu komputerowego w pomieszczeniu głównego centrum monitoringu

g)	wykonania instalacji i montażu urządzeń zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami

h)	dostarczenia urządzeń posiadających odpowiednie oznaczenia i deklaracje zgodności CE i spełniających wymagania ustalone przez Zamawiającego

i)	dostarczenia urządzeń w pełni kompatybilnych (rejestratory, kamery szybkoobrotowe, sterowniki kamer)

j)	wykonania dokumentacji powykonawczej zawierającej niezbędny opis 
i schematy na rzutach budynków

k)	przeprowadzenia szkolenia obsługi CCTV dla wskazanych przez użytkownika pracowników.

4.	Wykaz ilościowy urządzeń

| Lp | Typ urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kamera szybkoobrotowa | 1.kpl. |
| 2 | Kamera stacjonarna D/N zewnętrzna z obudową | 4.kpl. |
| 3 | Rejestrator cyfrowy | 1. kpl |
| 4 | Dodatkowe archiwum do rejestratora | 1.szt |
| 5 | Karta dodatkowych wyjść monitorowych | 1.szt |
| 6 | Aktualizacja oprogramowania – Wszechnica chojnicka | 1.szt |
| 7 | Panel zasilający nadajniki | 2.szt |
| 8 | Dwa niezależne nadajniki (w jednym urządzeniu) sygnału wideo przesyłanego światłowodem wielomodowym | 4.szt |
| 9 | Nadajnik sygnału wideo przesyłanego światłowodem wielomodowym, nadajniki sygnału wideo (AM) i danych (RS 232, 422, protokół Pelco "P"), | 2.szt |
| 10 | Odbiornik sygnału wideo przesyłanego światłowodem wielomodowym, odbiorniki sygnału wideo (AM) i danych (RS 232, 422, protokół Pelco "P"), | 2.szt |
| 11 | Dwa niezależne odbiorniki (w jednym urządzeniu) sygnału wideo przesyłanego światłowodem wielomodowym | 4 szt |
| 12 | Nadajnik/odbiornik Ethernet 10/100 Mbps, 2 włókna wielomodowe 1310 nm | 2 szt |
| 13 | Urządzenie sprzęgające RS422. Umożliwia połączenie do czterech różnych systemów sterujących wspólną grupą kamer. | 1.szt |
| 14 | Aktywny rozdzielacz danych RS485, jedno wejście (RS232 lub RS485), 4 wyjścia. | 1.szt |
| 15 | Kamera stacjonarna wewnętrzna D/N z obudową kopułkową | 8.szt. |
| 16 | Przełącznik sieciowy – Switch 10/100 | 1.szt |
| 17 | Zestaw komputerowy | 1 kpl |
| 18 | Monitor 23” | 1.szt |
| 19 | Monitor 32” | 2.szt |
| 20 | UPS z modułem baterii | 1.kpl |
| 21 | Wykonanie okablowania zasilania punktów kamer i centrum monitoringu wraz z tablicami TZ i ich wyposażeniem | 1.kpl |
| 22 | Wyposażenie centrum monitoringu | 1.kpl |
| 23 | Szafa Rack 19” wisząca z wyposażeniem światłowodowym | 2.kpl |
| 24 | Aktywny rozdzielacz video 4/8 | 2.kpl |

Wymagania dotyczące kamery szybkoobrotowej:

- Przetwornik obrazu: minimum 1/4 cala CCD, Exview HAD

- Zoom optyczny: minimum 35-krotny

- Zoom cyfrowy: minimum 12-krotny

- Aktywne elementy ekranu PAL: 752 (poz.) x 582 (pion.)

- Rozdzielczość pozioma: przynajmniej 540 TVL

- Stosunek sygnału do szumu: powyżej 50 dB

- W przypadku przejścia w tryb nocny kamera powinna charakteryzować się czułością w zakresie widma podczerwieni

- Minimalna czułość kamery:

- 0.5 lx/F=1.4 (1/50s, 35IRE) - tryb kolorowy 
- 0.062 lx/F=1.4 (1/3s, 35IRE) - tryb kolorowy 
- 0.00014 lx/F=1.4 (2/3s, 35IRE) - tryb cz-b

- Wbudowane funkcje proporcjonalnego zoomu (stała prędkość liniowa przy różnych wartościach zoomu) oraz automatycznego obrotu i zmiany pochylenia kamery

- Menu w języku polskim

- Możliwość konfigurowania stref prywatności

- Przynajmniej 99 programowanych prepozycji

- Możliwość zaprogramowania przynajmniej 2 tras dozoru o łącznym czasie trwania 
do 15 minut

- Możliwość utworzenia przynajmniej dwóch tras położeń zaprogramowanych wykorzystujących 99 programowanych prepozycji

- Protokoły komunikacyjne: przynajmniej Pelco P i Pelco D

- Wejścia alarmowe oraz wyjścia alarmowe

- Temperatura pracy: od -40(C do +50(C

- Stopień szczelności obudowy IP66

- Zasilanie kamery 230 VAC

- Kamera powinna posiadać minimum 3-letnią gwarancję

Wymagania dotyczące kamer stacjonarnych do montażu w obudowach zewnętrznych:

- Przetwornik obrazu: : minimum 1/3 cala CCD z wybieraniem międzyliniowym

- Aktywne elementy ekranu PAL: 752 (poz.) x 582 (pion.)

- Rozdzielczość pozioma: przynajmniej 540 TVL

- Stosunek sygnału do szumu: powyżej 50 dB

- Ruchomy filtr podczerwieni zapewniający czułość w zakresie promieniowania podczerwonego w warunkach słabego oświetlenia

- Minimalna czułość mierzona przy obiektywie o jasności F1.2:

-	tryb kolorowy, oświetlenie sceny 50IRE, bez funkcji podniesienia czułości: 0,3 lux

-	tryb monochromatyczny, oświetlenie sceny 50IRE, bez funkcji podniesienia czułości: 0,06 lux

- Funkcja kompensacji tylnego oświetlenia (BLC)

- Funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW)

- Funkcja automatycznego balansu bieli (AWB)

- Zasilanie kamery 230 VAC

- Kamera powinna posiadać minimum 3-letnią gwarancję

Wymagania dotyczące obiektywów:

- Obiektyw musi posiadać korekcję w zakresie promieniowania podczerwonego

- Format obiektywu: minimum 1/3 cala

- Ręcznie regulowana ogniskowa w minimalnym zakresie od 3.5 do 8.0 mm

- Przesłona sterowana napięciowo z kamery

- Otwarcie przesłony obiektywu przynajmniej od F1.0

Wymagania dotyczące obudów zewnętrznych do kamer:

- Kamera stacjonarna wraz z obiektywem powinna być umieszczona w dedykowanej obudowie zewnętrznej z grzałką zasilaną napięciem 230 VAC

- W komplecie z obudową powinien być dostarczony uchwyt

- Przewody powinny być prowadzone wewnątrz uchwytu, aby zapobiec ewentualnym próbom sabotażu lub aktom wandalizmu

Wymagania dotyczące wewnętrznych kamer w obudowach kopułowych:

- Przetwornik obrazu: : minimum 1/3 cala

- Aktywne elementy ekranu PAL: 752 (poz.) x 582 (pion.)

- Rozdzielczość pozioma: przynajmniej 540 TVL

- Stosunek sygnału do szumu: powyżej 50 dB

- Minimalna czułość przy 50IRE: 1,0 lux

- Wbudowany obiektyw o ogniskowej: minimum 3mm

- Funkcja kompensacji tylnego oświetlenia (BLC)

- Funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW)

- Funkcja automatycznego balansu bieli (AWB)

- Funkcja cyfrowej redukcji szumów

- Zasilanie kamery 12VDC lub 24VAC

- Kamera powinna posiadać minimum 3-letnią gwarancję

Wymagania dotyczące rejestratorów cyfrowych:

- Liczba wejść video: 16 x BNC

- Archiwizacja danych z wszystkich kamer w czasie rzeczywistym (kamery zewnętrzne 8 szt. w rozdzielczości CIF 4) minimum 30 dni

- Prędkość wyświetlania: 400 obrazów na sekundę (każdy kanał „na żywo”)

- Możliwość wyświetlania kamer w trybach podziału ekranu na: 16, 13, 10, 9, 7, 6, 4

- Możliwość definiowania harmonogramu pracy rejestratora z dokładności do jednej godziny dla każdego dnia tygodnia poprzez zadanie odpowiedniego programu nagrywania (ustawienie minimum sześciu programów nagrywania)

- Możliwość regulacji parametrów nagrywania indywidualnie dla każdej kamery (m.in. ilość klatek na sekundę, jakość, nagrywanie zdarzeń, czułość detekcji ruchu)

- Wyjścia monitora głównego: BNC i VGA

- Wbudowana wewnętrzna nagrywarka CD/DVD-RW (możliwość zgrywania materiału na płyty CD-R, CD-RW oraz DVD-RW)

- Możliwość instalacji  wewnętrznych dysków twardych. Możliwość przeszukiwania archiwum według następujących kryteriów m.in. czas, kalendarz, zdarzenia

- Pełna obsługa rejestratora przez sieć (sprawdzanie statusu, konfiguracja, podgląd, przeszukiwanie archiwum, archiwizacja lokalna)

- Złącze USB do zgrywania materiału oraz aktualizacji oprogramowania układowego

- Menu w języku polskim

- Możliwość zdefiniowania przynajmniej pięciu profili użytkowników zabezpieczonych hasłami o różnym poziomie uprawnień w dostępie do funkcji urządzenia

- Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury sterującej

- Możliwość podłączenia kamer PTZ

- Możliwość sterowania rejestratorem przy użyciu myszy komputerowej

- Rejestrator powinien posiadać minimum 3-letnią gwarancję

Wymagania dotyczące monitorów telewizji przemysłowej:

- Monitor LCD dedykowany do pracy w systemach telewizji przemysłowej

- Wejścia video: BNC i VGA

- Rozdzielczość: 1280x1024

- Kontrast: minimum 800:1

- Luminancja: minimum 300cd/m2

- Czas reakcji matrycy: maksymalnie 5ms

- Kąt obserwacji: minimum 160° w poziomie / minimum 160° w pionie

- Monitory powinny posiadać minimum 3-letnią gwarancję

Wymagania dotyczące zestawu komputerowego:

- Monitor LCD minimum 22 cale

- Pamięć RAM minimum 2 GB

- Procesor minimum INTEL CORE 2 DUO 3.0/6 BOX

- Dysk o pojemności minimum 500GB

- Karta sieciowa

- Karta grafiki minimum 512 MB

- Nagrywarka CD-RW-DVD z oprogramowaniem

- System operacyjny Microsoft Windows XP Profesional PL z nośnikiem

- Microsoft Office 2007 PL z nośnikiem

- USB 2.0

- Drukarka HP Color LaserJet CP 1515 n

- Zestaw komputerowy powinien posiadać minimum 3-letnią gwarancję

Wymagania dotyczące szafy Rack:

- Szafa Rack 19”

- Wymiary 600x600 [mm]

- Minimalna wysokość 32U

- System wentylacji z termostatem

- Dwie listwy zasilające do montażu w szafie Rack

Wymagania dotyczące zasilaczy UPS:

- Montaż w szafie Rack

- Zapewnienie minimum 60-minutowego podtrzymania zasilania urządzeń systemu CCTV: rejestratorów, monitorów, klawiatury oraz kamer PTZ oraz stałych

- Układ automatycznej regulacji napięcia

- Sygnalizacja diodowa stanu pracy zasilacza: praca z sieci, praca z baterii, przeciążenie

- Alarmowa sygnalizacja dźwiękowa: awaria, przeciążenie, znaczne wyczerpanie baterii

5.	Wykonawca musi spełnić wymagania Gwaranta sytemu CCTV Wszechnicy Chojnickiej:

- Przedstawić projekt integracji z systemem CCTV znajdującym się w Ratuszu-urządzenia przewidziane do integracji muszą być kompatybilne z urządzeniami wchodzącymi w skład systemu w Wszechnicy Chojnickiej i nie mogą powodować jakichkolwiek zakłóceń w jego pracy (wymagana jest separacja elektryczna)

- Połączenie systemów musi być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i odbyć się może tylko i wyłącznie w obecności przedstawiciela Gwaranta systemu CCTV Wszechnicy Chojnickiej

6. Inwestor zaleca wykonawcom przeprowadzenia wizji lokalnej na każdej lokalizacji celem zapoznania się z istniejącymi systemami monitoringu po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z z-cą komendanta – mgr Arkadiusz Megger

e-mail: sm@miastochojnice.pl

# Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 7 dni po podpisaniu umowy

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia – 6 tygodni od dnia podpisania umowy

# Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywnia oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:

- spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1  p z p

- nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p z p

- zobowiązani są  do udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz na zastosowane materiały na okres nie krótszy niż 3 lata od daty pozytywnego odbioru końcowego

- w zakres gwarancji wchodzi również bieżąca konserwacja systemu.

- w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane

odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Wykaz niezbędnych do tego celu dokumentów i informacji, które winna zawierać oferta przedstawiono 
w Rozdziale IV SIWZ w pozycji B, pkt 1 - 4.

Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu.

A. Pojęcie „oferta" oznacza wypełniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami, które stanowią dokumenty, informacje i wzór umowy, wymienione w niniejszym rozdziale.

B. Oferta winna zawierać:

1)	wypełniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 
do SIWZ, wraz z oświadczeniem o okresie gwarancji  i oświadczeniem z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 p z p

2)	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 mcy 
przed terminem otwarcia ofert

- wykaz  co najmniej 2 robót  budowlanych odpowiadających swoim rodzajem 
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmioty, dat wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

# Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną wzajemną korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, e-mailem lub faksem. 
W przypadku przekazu faksem lub e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

# Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest z-ca komendanta – mgr Arkadiusz Megger

# Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego.

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ..

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i będzie ono dla nich wiążące oraz zamieści na stronie internetowej, 
na której jest udostępniona SIWZ..

4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

# Wadium.

Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nieprzekraczającą równowartości kwoty 5.150.000 euro, w niniejszym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane.

# Termin związania oferta.

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3) Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

4) O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty

# Opis sposobu przygotowania oferty.

- Pojęcie „oferta" zdefiniowano w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

- Wykonawca przedstawi jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Złożenie ofert wariantowych, równoważnych bądź częściowych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana przy pomocy komputera, maszyny do pisania, bądź ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wypełniony formularz oferty winien być opieczętowany pieczęcią firmową Wykonawcy 
i podpisany przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.

- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę 
(-y) podpisującą (-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.

- Wymagane informacje winny być przedstawione na formularzach zgodnych z wzorami stanowiącymi Załączniki do SIWZ oraz winny być opieczętowane pieczęcią firmową Wykonawcy i podpisane przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.

- Załączone dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.

- Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść muszą być podpisane 
przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy i ponumerowane rosnąco kolejnymi liczbami całkowitymi począwszy od liczby 1, przy czym strona tytułowa oferty winna 
być stroną pierwszą.

- Wszystkie strony oferty muszą być trwale połączone.

Oferta musi być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie. Koperta winna

być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzone napisami Oferta przetargowa na

„MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ SYSTEMU CCTV W OBIEKTACH NA TERENIE CHOJNIC”, „Nie otwierać przed 8 grudnia 2008 r." do godz.10.00 oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio oferty wyłącznie

w formie nowej kompletnej oferty, złożonej jak w trybie składania ofert,

z napisem „Zmiana nr ..... oferty  przetargowej na „MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ SYSTEMU CCTV W OBIEKTACH NA TERENIE CHOJNIC” nie otwierać przed 8 grudnia 2008 r.   przed godz.  10.30".

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy złożyć do dnia 8 grudnia 2008 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, w Biurze Podawczym – Informacja – pokój 306, parter w Ratuszu

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2008 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, w siedzibie Straży Miejskiej

Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania 
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca określi jedną cenę ryczałtową (łącznie z podatkiem VAT) podaną w złotych polskich (PLN) za całość przedmiotu zamówienia.

- Podana cena ryczałtowa powinna uwzględniać ewentualny upust oferowany 
przez Wykonawcę.

- Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa zostanie ustalona na cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała zmianie.

- Podana cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową 
i terminową realizacją zamówienia.

- Za wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie roboty 
i czynności wynikające z dokumentów składających się na umowę, jak też roboty i usługi bezpośrednio z nich niewynikające, ale służące wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie 
z jego funkcją i przeznaczeniem.

- Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia, usługi towarzyszące, wymagania Zamawiającego oraz przedmiar robót, który stanowi uzupełniającą podstawę informacyjną. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem planowanej budowy i wnieść na piśmie w wymaganym terminie zauważone ewentualne niezgodności.

- Zamawiający nie przewiduje z uwagi na cenę ryczałtową żadnych dodatkowych wynagrodzeń. Wykonawca, jako fachowiec planowanych robót, winien na etapie składania oferty przewidzieć pełny zakres prac, które należy wykonać, aby powstał wymagany przedmiot zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

- Cena -100%

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg następujących wzorów:

cena najniższa

a = -------------------------------------	x 100%

cena oferty

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować 
się z zamawiającym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygraniu postępowania i uzgodnić termin podpisania umowy.

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszej SIWZ

3) Zawarta umowa zawarta będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

Termin i miejsce zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygraniu postępowania.

Wybrany wykonawca przekaże zamawiającemu uproszczony kosztorys ofertowy 3 dni 
przed podpisaniem umowy.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nieprzekraczającą równowartości kwoty 5.150.000 euro, w niniejszym postępowaniu wniesienie należytego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Postanowienia umowy.

- Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej 
z postanowieniami SIWZ.

- Wzór umowy został określony w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

- Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi we wzorze.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

# Podwykonawcy

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców

Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcy lub Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania

Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

# Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. 
Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje włącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego :

- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenie wykonawcy z postępowania

- dokumenty oferty

Odwołanie wnosi się do prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do prezesa Urzędu.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.