Opis techniczny

  - Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Wentylatorni
w Gimnazjum nr 1 w Chojnicach na Salę Muzyczną.

  - Podstawa opracowania

    - Umowa z Inwestorem

    - Obowiązujące normy i przepisy

  - Opis ogólny

    - Roboty rozbiórkowe

Należy zdemontować drzwi do Wentylatorni i Palarni. Następnie rozbieramy ścianki działowe grubości 16 cm (wraz z tynkiem ) wg załączonego rysunku. Rozbiórce podlega także pokrycie kanału wentylacyjnego, biegnącego pod posadzką. Gruz z rozbiórki należy wywieźć i zutylizować.

    - Roboty murarskie i betonowe

Na przedłużeniu ściany wschodniej Wentylatorni w korytarzu murujemy ścianę grubości 24 cm z gazobetonu. W ścianie tej zostawiamy otwór drzwiowy o wymiarach  [cm]. Zasypujemy także kanał wentylacyjny piaskiem i po zagęszczeniu betonujemy go betonem B20 grubości 15 cm. Należy również zabetonować betonem B20 brakujące miejsca w posadzce (po centralach wentylacyjnych).

    - Roboty wykończeniowe

Sufit

Brakujący fragment sufitu zabudowujemy płytą gipsowo-kartonową na stelażu metalowym. Następnie na całym suficie montujemy sufit podwieszony typu OWA. Jako wypełnienie należy zastosować płyty o właściwościach akustycznych.

Ściany

Murowane z gazobetonu tynkujemy tynkiem cementowo-wapiennym kat. III, a miejsce po wyburzonych ścianach oraz bruzdach uzupełniamy tynkiem. Następnie wszystkie ściany szpachlujemy i szlifujemy dwukrotnie oraz malujemy trzykrotnie farbą emulsyjną.

Posadzki

Po wylaniu i wyszlifowaniu masy samopoziomującej, montujemy wykładzinę PCV zgrzewaną na stykach. Wykładzina musi posiadać dobre właściwości akustyczne. Cokoliki należy wykonać z wykładziny poprzez wywinięcie na ścianę lub zamontować gotowe listwy podłogowe drewniane.

    - Stolarka drzwiowa

Do pomieszczenia montujemy drzwi drewniane wraz z ościeżnicą. Skrzydło drzwiowe ma szerokość 110 cm.

    - Instalacja elektryczna

Należy zdemontować istniejące lampy, wykonać nowe oprze wodowanie z kabli miedzianych oraz zamontować nowe lampy oświetleniowe dostosowane wielkością do kasetonów stropowych.

    - Instalacje sanitarne

Zrywamy z rur C.O. i ciepłej wody izolację z wełny mineralnej, juty i gipsy. Rury izolujemy otuliną z pianki poliuretanowej pokrytą okleiną z PCV. Styki łączymy za pomocą specjalnej taśmy samoprzylepnej.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przekładamy pion kanalizacyjny do ściany z przewodami kominowymi
i obudowujemy go płytami gipsowo-kartonowymi. Przekładamy także instalację wodną na tę ścianę oraz montujemy zlewozmywak i podgrzewacz ciepłej wody na 220V.

Instalacja C.O.

Demontujemy 2 grzejniki rurowe na ścianie od strony patia i montujemy 6 grzejników stalowych, dwupłatowych (np. PURMO), o wymiarach  [cm]. Grzejniki wyposażamy w zawory i głowice termostatyczne.