Chojnice, 2017-09-18

KM.271.20.2017

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w dniu 21.08.2017r. 
w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 326939-2017 przetargu nieograniczonego na „Zakup taboru autobusowego w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Pytanie:

Część II

Dostawa 3 sztuk autobusów o długości ok. 8 metrów zwanych dalej autobusami „MINI -ośmiometrowymi”.

- Zamawiający określił w pierwotnym SIWZ opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.7 Zawieszenie możliwość zastosowania zawieszenia pneumatycznego tylnej osi oraz zawieszenia sztywnego osi przedniej.

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu autobusy posiadające jedynie zawieszenie pneumatyczne tylnej osi (funkcja przyklęku będzie dostępna dla podwójnych drzwi służących do wprowadzania osób na wózkach inwalidzkich).

- Zmawiający w opisie przedmiotu zamówienia Układ drzwi pkt. 3.1.1.1. określił możliwość zamontowania drzwi pasażerskich w układzie 0-2-2,  0-1-2 lub 0-2-1.

Dopuścił zatem układ drzwi 0-1-2 gdzie wymagane są co najmniej jedne drzwi dwuskrzydłowe służące do wprowadzania osób na wózkach inwalidzkich w których zostanie spełniony regulamin 107 EKG ONZ.

W opisie przedmiotu zamówienia Podłoga pojazdów pkt. 3.2.1. Zamawiający wymaga podłogę niską bez stopni wejściowych w drzwiach przednich przez co eliminuje zasady zdrowej konkurencji nie dopuszczając innego producenta który niską podłogę posiada w drzwiach tylnych spełniając wymogi Zamawiającego.

Dodatkowo zgodnie z rozdziałem 22 SIWZ jako osobne kryterium oceny Podkryterium 5 (T5) Zamawiający wygórowanie punktuje podłogę pojazdu płaską na całej długości autobusu, jednak daje również innym producentom nie posiadającym takiego rozwiązania możliwość uczestniczenia w postępowaniu przetargowym.

Prosimy zatem patrząc na powyższe dopuszczenia Zamawiającego o zachowanie uczciwych zasad konkurencji  i dopuszczenie do udziału w postępowaniu również autobusu który niską podłogę posiada tylko w drzwiach tylnych dwuskrzydłowych.

Odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu autobusy posiadające zawieszenie pneumatyczne co najmniej  jednej z osi autobusu.

Ad.  2
Zamawiający zmienia treść zapisów SIWZ „MINI – ośmiometrowe” pkt 3.2.1.

Jest:

„niska bez stopni wejściowych w drzwiach przednich, preferowana płaska na całej długości autobusu bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach. Fakt ten będzie uwzględniony zgodnie z Rozdziałem 22 SIWZ, jako osobne kryterium oceny „Podłoga pojazdu płaska na całej długości autobusu (bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach)”.

Winno być:

„niska bez stopni wejściowych w drzwiach dwuskrzydłowych, preferowana płaska na całej długości autobusu bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach. Fakt ten będzie uwzględniony zgodnie z Rozdziałem 22 SIWZ, jako osobne kryterium oceny „Podłoga pojazdu płaska na całej długości autobusu (bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach)”.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Jarosław Rekowski

Dyrektor Wydziału

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska