Załącznik nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Komputer stacjonarny + monitor + oprogramowanie = 15 sztuk

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7900 punków według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net. Dołączyć test do oferty. |
| Pamięć operacyjna RAM | 8GB DDR4 2400MHz z możliwość rozbudowy do min 16GB |
| Parametry pamięci masowej | Min. 1TB SATA. Dysk zainstalowany fabrycznie, objęty gwarancją producenta komputera. |
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.0 |
| Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik . |
| Obudowa | Typu small form factor z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu. Wneka na napęd optyczny Obudowa przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej, Zasilacz o mocy max. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. |
| BIOS | Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |
| Monitor | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT ok. 24” Rozmiar plamki (maksymalnie) 0,276 mm Jasność 250 cd/m2 Kontrast 1000:1, dynamiczny 4 000 000:1 Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni Czas reakcji matrycy (maksymalnie) 6 ms (gray to gray) Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa Podświetlenie System podświetlenia LED Złącze 1x 15-stykowe złącze D-Sub, 1x HDMI (v1.4), 1x złącze DisplayPort (v1.2) Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta Gwarancja zero martwych pikseli |
| Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| Oprogramowanie | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Professional + nośnik USB. Pakiet biurowy MS Office 2016 w wersji posiadającej min. word, excel, powerpoint, outlook, onenote. W ofercie należy podać nazwę oprogramowania |
| Wbudowane porty i złącza | Wbudowane porty: HDMI, Display Port: min. 4 porty USB na przednim panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0) i min. 4 porty USB na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0) Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL Płyta główna wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 Gen.3, min. 1wolne złącza PCI Express x1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR4 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA w tym 1szt SATA 3.0; złącze M.2 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW |
| Warunki gwarancji na cały zestaw komputerowy | 2-letnia gwarancja producenta. W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego – do oferty należy dołączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku. |

Laptop + oprogramowanie = 8 sztuk

| Nazwa | Wymaganeparametrytechniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| PrzekątnaEkrenu | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 5 100 punktów Passmark CPU Mark. Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm |
| Pamięć RAM | 8GB DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci |
| Pamięć masowa | Min. 256GD SSD. Dysk zainstalowany fabrycznie, objęty gwarancją producenta komputera. |
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa z wydzielą z prawej strony klawiaturą numeryczną, |
| Multimedia | dwukanałowa(24-bitowa)karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki stereo, |
| Obudowa | Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. Kąt otwarcia notebooka min 140 stopni. |
| BIOS | wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. |
| Bezpieczeństwo | Czytnik linii papilarnych |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Professional PL + nośnik USB. Pakiet biurowy MS Office 2016 w wersji posiadającej min. word, excel, powerpoint, outlook, onenote. |
| Porty i złącza | Porty i złącza : 1x VGA 1x HDMI 1.4 1x RJ-45 (10/100/1000) 3x USB czytnik kart multimedialny wspierający karty SD złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo port zasilania touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN AC z modułem bluetoothmin. 4.1 |
| Warunki gwarancyjne | Minimum dwa lata gwarancji producenta z czasem reakcji serwisu do następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |