Chojnice, 2018-01-25

KM.271.34.2017

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w dniu 16.12.2017r. 
w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 242-502381 przetargu nieograniczonego na „Zakup taboru autobusowego w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi 
i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Zapytanie 1.

W dokumencie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – „MAXI – dwunastometrowe” punkt 2. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA I KOMPLETACJI AUTOBUSÓW,

podpunkt 2.2, zespół napędowy, ustęp 2.2.1.11. Zamawiający opisuje wymagania dotyczące systemu wykrywania i gaszenia pożaru w komorze silnika oraz w przestrzeni agregatu grzewczego.

Czy zamawiający dopuści system z detekcją działającą na zasadzie elektrycznej oraz z płynnym środkiem gaszącym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 2.

W dokumencie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – „MAXI – dwunastometrowe” punkt 4. WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE AUTOBUSU,

podpunkt 4.5, system monitoringu wizyjnego i fonicznego, jest zapisane:

„4.5.2.5. ekran dotykowy o przekątnej min. 8",”

Czy Zamawiający dopuści ekran, który nie posiada interfejsu dotykowego? Obsługa systemu jest realizowana w takim przypadku przez włącznik znajdujący się na desce rozdzielczej w dowolnym miejscu kabinie kierowcy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zapytanie 3.

W dokumencie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – „MAXI – dwunastometrowe” punkt 4. WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE AUTOBUSU,

podpunkt 4.5, system monitoringu wizyjnego i fonicznego, jest zapisane:

4.5.4 Kamera cofania:

4.5.4.1 1 szt.- przekazująca obraz strefy za pojazdem do rejestratora cyfrowego oraz monitora,

4.5.4.2 zamontowana wewnątrz pojazdu pod tylną szybą pojazdu, w okolicy tablicy informacyjnej,

4.5.4.3 kamera kolorowa z opcją przełączania na monochromatyczne przy słabej widoczności (po zmroku),

4.5.4.4 przekazująca obraz strefy za pojazdem do monitora umieszczonego w kabinie kierowcy w czasie cofania pojazdem,

4.5.4.5 rejestrująca obraz strefy za pojazdem w czasie jazdy do przodu oraz w czasie cofania pojazdem,

Czy Zamawiający dopuszcza użycie analogowej kamery cofania zamontowanej na zewnątrz pojazdu i rejestrującej obraz bezpośrednio za pojazdem ze względu na brak opóźnień w przekazywaniu obrazu na monitor? W przypadku kamery analogowej w standardzie PAL nie uzyskamy identycznych parametrów obraz jak w przypadku kamer wewnętrznych jednak w dalszym ciągu obraz będzie użyteczny a poza tym zwiększamy w ten sposób bezpieczeństwo podczas manewrowania.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zapytanie 4.

W dokumencie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – „MAXI – dwunastometrowe” punkt 4. WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE AUTOBUSU,

podpunkt 4.5, system monitoringu wizyjnego i fonicznego, jest zapisane:

5.5.6 Rejestrator o parametrach nie gorszych niż:

5.5.6.1 powinien być wyposażony w co najmniej 2 wyjmowane dyski twarde HDD 2,5” umożliwiające łatwe przenoszenie danych na komputer stacjonarny za pomocą stacji dokującej z podłączeniem USB,

5.5.6.2 możliwość jednoczesnego zamontowania do 4 dysków twardych o pojemności co najmniej 1TB każdy,

5.5.6.3 min. 4 złącza USB w tym 2 szt. USB 3.0,

5.5.6.4 min. 1 port VGA, HDMI,

Czy Zamawiający dopuści rejestrator, który wyposażony jest slot tylko na jeden dysk twardy HDD 2,5”, o odpowiedniej pojemności, który zapewnia rejestrację wymaganego okresu 150 godzin?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza rejestratora, który wyposażony jest w slot tylko na jeden dysk twardy HDD 2,5”

Czy Zamawiający dopuści rejestrator, który posiada jedno złącze USB w standardzie 2.0, które zapewnia bezproblemową obsługę systemu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza rejestratora, który  jest wyposażony w jedno złącze USB w standardzie 2.0

Czy Zamawiający dopuszcza zamiennie zamiast portów VGA oraz HDMI innego alternatywnego połączenia z wyświetlaczem dla kamer, np. wyjście video kompozytowe bądź Ethernet?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza alternatywne połączenie poprzez port ethernet

Zapytanie 5.

W dokumencie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – „MAXI – dwunastometrowe” punkt 4. WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE AUTOBUSU,

podpunkt 4.5, system monitoringu wizyjnego i fonicznego, jest zapisane:

4.5.13.3 pobieranie nagrań wideo musi się odbywać poprzez Wi-Fi 5 GHz w siedzibie MZK (operator)

ul. Angowicka 53 w Chojnicach,

4.5.13.3.1 Zamawianie nagrań z rejestratorów na pojazdach odbywać się musi poprzez oprogramowanie zainstalowane na serwerze umieszczonym na zajezdni poprzez Wi-Fi o częstotliwości 5 GHz podczas pobytu pojazdu na zajezdni. Zamawianie nagrań polega na określeniu przez Zamawiającego - użytkownika żądanej daty, nr bocznego autobusu i czasu zegarowego – zakresu od hh:mm do hh:mm żądanego nagrania.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi w standardzie 2,4GHz? Zaletą pasma 2,4GHz nad 5GHz to przede wszystkim większy zasięg sieci, ma to znaczenie w przypadku zajezdni. Długie fale lepiej przechodzą przez obiekty czy przeszkody dzięki czemu zasięg sieci jest większy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Czy Zamawiający dopuści rejestrator, który moduł komunikacyjny posiada zainstalowany wewnątrz jak również karta SIM zabezpieczona jest wewnątrz z brakiem dostępu osób nie powołanych.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Zapytanie 6.

W dokumencie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – „MAXI – dwunastometrowe” punkt 4. WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE AUTOBUSU,

Podpunkt 4.2 Centralny system komputerowy, jest zapisane:

4.2.3.7 minimum jeden port USB,

Czy Zamawiający dopuści panel dotykowy z minimum 1 interfejsem USB? Logowanie do autokomputera odbywa się wówczas poprzez kod PIN lub kartę zbliżeniową, więc nie jest wymagany dodatkowy port USB na pendrive.

Odpowiedź

Zamawiający w pkt 4.2 Centralny System Komputerowy (autokomputer) w ppkt 4.2.9 określił minimalne wymagania dla interfejsu terminala komputera pokładowego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zapytanie 7.

W dokumencie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – „MAXI – dwunastometrowe” punkt 4. WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE AUTOBUSU,

Podpunkt 4.2 Centralny system komputerowy, jest zapisane:

4.2.9 Minimalne wymagania dla interfejsu terminala:

4.2.9.1. graficzny dotykowy, pojemnościowy wyświetlacz LCD min. 10” z dodatkowymi klawiszami zabudowanymi z boku lub wokół wyświetlacza, dające możliwość alternatywnej obsługi panelu,

Czy zamawiający dopuści panel dotykowy bez dodatkowych klawiszy zabudowanych z boku lub wokół wyświetlacza? Zalecamy zastosowanie sterownika jednego typu – dotykowy lub z klawiszami, po to aby nie wprowadzać kierowców w błąd. Zbyt wiele funkcji sterownika niepotrzebnie odwraca uwagę kierowcy od trasy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zapytanie 8.

W dokumencie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – „MAXI – dwunastometrowe” punkt 4. WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE AUTOBUSU,

Podpunkt 4.2 Centralny system komputerowy, jest zapisane:

4.4.12 obsługa interfejsu kierowcy (dotykowy pojemnościowy kolorowy ekran LCD - minimum 10’’). Wyposażony jest w czytnik kart, w szczególności panel musi umożliwić: zalogowanie się kierującego kartą bezkontaktową lub spersonalizowanym pendrive lub kodem PIN, intuicyjny wybór linii, przeglądanie statusów kasowników, itp., obsługę systemów pokładowych (np. zablokowanie kasowników),

Czy Zamawiający dopuści panel dotykowy z ekranem minimum 8”? Ekran 8” w zupełności wystarcza na wyświetlanie informacji potrzebnych kierowcy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zapytanie 9.

W dokumencie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – „MAXI – dwunastometrowe” punkt 4. WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE AUTOBUSU,

Podpunkt 4.3 Tablice elektroniczne, jest zapisane: 
4.3.3 Tablica wewnętrzna zamocowania wewnątrz pod sufitem (1szt.), umożliwiająca wyświetlanie następujących informacji: numer linii, nazwę przystanku, bieżącego, końcowego, datę, godzinę, imieniny, ponadto możliwość wyświetlania dodatkowych informacji tekstowo (min. Blokada kasowników STOP - w przypadku użycia przez pasażera przycisku), i prostych graficznych. Tablica informacyjna powinna być wykonana jako LED w kolorze czerwonym lub zbliżonym. Urządzenie umożliwia wyświetlanie do 2 linii tekstu o rozdzielczości 16 punktów w pionie i 120 w poziomie.

Czy Zamawiający dopuści tablicę koloru bursztynowego o rozdzielczości minimalnej 16 punktów w pionie i 120 punktów w poziomie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 10.

W dokumencie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – „MAXI – dwunastometrowe” punkt 4. WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE AUTOBUSU,

Podpunkt 4.4 Kasowniki, jest zapisane:

4.4.2 zestaw elektronicznych urządzeń do kasowania biletów (papierowych), obejmujący urządzenie sterujące (komputer pokładowy) i 3 kasowniki NJ24COT lub równoważne. Kasowniki powinny być sterowane z komputera pokładowego. Urządzenia te muszą umożliwiać jednoznaczną identyfikację daty i czasu skasowania biletu, oraz numeru inwentarzowego pojazdu (kasownika) (min. 13 znaków kodu kasującego w sekwencji KKK DDMMRR GGMM, gdzie K – kod pojazdu (kasownika), DDMMRR – data: dzień, miesiąc, rok, GGMM - godzina). Kasowniki powinny być umieszczone w miejscach zapewniających swobodny dostęp wszystkim pasażerom a ich lokalizacja nie może spowodować utrudnień podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. (np. na poręczach pionowych przy drzwiach, na wysokości ~1,30 m od podłogi). Kasowniki powinny posiadać metalowe żółte obudowy. Zamek śrubowy jako dodatkowe zabezpieczenie kasownika przed kradzieżą.

Czy Zamawiający dopuści kasowniki w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, która zapewnia odpowiedni stopień ochrony przed uszkodzeniem?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.