Chojnice, 22.01.2018 r.

BI.271.20.2017

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego dnia 16.02.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 033-071143 przetargu nieograniczonego na Poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3

Pytanie 1

Proszę o dopuszczenie dwóch alternatywnych rozwiązań.

- W projektach do ocieplenia stropodachu / dachu  wykorzystana jest wełna mineralna, w związku z tym jako izolację proponujemy materiał celulozowy, instalowany za pomocą wdmuchu. Parametry materiału:

- Współczynnik przewodzenia ciepła λD =  0,037 W/(m·K)

- Materiał niezapalny, spełnia wymogi § 216 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (Dz.U. 2017 r. Poz. 2285 ) pod względem nierozprzestrzeniania ognia elementów budynków dla ZL I - ZL V.

- Odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2

- Oporność właściwa przepływu powietrza r ≥ 6 kPa·s/m²

- Ciepło właściwe c 2,15 kJ/(kg*K)

- Wilgotność normalna 7%

- Gęstość objętościowa Isofloc F 25 kg/ m3 - stropodachy

Isofloc F posiada certyfikat CE, Europejską Aprobatę Techniczną, atest higieniczny nature plus.

- Wymiana stolarki okiennej:

Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mówi że system połączenia okien z murem powinien składać się z 3 warstw (taśm paroszczelnych, pianki oraz taśm lub kitów paro przepuszczalnych). W  związku z tym proszę o dopuszczenie do montażu wiatro i wodoszczelnych taśm Siga Fentrim.

W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o prawne uzasadnienie, z jakich powodów materiał nie może być wykorzystany.

Odpowiedź:

Ad. a) Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie wskazanego alternatywnego rozwiązania.

Ad. b) Na połączeniu okien z murem należy zastosować taśmy paroszczelne , pianę poliuretanową, kotwy do ciepłego montażu, od wewnątrz taśmy paroprzepuszczalne. Wskazane jest stosowanie rozwiązań systemowych  współpracujących ze sobą .

Pytanie 2

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiaru robót w wersji elektronicznej dotyczących: Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 2018/S 033-071143.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza wersję edytowalną przedmiarów robót w formacie .ath (Załącznik a)

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Domozych

Dyrektor Wydziału

Budowlano - Inwestycyjnego